ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов: цеха транспортирования закладочного материала, внешних сетей электроснабжения и водовода оборотного водоснабжения, расположенных в границах Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района и Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района

| 1 | Местоположение проектируемого объекта | Томинское сельское поселение Сосновского муниципального района и Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Сведения о стадийности | Проект планировки территории для размещения линейных объектов, содержащий проект межевания территории |
| 4 | Виды выполняемых изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
| 5 | Цели выполнения изысканий | Цель работы – выполнение комплекса инженерных изысканий для проектирования и строительства, получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях площадки строительства и прогнозе их изменения в составе и объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений |
| 6 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | Ранее выполненные изыскания ООО «Горный инжиниринговый проект-центр Урала» (ООО «Урал-ГИПроЦентр») в 2012, 2015 годах, актуальные для части трассы, расположенной в границах территории производственной площадки АО «Томинский ГОК» |
| 7 | Технические характеристики проектируемых линейных объектов | Основной линейный объект - цех транспортирования закладочного материала. В состав линейного объекта входят: - магистральные пульпопроводы (2 нитки первый пусковой комплекс, 1 нитка - второй пусковой комплекс); - пульпонасосные станции ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3; - аварийные емкости № 1 и № 2. Сопутствующие линейные объекты: 1. Внешние сети электроснабжения объектов цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала предусмотреть по двум проектируемым одноцепным воздушным линиям на напряжении 35 кВ с кабельными заходами в проектируемые РУ. В состав линейного объекта входят объекты капитального строительства – подстанции (ПС) №№ 1, 2, 3. Общая длина трассы внешних сетей электроснабжения цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала – 12,9 км. 2. Водовод оборотного водоснабжения. Подачу оборотной воды производить по одной нитке трубопровода. Трубопровод оборотного водоснабжения предусмотрен из труб стальных Ø820 х 10 по ГОСТ 10704-91, длина трассы составит ориентировочно 12,9 км. |
| 8 | Исходные данные | - Ситуационный план (трассировка линейных объектов с определенным коридором их размещения); - Материалы ранее выполненных инженерных изысканий |
| 9 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории РФ технических регламентов, норма и правил, в том числе: - постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации»; - постановление Правительства РФ №1521 от 26.12.2014 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - иные нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 10 | Требования к изысканиям трасс линейных объектов | В составе комплексных изысканий провести изыскания трасс всех линейных объектов с целью выбора оптимальных трасс проектируемых объектов, составить планы и профили по трассам линейных объектов. В составе отчета представить обоснование выбора оптимальных трасс линейных объектов. При трассировании учесть возможность пересечения существующих транспортных и инженерных коммуникаций, конъюнктуру землепользования. В составе работ подготовить инженерную цифровую модель рельефа. |
| 11 | Требования к инженерно-геодезическим изысканиям | Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Масштаб съемки для линейных и площадных объектов принять в соответствии с требованиями нормативных документов. Площадь съемки определить в соответствии с требованиями нормативных документов. Ориентировочная площадь съёмки выполненных ранее изысканий: - масштаба 1:5000 с сечением рельефа 0,5м - 8га; - масштаба 1:1000 с сечением 0,5м - 585га. В составе изысканий, в том числе выполнить: - трассировку линейных объектов; - получение необходимых разрешений, регистрации и согласований. Съемку существующих наземных и подземных сооружений и коммуникаций, с указанием их назначения, отметок заложения, материала исполнения. Наземных коммуникаций – с указанием вида покрытия (для автодорог), с указанием расположения опор, их высоты и высоты провисания проводов в местах пересечения с автодорогами существующими и проектируемыми (для ВЛ) и пр. Согласовать с владельцами пересекаемых коммуникаций полноту и правильность нанесения коммуникаций на топографических планах. Ведомости пересечений должны быть включены в отчет. В составе работ подготовить инженерную цифровую модель рельефа. |
| 12 | Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий составляется в рамках отчета по изысканиям и должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 и иным нормативным требованиям в области инженерных изысканий. |
| 13 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Инженерные изыскания выполняются в соответствии с нормативными требованиями. Результаты изысканий должны обеспечить достоверность материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений, прохождению экспертизы проекта, строительству объекта. |

| Первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | В.А. Ушаков |
| --- | --- |

# Text boxes

Приложение № 2

к приказу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

от  05.12.2018 г.   № 237/1