ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий

для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов: цеха транспортирования закладочного материала, внешних сетей электроснабжения и водовода оборотного водоснабжения, расположенных в границах Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района и Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района

| 1 | Местоположение проектируемого объекта | Томинское сельское поселение Сосновского муниципального района и Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Сведения о стадийности проектирования | Проект планировки территории для размещения линейных объектов, содержащий проект межевания территории |
| 4 | Виды выполняемых изысканий | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| 5 | Цели выполнения изысканий | Цель работы – выполнение комплекса инженерных изысканий для проектирования и строительства, получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях площадки строительства и прогнозе их изменения в составе и объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений |
| 6 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | Не выполнялись |
| 7 | Технические характеристики проектируемых линейных объектов | Основной линейный объект - цех транспортирования закладочного материала. В состав линейного объекта входят: - магистральные пульпопроводы (2 нитки первый пусковой комплекс, 1 нитка - второй пусковой комплекс); - пульпонасосные станции ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3; - аварийные емкости № 1 и № 2. Сопутствующие линейные объекты: 1. Внешние сети электроснабжения объектов цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала предусмотреть по двум проектируемым одноцепным воздушным линиям на напряжении 35 кВ с кабельными заходами в проектируемые РУ. В состав линейного объекта входят объекты капитального строительства – подстанции (ПС) №№ 1, 2, 3. Общая длина трассы внешних сетей электроснабжения цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала – 12,9 км. 2. Водовод оборотного водоснабжения. Подачу оборотной воды производить по одной нитке трубопровода. Трубопровод оборотного водоснабжения предусмотрен из труб стальных Ø820 х 10 по ГОСТ 10704-91, длина трассы составит ориентировочно 12,9 км. |
| 8 | Исходные данные | - Ситуационный план (трассировка линейных объектов с определенным коридором их размещения); - Материалы ранее выполненных инженерных изысканий |
| 9 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории РФ технических регламентов, норма и правил, в том числе: - постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации…»; - постановление Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - иные нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 10 | Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям | Изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов. Объемы и методы работ принять в соответствии с требованиями нормативных документов. В составе изысканий, в том числе выполнить: - изучение гидрологического режима водных объектов, климатических условий и отдельных метеорологических процессов, опасных гидрометеорологических процессов и явлений, техногенных изменений гидрологических и климатических условий или их отдельных характеристик; - представить данные по испаряемости с поверхности воды и суши с различной степенью обеспеченности; - представить сведения о гидрологических режимах постоянных и временных, естественных и искусственных водотоков; в том числе для мест пересечения площадных объектов и трасс линейных объектов с постоянными и временными, естественными и искусственными водотоками представить сведения о максимальных уровнях и расходах воды с различной обеспеченностью, указать зону возможного затопления прилегающих территорий. |
| 11 | Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий составляется в рамках отчета по изысканиям и должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и иным нормативным требованиям в области инженерных изысканий. |
| 12 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Инженерные изыскания выполняются в соответствии с нормативными требованиями. Результаты изысканий должны обеспечить достоверность материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений, прохождению экспертизы проекта, строительству объекта. |

| Первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | В.А. Ушаков |
| --- | --- |

# Text boxes

Приложение № 3

к приказу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

от     05.12.2018 г.  №  237/1