ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-экологических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов: цеха транспортирования закладочного материала, внешних сетей электроснабжения и водовода оборотного водоснабжения, расположенных в границах Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района и Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района

| 1 | Местоположение проектируемого объекта | Томинское сельское поселение Сосновского муниципального района и Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Сведения о стадийности проектирования | Проект планировки территории для размещения линейных объектов, содержащий проект межевания территории |
| 4 | Виды выполняемых изысканий | Инженерно-экологические изыскания |
| 5 | Цели выполнения изысканий | Цель работы – выполнение комплекса инженерных изысканий для проектирования и строительства, получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях площадки строительства и прогнозе их изменения в составе и объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений |
| 6 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | Не выполнялись |
| 7 | Технические характеристики проектируемых линейных объектов | Основной линейный объект - цех транспортирования закладочного материала. В состав линейного объекта входят: - магистральные пульпопроводы (2 нитки первый пусковой комплекс, 1 нитка - второй пусковой комплекс); - пульпонасосные станции ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3; - аварийные емкости № 1 и № 2. Сопутствующие линейные объекты: 1. Внешние сети электроснабжения объектов цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала предусмотреть по двум проектируемым одноцепным воздушным линиям на напряжении 35 кВ с кабельными заходами в проектируемые РУ. В состав линейного объекта входят объекты капитального строительства – подстанции (ПС) №№ 1, 2, 3. Общая длина трассы внешних сетей электроснабжения цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала – 12,9 км. 2. Водовод оборотного водоснабжения. Подачу оборотной воды производить по одной нитке трубопровода. Трубопровод оборотного водоснабжения предусмотрен из труб стальных Ø820 х 10 по ГОСТ 10704-91, длина трассы составит ориентировочно 12,9 км. |
| 8 | Исходные данные | Ситуационный план (трассировка линейных объектов с определенным коридором их размещения) |
| 9 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории РФ технических регламентов, норма и правил, в том числе: - постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации…»; - постановление Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - иные нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 10 | Требования к инженерно-экологическим изысканиям | Изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов. Объемы и методы работ принять в соответствии с требованиями нормативных документов. В составе работ, в том числе выполнить: - маршрутные наблюдения, включающие уточнение ландшафтных и геоморфологических характеристик; - изучение фоновых параметров атмосферного воздуха; - изучение характеристики геологической среды; - эколого-гидрогеологические исследования; - эколого-гидрологические исследования; - почвенные исследования (в том числе агрохимические); - геоэкологическое опробование, оценку загрязненности грунтов, поверхностных и подземных вод (химическое, бактериологическое и гельминтологическое обследование), донных отложений (при необходимости); - лабораторные химико-аналитические исследования; - исследование и оценку радиационной обстановки (гамма-съемка, плотность потока радона, определение природных и техногенных радионуклидов); - биологические исследования, представить характеристику растительности и животного мира; - социально-экономические исследования. Получить справку об отсутствии/наличии полезных ископаемых в недрах на участках строительства. Установить наличие ООПТ местного, регионального и федерального значения. Представить рекомендации к программе экологического мониторинга. Выполнить иные работы, необходимые для принятия и обоснования проектных решений, для успешного прохождения экспертизы проекта. Получить заключение о рыбохозяйственной характеристике водных объектов. Получить справку Челябинского ЦГМС о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Получить справку о наличии/отсутствии установленных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. |
| 11 | Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий составляется в рамках отчета по изысканиям и должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и иным нормативным требованиям в области инженерных изысканий. |
| 12 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Инженерные изыскания выполняются в соответствии с нормативными требованиями. Результаты изысканий должны обеспечить достоверность материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений, прохождению экспертизы проекта, строительству объекта. |

| Первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | В.А. Ушаков |
| --- | --- |

# Text boxes

Приложение № 4

к приказу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

от   05.12.2018 г.    №  237/1