ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов: цеха транспортирования закладочного материала, внешних сетей электроснабжения и водовода оборотного водоснабжения, расположенных в границах Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района и Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района

| 1 | Местоположение проектируемого объекта | Томинское сельское поселение Сосновского муниципального района и Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Сведения о стадийности проектирования | Проект планировки территории для размещения линейных объектов, содержащий проект межевания территории |
| 4 | Виды выполняемых изысканий | Инженерно-геологические изыскания |
| 5 | Цели выполнения изысканий | Цель работы – выполнение комплекса инженерных изысканий для проектирования и строительства, получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях площадки строительства и прогнозе их изменения в составе и объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений |
| 6 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях | Отчёт о результатах инженерно-геологических изысканиях: - технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Обогатительная фабрика производительностью 28 млн. тонн руды в год». Челябинск, ОАО «Промстройпроект», 2015 г. |
| 7 | Технические характеристики проектируемых линейных объектов | Основной линейный объект – цех транспортирования закладочного материала. В состав линейного объекта входят: - магистральные пульпопроводы (2 нитки первый пусковой комплекс, 1 нитка - второй пусковой комплекс); - пульпонасосные станции ПНС-1, ПНС-2, ПНС-3; - аварийные емкости № 1 и № 2. Сопутствующие линейные объекты: 1. Внешние сети электроснабжения объектов цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала предусмотреть по двум проектируемым одноцепным воздушным линиям на напряжении 35 кВ с кабельными заходами в проектируемые РУ. В состав линейного объекта входят объекты капитального строительства – подстанции (ПС) №№ 1, 2, 3. Общая длина трассы внешних сетей электроснабжения цехов транспортирования закладочного материала и производства закладочного материала – 12,9 км. 2. Водовод оборотного водоснабжения. Подачу оборотной воды производить по одной нитке трубопровода. Трубопровод оборотного водоснабжения предусмотрен из труб стальных Ø820 х 10 по ГОСТ 10704-91, длина трассы составит ориентировочно 12,9 км. |
| 8 | Исходные данные | Ситуационный план (трассировка линейных объектов с определенным коридором их размещения) |
| 11 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Работы выполнять в соответствии с требованиями действующих на территории РФ технических регламентов, норма и правил, в том числе: - постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации...»; - постановление Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г. «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - иные нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 12 | Требования к инженерно-геологическим изысканиям | Изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Количество, расположение, глубину бурения скважин, состав исследований и работ, и пр. принять в соответствии с требованиями нормативных документов. Глубины и местоположение точек изучения инженерно-геологического разреза по согласованию с Заказчиком при необходимости могут корректироваться в процессе выполнения полевых работ. В составе работ, в том числе, выполнить: - составить подробную программу инженерно-геологических изысканий с учетом проведенных ранее инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий; - изучить возможные опасные геологические и инженерно-геологические процессы, особенности их развития, определение их основных морфологических и морфометрических характеристик; - выработать рекомендации по их предупреждению, оценке влияния проектируемого объекта на окружающую среду; - учесть наличие специфических (насыпных и техногенных) грунтов, работы по ним выполнить согласно СП 11-105-97. Часть III; - выполнить гидрогеологические исследования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; - выполнить замер уровня грунтовых вод при наличии водоносных горизонтов (появившегося и установившегося). Определение максимального расчетного уровня грунтовых вод с учетом прогнозов его изменения от природных и техногенных факторов, оценку подтопляемости территории, прогноз изменения гидрогеологических условий за счет влияния проектируемых сооружений. Кол-во откачек и (или) экспресс-наливов обосновывается в программе работ. - отбор проб воды из скважин на выполнение химического анализа воды и установление агрессивности её к бетонам различных марок и металлическим конструкциям; - изучить направления потоков подземных вод, с уточнениями областей разгрузки; - представить рекомендации по защите проектируемых сооружений от опасного воздействия подземных вод и по организации и проведению, при необходимости, стационарных наблюдений за режимом подземных вод; - представить рекомендации по выбору типов фундаментов; - отбор образцов на лабораторные испытания на физические, физико-механические (геотехнические) свойства. Отбор проб грунта должен производиться согласно требованиям ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов». Лабораторные исследования должны выполняться в аккредитованной лаборатории. - проведение полевых испытаний грунтов с целью полевого определения характеристик прочности и деформируемости грунтов; - представить инженерно-геологические профили по трассам линейных объектов; Трассы линейных объектов определяются по результатам инженерно-геодезических изысканий (трассирования линейных объектов). Лабораторные работы провести параллельно полевым работам в следующем составе: - полный комплекс физико-механических свойств связанных грунтов; - сокращенный комплекс физико-механических свойств связанных грунтов; - полный комплекс физических свойств несвязанных грунтов; - сокращенный комплекс физических свойств несвязанных грунтов; - полный анализ проб воды; - коррозионная активность грунтов по отношению к стали, свинцу, алюминию и бетону; - коррозионная активность грунтовых вод по отношению к бетону; - естественные и оптимальные плотность и влажность грунтов; - коэффициент фильтрации. По результатам изысканий выполнить камеральные работы и составить технический отчёт, в составе которого предоставить: - карту фактического материала с указанием границ всех проектируемых объектов; - инженерно-геологические колонки с выделением инженерно-геологических элементов (ИГЭ); - построить инженерно-геологическую карту и инженерно-геологические разрезы соответствующего масштаба, с указанием границ всех выделенных РГЭ; - определение нормативных и расчетных физико-механических (геотехнических) показателей; - классификацию грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки согласно ГЭСН-2001-01, сборник №1; - метеорологические данные и глубины возможного сезонного промерзания. |
| 13 | Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий составляется в рамках отчета по изысканиям и должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 и иным нормативным требованиям в области инженерных изысканий. |
| 14 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Инженерно-геологические изыскания выполняются в соответствии с нормативными требованиями. Результаты изысканий должны обеспечить достоверность материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений, прохождения экспертизы проекта и строительства объекта. |
| Первый заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области | В.А. Ушаков |

# Text boxes

Приложение № 5

к приказу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

от   05.12.2018 г.    №  237/1