Совет депутатов Алишевского сельского поселения

Сосновского муниципального района Челябинской области

второго  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   26 декабря  2013 года   № 163

Об утверждении «Схемы водоснабжения

Алишевского сельского поселения

Сосновского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом № 416 – ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»  Совет депутатов Алишевского сельского поселения

Р Е Ш А Е Т:

- Утвердить «Схемы водоснабжения и водоотведения Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района» согласно приложения.

2. Направить данное решение Главе Алишевского сельского поселения для подписания и опубликования.

- Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сосновская Нива».

Председатель Совета депутатов                                                         Г.Г. Лонщакова

Утверждено Решением Совета депутатов

Алишевского сельского поселения

№ 163 от «26» декабря 2013г

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

1.Общее положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Алишевского сельского поселения  Сосновского муниципального района Челябинской области является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении».

- Генеральный план поселения.

2.Термины и понятия

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

3.Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение   надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Алишевского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

- Существующее положение по водоснабжению населенных пунктов поселения.

В состав Алишевского сельского поселения входят  5 населённых пунктов -  посёлок Трубный, который является  административным центром поселения,  с Кайгородово,                  с. Туктубаево, д. Алишево и д. Трифоново.

Район расположения приурочен к  Западному  склону Урала и представляет собой холмистую равнину с перепадом высот от 300 до 400м. Центральная усадьба (п. Трубный) расположена в  Сосновском районе  Челябинской области юго-западнее г.  Челябинска. В  устье  небольшого ручья, который впадает в реку Миасс. Расстояние от   центра поселка до реки Миасс – 2,5км.

В гидрологическом отношении территория находится в пределах Челябинского Суундукского мегантинклинория  (по тектанической  схеме  И.Д. Соболева). На территории района, по геологической карте Урала масштаба 1:200000, результатам  пробуренных скважин и рекогносцировочного обследования, расположены  образования   гнейсо-гранитами, плагиогранитами, гранодиоритами. В верхних частях  разреза развита дресвяно-глинистая  кора  выветривания мощностью до 5-10 метров.

В пределах  территории распространён водоносный комплекс  кислых интрузий верхнего палеозоя. Подземные воды комплекса относятся  к трещинному типу со свободной поверхностью и связаны  с трещеноватой  зоной выветривания и в незначительной степени с трещеноватостью тектонического происхождения. Глубина залегания и мощность  обводнённых пород определяется глубиной  и  мощностью  трещиноватой зоны.  В среднем  трещиноватость развита до глубины 50-70 метров, глубже  трещеноватость резко уменьшается.  Водообильность  комплекса незначительная и весьма  неравномерная. Дебеты  отдельных скважин изменяются  в широких пределах от 0,2 до 2-5л/сек. Водосодержащими породами являются граниты.

По химическому  составу воды пресные, мягкие  с минерализацией до 1 г/л, общей  жёсткостью до 3 мг/экв, содержанием железа общего 0,2 мг/л, хлоридов 6 мг/л. сульфатов 153 мг/л, гидрокарбонатов 170 мг/л, калия + натрия 68 мг/л. Присутствие нитритов, нитратов и других загрязнений  подземных вод не обнаружено. По химическому составу  и минерализации подземные  воды  удовлетворяют требованиям  ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая».

Всё хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и организаций основано на использовании подземных вод. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются  поверхностные  источники. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

В настоящее время на хозяйственно-питьевые  и противопожарные  нужды используется вода  из действующих  артезианских скважин: поселок  Трубный – 2 скважины; село Кайгородово - 1 скважина; село Туктубаево -1 скважина.

- Развитие  системы  водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Для развития системы водоснабжения Алишевского сельского поселения планом в  первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

 реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

 строительство новых водозаборных скважин;

 ремонт водонапорных башен;

 строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена диаметром  63 -110 мм;

 установка приборов учета водопотребления;

 установка гидрантов на сети для пожаротушения;

 улучшение качества очистки питьевой воды.

- Современное состояние и прогноз водопотребления населением Алишевского поселения  на  питьевые  и  хозяйственно-бытовые нужды

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2013, чел. | Нормативное водопотребление, м3/сут, на 01.01.2012 | Прогноз водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок* |
| 1 | Алишевское | 2315 | 218,6 | 370,0 | 532,0 |

*Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров. СНиП 2.04.02-84

7.Состав схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения.

1. План п. Трубный  с объектами водоснабжения и нанесением магистралей сетей водоснабжения по существующему состоянию М 1:2000. План с.Кайгородово М 1:3000. с. Туктубаево, М 1:4000. План д. Алишево М:1:5000 с нанесением магистралей сетей водоснабжения  и без указания объектов.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления водоснабжения для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой, также  и услугами по водоотведению на территории  Алишевского  сельского поселения.

Графические части схемы теплоснабжения ( приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4).

8.Существующее положение в сфере подачи водоснабжения                                           Алишевского сельского поселения

На территории Алишевского сельского поселения, холодное водоснабжение, прием  канализационных стоков осуществляет ООО «ЖЭК» п. Трубный в лице директора Горина Д.Б.. действующего на основании Устава. Юридический и фактический адрес: 456572, Челябинская область, Сосновский район,  п. Трубный ул. Комсомольская, 3а;  телефон 8(35144)97114.

В состав территории  Алишевского сельского поселения входит пять  населенных пунктов:

п. Трубный - центральное холодное водоснабжение,

с.Кайгородово- центральное холодное водоснабжение,

с. Туктубаево - центральное холодное водоснабжение,

д. Алишево – центральное  водоснабжение отсутствует по причине  износа водопроводных  сетей  и сооружений, вода  из колодцев и р. Миасс,

д. Трифоново,– отсутствует центральное водоснабжение и водоотведение, вода из колодцев и реки Миасс.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 года составляет  2315 человек. Централизованным водоснабжением охвачено в п.Трубный – 1165 человек, водоотведением – 170 человек,  в с. Кайгородово центральным  водоснабжением – 92  человек, централизованное водоотведение отсутствует, в с. Туктубаево – в 2012 г. проложен  центральный водопровод  с уличными водонапорными колонками, ведётся работа по подключению населения к центральному водоснабжению.

Источниками централизованного водоснабжения Алишевского поселения являются ресурсы подземных вод. Основные водопотребители – население, и организации. Основной водозабор осуществляется  на хозяйственно-питьевые нужды,   противопожарные  цели  и полив.

| № п/п | Наименование показателей | п. Трубный | с. Кайгородово | с.Туктубаево |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения, км | 6,0 | 2,5 | 5,8 |
| 2 | Источники водоснабжения - скважины | №1752(1) №1090(2) | № 2448 | № 84-10 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 1971г. 1978г. | 1974г. | 2004г. |
| 4 | Глубина скважины | 60м 50м | 80м | 60м |
| 5 | Дебет скважины | (1)5,1м3/час (2)8,7м3/час | 3,6м3/час | 6,5м3/час |
| 6 | Глубина погружения насоса | 40м 30м | 25м | 40м |
| 7 | Зона санитарной охраны | (1)обозначена (2) обозначена ограждение отсутствует | Обозначена ограждение отсутствует | Обозначена ограждение отсутствует |

Всего за 2011 и 2012 г. водоснабжение, тыс. м3

| Всего | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды | 38,4 | 35,1 |
| Пропущено воды через системы подготовки воды |  |  |
| Закачено воды в резервуары |  |  |
| Поднято воды из резервуаров |  |  |
| Подано воды в сеть, в т.ч. | 38,4 | 35,1 |
| воды, полученной со стороны |  |  |
| Потери в магистральных сетях | Нет учета | Нет учета |
| Потери в распределительных сетях |  |  |
| Отпущено воды потребителям, в т.ч. по группам потребителей: | 38,4 | 35,1 |
| Население | 28,6 | 27,0 |
| Бюджетные организации | 1,5 | 2,2 |
| Прочие потребители | 1,3 | 1,3 |
| Другим водопроводным сетям (тепловые сети) | 5,6 | 4,6 |

Мощности и нагрузки водоснабжения в 2011  и 2012 г., тыс. м3/сутки

|  | Водозабор работающих скважин | п. Трубный (Скважина № 1091 (3) (резерв) |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. |  |
| Производственная мощность водозаборов | 208,7 | 208,7 | - |
| Производственная мощность водоочистных сооружений | - | - | - |
| Объем резервуаров чистой воды | - | - | - |

Информация по объёмам потребления за период 2010-2012 гг.

|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды (забор из всех источников), м3/год; | 37,6 | 38,4 | 35,1 |
| Закуплено со стороны; |  |  |  |
| Подано в сеть (равно объему произведенной воды); | 37,6 | 38,4 | 35,1 |
| Продано населению; | 27,6 | 28,6 | 27,0 |
| Продано бюджетным организациям; | 2,1 | 1,5 | 2,2 |
| Продано прочим организациям; | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Продано теплоснабжающим организациям | 6,6 | 5,6 | 4,6 |
| Собственное потребление | - | - | - |
| Потери воды (неучтенные расходы); | 0 | 0 | 0 |

Водоснабжение поселка Трубный производится от  2-х  скважин:

№1752  (1) расположена с северо-запада  на  въёзде в п. Трубный  по ул.  Солнечная;

№1090 (2) в 0,25 км  на юго-западной окраине  поселка  Трубный, в  80м от скважины  установлена  водонапорная башня. №2  высотой 18м и объёмом бака 50м3. Скважины  и башня закольцованы в единую  систему  водоснабжения трубопроводом диаметром 80-100 мм с дальнейшим распределением к потребителям. Проектом  ЗСО, первый пояс санитарной зоны охраны организован размером 50x50 м.

Потребление воды на год составляет 49,0 тыс. м. куб/год. Производительность водозаборов подземных вод – 120,8  тыс. м куб/год.

с. Кайгородово снабжается водой  из скважины  № 2448 , скважина расположена в 0,15 км от западной  окраины села. Производительность водозабора -31,0тыс.м3/год.

с. Туктубаево снабжается водой из скважины № 84-10, скважина расположена  западнее  жилых  домов.  Производительность  водозабора  56,9тыс.м3/год

Централизованное   водоснабжение  в населенных пунктах д. Алишево, д.Трифоново отсутствует.

Поселение обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует нормативным требованиям. Нормативное водопотребление  на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,143  тыс.м³/сут.

Горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

9. План работ  по развитию и обслуживанию водопроводных сетей поселения

|  |  | Год | выполнения | работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работы | посёлок Трубный | село Кайгородово | село Туктубаево | деревня Алишево |
| 1 | Кап. ремонт и углубление водопровода | 2014 | 2017 | - |  |
| 2 | Кап. ремонт восстановление водопровода и скважин. | 2014 |  |  | 2015 |
| 3 | Кап. ремонт восстановление водонапорной башни | 2014 |  |  | 2015 |
| 4 | Оборудование работающих скважин автоматикой | 2014 | 2015 | 2015 |  |
| 5 | Установка узлов учета на скважинах | 2014 | 2014 | 2014 |  |
| 6 | Замена задвижек на водонапорных башнях |  |  | 2014 |  |
| 7 | Планировка и ограждения ЗСО строгого режима | 2015 | 2015 | 2015 |  |
| 8 | Замена и устройство водопроводных колонок | 2014 | 2015 | 2017 |  |
| 9 | Замена крышек люков на водопроводных колодцах |  |  |  |  |
| 10 | Установка и ввод в эксплуатацию хлораторных установок. | 2016 | 2016 | 2014 | 2015 |
| 11 | Врезка кранов для отбора проб воды непосредственно из скважин | 2014 | 2014 | 2014 |  |

Водоотведение Сведения о канализационных сетях Централизованное водоотведение имеется только в многоквартирных домах п. Трубный Сброс сточных вод происходит в выгребные ямы. Прокладка централизованных сетей канализации в остальных населенных пунктах на данном этапе не предусматривается в виду индивидуальной жилой застройки. Жидкие бытовые отходы от частных жилых домов поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Протяженность канализационных сетей составляет 0,36 км. Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как удовлетворительное. Канализационные сети: в 2010году произведен капитальный ремонт с заменой канализационных сетей и устройством выгребной ямы на 120м3. Баланс системы водоотведения Всего за 2011 и 2012 г. водоотведение, тыс.м3 п. Трубный 2011 г. 2012 г. Принято стоков, в т.ч. по группам потребителей: 10,1 9,0 Население 7,6 6,7 Бюджетные организации 2,5 2,3 Прочие потребители - - Собственное потребление - - Собственное потребление - - Поступило в очистные сооружения - - Всего очищено стоков - - Всего выпущено очищенных стоков - -

Для бесперебойной работы системы водоотведения планируется: - покупка ас.машины для систематической очистки выгребных ям. Для новых кварталов застройки п. Трубный, с.Кайгородово, с.Туктубаево, д.Алишево, и д. Трифоново прокладка централизованных сетей канализации на данном этапе не предусматривается в виду индивидуальной жилой застройки малой этажности, отвод стоков от частных жилых домов планируется в выгреба. Глава поселения Р.А. Габитов