Доклад на совещании Комиссии ОБДД 30.03.16 г.

По 1 вопросу:

Анализ аварийности на территории района и принимаемые меры.

Справка прилагается.

По 2 вопросу :

Перед 1 сентября 2016 года проведена большая работа по установке необходимых дорожных знаков в местах расположения детских общеобразовательных учреждений, обустройство автобусных остановок на маршрутах движения школьных автобусов, но открытым остается вопрос обустройства улично-дорожной сети на дорогах к которым непосредственно примыкают детские учреждения: в нарушении требований пункта 4.5.1.2 ГОСТ Р 52766-2007 не предусмотрен тротуар отсутствует пешеходный переход, обустроенный горизонтальной дорожной разметкой «Зебра», нанесение которой предусмотрено требованиями пункта  6.2.17 ГОСТ Р 52289, на подъезде к пешеходному переходу отсутствуют искусственные неровности, обустройство которых предусмотрено требованиями пункта 
6.2 ГОСТ Р 52605-2006, отсутствуют пешеходные ограждения на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода, устройство которых предусмотрено требованиями пункта 8.1.27 ГОСТ Р 52289, отсутствует дорожная разметка 1.24.1 для дублирования дорожных знаков 1.23 «Дети», обустройство которой предусмотрено требованиями пункта 6.2.27 ГОСТ Р 52289, отсутствует светофор типа Т-7, устройство которого предусмотрено требованиями пункта 7.2.18 ГОСТ Р 52289.

По 3 вопросу:

Для создания безопасных условий передвижения пешеходов в с.Долгодеревенское обеспечение видимости на пешеходных переходах у торговых объектов на пересечении ул. Свердловская с ул. Советская (м-н Дикси), с ул. Крестьянская (м-н 24 часа), на светофорных объектах ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. 1 Мая необходимо решение вопроса по установке пешеходных ограждений.