Экз. № 1     .

От 18.12.2017 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОСНОВСКИЙ РАЙОН,

5.1 КМ НА ВОСТОК ОТ ДЕРЕВНИ КОСТЫЛИ,

6.32 КМ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ ДЕРЕВНИ КАЙГОРОДОВО

Шифр: У004.01-17ППМТ

ТОМ II. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Обосновывающая часть

Заказчик: Чернякова М.В.                                     _______________________________

(подпись)

Разработчик: ООО НПП «Урал»

Директор   Курбанов Р. М.                                     ______________________________

м.п.                                          (подпись)

Челябинск

2017

Состав  проекта

Том I. Проект планировки территории. Основная часть

- Пояснительная записка

- Графические материалы

| 2.1. | Чертёж проекта планировки территории | М 1:2 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Том II. Проект планировки территории. Обосновывающая часть

- Пояснительная записка

- Графические  материалы:

| 2.1. | Схема размещения элемента планировочной структуры | М 1:10 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Схема использования территории в период подготовки документации по планировке территории | М 1:2 000 |  |
| 2.3. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:2 000 |  |
| 2.4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2 000 |
| 2.5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |  |

Том III.  Проект межевания территории

- Пояснительная записка

- Графические  материалы:

| 2.1. | Чертёж проекта межевания территории М 1:2 000 |
| --- | --- |

| ОГЛАВЛЕНИЕ | лист |
| --- | --- |
| Состав проекта | 2 |
| Том II. Проект планировки территории. Обосновывающая часть |  |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории | 6 |
| 1.1. Использование территории в период подготовки проекта планировки территории | 6 |
| Климатические характеристики района проектирования | 6 |
| Рельеф и ландшафт | 7 |
| 1.1.3. Транспортная доступность | 7 |
| 1.1.4. Памятники исторического наследия | 8 |
| 1.1.5. Места традиционного захоронения | 8 |
| 1.1.6. Полигоны ТБО | 8 |
| 1.1.7. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры | 8 |
| Градостроительные регламенты | 9 |
| Порядок формирования границ земельных участков | 9 |
| Обоснование планировочных решений | 9 |
| Цели и задачи проекта планировки территории | 9 |
| Население | 10 |
| Структура жилой застройки | 10 |
| Социальное и культурно-бытовое обслуживание | 11 |
| Транспортная инфраструктура | 11 |
| Улично-дорожная сеть | 11 |
| Общественный транспорт | 12 |
| Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 13 |
| Инженерное обеспечение территории | 13 |
| Охрана окружающей среды | 14 |
| Мероприятия по предупреждению территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 15 |
| Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 16 |
| Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории | 18 |
| Графическая часть | 19 |
| Схема размещения элемента планировочной структуры | 1 |
| Схема использования территории в период подготовки документации по планировке территории | 2 |
| Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | 3 |
| Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 4 |
| Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 5 |

Том II. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Обосновывающая часть

- Материалы по обоснованию проекта планировки территории

  - Использование территории в период подготовки проекта планировки территории

Планируемая территория формируется в границах земельного участка с кадастровым номером  74:19:0000000:11392 и 74:19:1104001:425 общей площадью  67765 м². Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Планируемая  территория    в  настоящее  время  представляет собой изрытые земли в откосами и отвалами грунта. Земельный участок с кадастровым номером 74:19:1104001:425 своей западной границей примыкает к карьеру «Золотая рыбка», земельный участок с кадастровым номером 74:19:0000000:11392 примыкает к этому же карьеру северной стороной.

На территории земельного участка с кадастровым номером  74:19:1104001:425 имеются следующие инженерные коммуникации:

- линия электропередач низкого напряжения.

    - Климатические характеристики района проектирования

Климат резко континентальный со значительными колебаниями сезонных месячных и суточных температур, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом. Средняя температура января - 15,4°С, абсолютный минимум -52°С.

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +23,8°С, абсолютный максимум +39°С. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

Весна начинается в конце марта и заканчивается в середине мая, при этом на фоне общего потепления наблюдаются возвраты холодов, обусловленные влиянием арктических циклонов, последние заморозки могут наблюдаться в конце мая. Продолжительность безморозного периода- 125 дней.

Осенний период начинается в середине сентября, характеризуется понижениями температуры, первыми» заморозками. Осадки в осенний период имеют обложной характер и малую интенсивность.

Первое появление снежного покрова приходится на начало октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается - во второй декаде апреля.

Высота снежного покрова достигает 0,46 м, запас воды в снежном покрове - 72 мм.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее многолетнее количество осадков составляет 436 мм, из них 30% приходится на зимний период. Максимум осадков наблюдается в июле, минимум - в феврале.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных ветров в летний период и юго-западных ветров в зимний период. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см.

По схеме климатического районирования для градостроительства, территория расположена в IB климатическом подрайон.

Выводы по климатической характеристике:

- Территория по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения.

- При строительстве зданий и сооружений нецелесообразно предусматривать ветрозащиту и снегозащиту планировочными методами.

- По строительно-климатическому районированию территория относится к 1В; расчетные температуры для проектирования отопления, вентиляции и теплоснабжения равны -33°С…-35°С. Продолжительность отопительного периода 218 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 180-200 см.

- Территория благоприятна для выращивания растительных культур, предназначенных для средней полосы.

    - Рельеф и ландшафт

Проектируемый участок сложный рельеф, поверхность изрыта. На территории присутствуют откосы и навалы грунта, местами имеются скопления камней.

Район относится к несейсмичной зоне.

    - Транспортная доступность

Железнодорожный транспорт

Восточнее границ пос. Красное Поле проходит железная дорога Челябинск – Екатеринбург, которая обеспечивает внешние транспортные связи с областным центром и сетью магистральных железных дорог Южного Урала. Ближайшая к территории железнодорожная станция – ст. Шагол. Транспортная связь пос. Красное Поле с г. Челябинском осуществляется пригородным поездом «Челябинск – Шагол».

Воздушный транспорт

Потребности населения в скоростном сообщении с городами и другими регионами обеспечиваются воздушным транспортом через аэропорт г. Челябинска (пос. Баландино).

Автомобильный транспорт

Западнее планируемой территории располагается автодорога областного значения «Обход г.Челябинска», севернее -  областная автодорога общего пользования Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского муниципального района.

Ближайшая остановка общественного транспорта находится на Новоградском тракте, севернее с.Кременкуль.

Транспортная связь планируемой территории с г. Челябинском может быть осуществлена маршрутным такси № 123, а также пригородным автобусом 107с, курсирующих от остановки  на ул.Чичерина г.Челябинска до с.Кременкуль,.

    - Памятники исторического и культурного наследия

На момент разработки проекта планировки сведения о выявленных и стоящих на государственном учете объектах культурного наследия (памятники истории, искусства, архитектуры и археологии) на территории проектирования отсутствуют.

    - Места традиционного захоронения

Ближайшие места захоронения существуют на территории лесного массива по адресу: Новоградский тракт, 1 – Преображенское кладбище (на расстоянии около 3 км по прямой линии от объекта планировки и межевания)

    - Полигоны ТБО

В настоящий момент санкционированный крупный склад ТБО находится на территории г.Челябинска

Складирование ТБО для проектируемого участка предусмотрено осуществлять на специально оборудованном полигоне, который будет расположен в северо-западной части проектируемого участка с соблюдением необходимых требований.

    - Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.

Назначение проектируемой территории в настоящий момент – сельскохозяйственное назначение.

Для территорий с подобным назначением не подразумевает наличие развитой социальной инфраструктуры.

Ближайшие объекты инфраструктуры от планируемой территории располагаются:

- Ближайшее пожарное депо находится в с.Кременкуль;

- Церковь с.Новый Кременкуль

- Ближайшая медицинская помощь находится в амбулатории с.Кременкуль на 2ом этаже здания Администрации Кременкульского сельского поселения (с.Кременкуль, ул.Ленина, 14а);

- Ближайшие объекты торговли расположены в с.Кременкуль;

- МДОУ «Детский сад комбинированного типа №13 с.Кременкуль»;

- МОУ "Кременкульская общеобразовательная школа»;

  - Градостроительные регламенты

    - Порядок формирования границ земельных участков

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости проектируемая территория формируется в границах кадастрового квартала 74:19:1104001, а именно в пределах границ земельных участков с кадастровыми номерами  74:19:1104001:425 и 74:19:0000000:11392

Таблица земельных участков

| № | Кадастровый номер | Статус | Адрес | Площадь | Категория | Разрешен ное исполь-зование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:19:1104001:425 | учтенный | Челябинская обл., Сосновский р-н, 5.1 км на восток от д.Костыли, 6.32 км на северо-восток от д.Кайгородово | 48562±1928 м² | Земли сельскохзяйст-венного назначения | Сельскохозяй-ственное использование |
| 2 | 74:19:0000000 :11392 | учтенный | Челябинская обл., Сосновский р-н, 5.13 км на восток от д.Костыли, 6.3 км на северо-восток от д.Кайгородово | 19203±1213 м² | Земли сельскохзяйст-венного назначения | Сельскохозяй-ственное использование |

  - Обоснование планировочных решений

    - Цели и задачи проекта планировки территории

- Выбор территории для нового строительства и развития;

- Обеспечение устойчивого развития территории;

- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего пользования;

- Обеспечение территории проектирования социальной, инженерной инфраструктурой в соответствии с действующими нормативами;

- Обеспечение транспортного обслуживания территории;

- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- Установление границ зон планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

- Рациональное использование территории, пригодной для жилого строительства;

- Благоустройство территории.

    - Население

Площадь застройки в границах проектируемой территории составляет – 67765 м².

Количество индивидуальных участков с возможностью размещения жилых зданий и строений - 31 общей площадью –7542 м².

На индивидуальном участке предусмотрена возможность размещения жилого строения (для временного проживания без права регистрации), а также жилого дома (для временного или постоянного проживания с правом регистрации).

В зависимости от типа возводимого строения (жилого дома или жилого строения) количество жителей может меняться.

    - Структура жилой застройки

Исходя из вышеперечисленных целей и задач, договора подряда, анализа существующего  положения  территории  проектирования,  транспортной  доступности  и инженерного обеспечения проектом предусматриваются следующие планировочные решения.

В качестве основных структурных элементов планировочной организации территории выделяются следующие функциональные зоны:

а) Земли индивидуальных участков;

б) Общественно-обслуживающая зона (торговая и административная);

в) Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

Количество земельных участков – 41, включая участки автодороги. Из них: 10 участков прямоугольной формы, 28 сложной формы.

Планировочное решение предполагает разбивку улично-дорожной сети с тупиковыми проездами и разворотной площадкой.

Планировочное решение территории садоводческого, дачного объединения обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам общего пользования.

Категории улиц определены в соответствии с положениями Свода правил СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30.02-97: одна основная улица и пять проездов. Профили улиц представлены на листе 3 Том II. 2. Графическая часть.

На всём протяжении улиц принято нормативное расстояние от красной линии улицы до линии регулирования застройки - 5 м, на всём протяжении проездов – 3 м.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользования, линий регулирования застройки.

Возведение новых домов, гаражей, хозяйственных построек, капитальных ограждений должно вестись строго в соответствии с планом красных линий и линий регулирования застройки.

В проекте приведены проектные профили улицы.

Чертежи проекта планировки с вновь образованными земельными участками выполнены на топографической основе в масштабе 1:2000 (см. Том I. 2. Графическая часть. Лист 1).

    - Социальное и культурно-бытовое обслуживание

В соответствии с расчётами Проекта планировки на проектируемой территории для населения, которое будет проживать на территории проектируемого садоводческого (дачного) объединения граждан, предусматривается размещение предприятий культурно-бытового назначения по оказанию услуг первой необходимости – четыре земельных участка площадью 7542 м² – под размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров и для иных объектов инфраструктуры.

Также один земельный участок площадью 1100 м² отведен под административную зону, где будет располагаться сторожка правления объединения.

  - Транспортная инфраструктура

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает внутренние подъезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи садоводческого (дачного) объединения граждан с ближайшим населенным пнктом с.Кременкуль и п.Новый Кременкуль.

Расчетные параметры улиц и проедов принимаются согласно СП 53.13330-2011.

Для улиц и проездов проектируемого участка принимаются следующие расчетные параметры:

-ширина полосы движения- 3,5 м;

-число полос движения – 2;

Предусмотрена также разделительная полоса с расположенными на ней опорами ЛЭП.\

Минимальный радиус закругления проезжей части улиц приняты согласно пункту 5.7 СП 53.13330-2011 в размере 6 м.

Протяженность уличной сети на проектируемой территории составила 1077 м.

Площадь – 11790 м².

Плотность транспортной сети показывает степень насыщенности территории транспортными коммуникациями и измеряется отношением общей протяженности уличной сети к площади освоенной территории.

В рамках проекта планировки территории решены общие вопросы транспортного обслуживания территории.

Поперечный профиль основных проездов показан на листе 3 (см. Том II. 2. Графическая часть. Лист 5). Хранение личных автомобилей предусматривается непосредственно на территории земельных участков жилых домов.

    - Общественный транспорт

Сеть массового пассажирского транспорта обеспечивает:

- удобные транспортные связи между жилыми зонами, объектами трудового тяготения, соцкультбыта и местами отдыха;

- пешеходную доступность к линиям массового пассажирского транспорта.

Основным видом массового маршрутного транспорта приняты маршрутное такси и пригородный автобус. Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по основным направлениям от с.Кременкуль. Кроме того, необходимо развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням недели и сезонам.

В настоящее время транспортная связь с. Кременкуль с г. Челябинском осуществляется пригородным автобусом и маршрутным такси ежедневно.

  - Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Проектируемый участок имеет сложный нарушенный рельеф. На проектируемом участке точка с наибольшей абсолютной высотой – 264.54 м, точка с наименьшей абсолютной высотой – 250.55. Перепад высот на участке не менее 14 м.

Проектируемая территория является изрытой, с большим количеством откосов, отвалов грунта, скоплением камней.

Вертикальная планировка территории проектируется с учётом сложившегося рельефа и рационального перемещения земляных масс.

  - Инженерное обеспечение территории

Проектом планировки и межевания территории не предусмотрено проектирование магистральных инженерных сетей.

В соответствии с существующей ситуацией на местности в состав инженерно-технической инфраструктуры проектируемой и прилегающей территорий входят сети электроснабжения.

Водоснабжение

На проектируемом участке планируются индивидуальные источники водоснабжения (скважины).

Водоотведение

Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Допускается канализование участков с количеством стоков до 5 тыс.м/сут на единые очистные сооружения закрытого типа с современной технологией и доведением очищенных вод до нормативных показателей с санитарно-защитной зоной 20 м до жилых строений.

При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.

Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1-3 м с дальнейшим отводом в пониженное место.

Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора

Газоснабжение

На проектируемой территории газоснабжение отсутствует. Газификация проектируемых земельных участков в ближайшее время не предусматривается

Энергоснабжение потребителей электроэнергии проектируемого участка возможно выполнить от существующих трансформаторных подстанций, запитанных от существующих и новых подстанций по существующим линиям электропередач – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым линиям электропередач 10 кВ.

Сети электроснабжения на территории садоводческого, дачного объединения следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

Расчётная электрическая нагрузка электроприёмников проектируемой застройки определена в соответствии с удельной расчётной электрической нагрузкой СП 31 31-110-2003 таблица 6.1:

- летние домики на участках садовых товариществ 4 к/Вт

в соответствии СП 31 31-110-2003 таблица 6.14:

- продовольственного магазина – 25,0 кВт;

- магазина непродовольственных товаров - 16 кВт.

ТБО

Размещение контейнеров ТБО общей площадью планируется за пределами проектируемой территории в непосредственной близости. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с удобными подъездами для транспорта и желательно огражденной зелеными насаждениями.  При временном хранении отходов должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре +5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

  - Охрана окружающей среды

В соответствии с проектными решениями проекта планировки территории возможны следующие виды воздействия на окружающую среду:

Атмосферный воздух – выхлопные газы при движении автомашин.

Почвы и грунтов – образование и накопление отходов потребления.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- при размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать требования системы нормативных градостроительных режимов организация санитарно-защитных зон, коридоров инженерных и транспортных коммуникаций;

- проведение комплекса мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры с целью уменьшения вредного воздействия транспорта на окружающую среду;

- проведение мероприятий по защите территорий от загрязнения отходами – строительство площадок по сбору отходов с последующим вывозом на свалку (полигон). Отходы собираются в металлические контейнеры, установленные на асфальтированных, огороженных площадках. Планово-регулярный вывоз бытовых отходов осуществляется кузовным мусоровозом на полигон отходов;

- озеленение территории;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

Промышленные предприятия в районе проектирования отсутствуют.

Все потенциальные землевладельцы, землепользователи и арендаторы несут ответственность за ухудшение экологической обстановки на своём земельном участке и сопряжённой территории, связанной с их деятельностью.

    - Мероприятия по предупреждению территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого–социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их здоровью, наносится ущерб имуществу людей, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях;

- аварии на системах жизнеобеспечения (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- пожары в жилом секторе.

На рассматриваемой территории нет и не запроектированы производства, в технологических процессах которых используются опасные вещества, производства, эксплуатирующие оборудование, содержащие опасные вещества.

Вблизи проектируемого района нет потенциально опасных объектов, аварии на которых могли бы стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства.

Пожарная безопасность проектируемой территории решается комплексом противопожарных мероприятий, выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов по проектированию:

- СНиП 21.01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

- ППБ 01-03 “Правила пожарной безопасности в РФ”;

- НПБ 104-03 “Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях”;

Проектом предусмотрены технические решения и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод сил и средств ликвидации ЧС (пожарных расчётов и пожарной техники).

    - Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- Информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо:

- оповещение населения, эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости, устранение последствий ЧС;

- с целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) целесообразны: рубка сухостоя, обрезка деревьев, содержание рекламных щитов в надлежащем состоянии вдоль автодорог и в местах сосредоточения населения;

- для предупреждения лесных пожаров необходимо проводить санитарную очистку леса от сухих деревьев и мусора, проводить мониторинг территории, создать добровольную пожарную дружину. обеспечить территорию лесных массивов стендами с пожарным инвентарем и ящиками с песком для первичного тушения пожара;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории;

- защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям.

  - Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Состояние на период проектирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории проектирования | кв.м. | 67765 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2. | Площадь земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для ведения садоводства и огородничества | кв.м. | 48433 | 36 проектируемых участков |
| 3. | Площадь земельных участков под размещение торговых и административных объектов | кв.м. | 7542 | 4 проектируемых земельных участка |
| 4. | Площадь земельных участков под размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | кв.м. | 11790 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5. | Охранные зоны инженерных коммуникаций | кв.м. | 733 |  |
|  | Воздушной ЛЭП 0.4 кВ |  | 733 |  |

Том II. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

- Графическая часть