ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(корректировка)
Есаульского сельского поселения
Сосновского муниципального района
Челябинской области

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

г. Екатеринбург

2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Шадрина |
| Инженер проекта |  | О.И. Ибрагимова |

# Содержание

Введение	5

1	Общие сведения о Есаульском сельском поселении	7

1.1	Экономико-географическое положение	7

1.2	Историческая справка	7

1.3	Ресурсный потенциал	8

1.3.1	Климатическая характеристика	8

1.3.2	Гидрографическая характеристика	9

1.3.3	Рельеф и геологическое строение	9

1.3.4	Гидрогеологические условия	10

1.3.5	Минерально-сырьевые ресурсы	10

1.4	Особо охраняемые природные территории	10

1.5	Объекты культурного наследия	11

2	Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	12

2.1	Планировочная структура	12

2.2	Функциональное зонирование	13

2.3	Зоны с особыми условиями использования территории	17

2.4	Предложения по установлению границ населенных пунктов	25

3	Оценка демографического потенциала территории	26

3.1	Население. Современное состояние	26

3.2	Трудовые ресурсы. Современное состояние	27

3.3	Прогноз демографического развития	28

3.4	Прогноз занятости населения	30

4	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	33

4.1	Учреждения образования	33

4.2	Учреждения культуры	35

4.3	Учреждения здравоохранения	37

4.4	Объекты для занятий физической культурой и спортом	37

4.5	Административные учреждения, предприятия торговли,  общественного питания и бытового обслуживания	39

4.6	Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	41

4.7	Организация ритуальных услуг	42

5	Жилищный фонд	43

6	Потенциал основных отраслей экономики	46

7	Транспортная инфраструктура	49

8	Инженерная инфраструктура	55

8.1	Водоснабжение	55

8.2	Водоотведение	58

8.3	Теплоснабжение	59

8.4	Газоснабжение	62

8.5	Электроснабжение	64

8.6	Средства связи и коммуникаций	66

8.7	Санитарная очистка	67

9	Охрана окружающей среды	70

9.1	Охрана атмосферного воздуха	70

9.2	Охрана почвенного покрова	71

9.3	Охрана водных ресурсов	73

9.4	Озеленение территории	74

9.5	Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории	75

10	Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	77

10.1	Факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного характера	77

10.2	Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	79

10.3	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	80

10.4	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	82

Технико-экономические показатели генерального плана	87

Список используемых нормативных актов	91

# Введение

Проект генерального плана Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 0169300005019000251_63485 от 07.10.2019 г., заключенным между Администрацией Сосновского муниципального района и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Есаульского сельского поселения в границах, определенных Законом Челябинской области от 9 июля 2004 г. № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области, Местных нормативов градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Челябинской области, схемы территориального планирования Сосновского муниципального района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней, в том числе:

- Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2020 г., утвержденная решением Совета депутатов Сосновского муниципального района от 01 июля 2015 г. №1008;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации Есаульского сельского поселения от 26.10.2017 г. №26;

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации Есаульского сельского поселения от 22.11.2016 г. №76;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Есаульского сельского поселения от 29.11.2016 г. №80.

Основной целью генерального плана Есаульского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенного пункта, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:2000 и 1:10000 (в электронном виде), переданные Администрацией Сосновского муниципального района.

Проект генерального плана Есаульского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2019 г.,

I этап (первая очередь) – 2024 г.;

II этап (расчетный срок) – 2039 г.

# Общие сведения о Есаульском сельском поселении

## Экономико-географическое положение

Есаульское сельское поселение – муниципальное образование, находящееся в границах территории муниципального образования Сосновского муниципального района Челябинского области, располагается в центральной его части.

Есаульское сельское поселение граничит с: Мирнинским сельским поселением на западе, севере и северо-востоке, Рощинским сельским поселением на востоке и юго-востоке, Краснопольским сельским поселением на юге.

Площадь сельского поселения определена картометрическим методом и равна 13,3 км2, что составляет 0,6% от площади Сосновского муниципального района. Единственным населенным пунктом муниципального образования является поселок Есаульский, который располагается в 12 км от районного центра с. Долгодеревенское и в 20 км от областного центра г. Челябинск.

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 2753 человек (по данным Федеральной службы государственной статистики). Плотность населения – 207 человек на км2.

Территория сельского поселения располагается на пересечении двух важных транспортных магистралей:

- с запада на юго-восток территорию пересекает участок Южноуральской железной дороги «Полдневая – Челябинск» направления «Екатеринбург – Челябинск», в населенном пункте располагается железнодорожная станция;

- вдоль северо-западной границы сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Обход города Челябинска, в том числе транспортная развязка 1,772 километра на пересечении с автодорогой Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым».

Факторы принадлежности сельского поселения к важным транспортам магистралям, а также близость к крупному промышленному и торговому городу создают предпосылки успешного развития этой территории.

Вдоль юго-западной границы сельского поселения проходит магистральный газопровод, также в западной части территорию поселения пересекают транзитные ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ.

Современный экономический потенциал сельского поселения базируется на промышленном производстве.

Основной водной артерией поселения является река Зюзелга, приток реки Миасс, пересекающая территорию поселения с юго-запада на северо-восток.

## Историческая справка

Населенный пункт возник как выселка казаков Челябинской крепости в период с 1784 по 1795 годы. Первое упоминание поселка связано с переписью населения 1796 года. В семидесятых годах XIX века населенный пункт получил статус поселка в составе Долгодеревенского станичного юрта третьего отдела Оренбургского казачьего войска.

В период гражданской войны есаульцы воевали и в белой армии под командованием атамана А.И. Дутого и в красной армии — отрядах Томина и братьев Кашириных.

В 1923-1934 годах Есаульский поселковый Совет входил в состав Челябинского района и объединял 10 населенных пунктов.

В 1929 году организован колхоз «Новый путь». В 1931году в поселке Есаульский создана машинно-тракторная станция, которая обслуживала 18 колхозов области. Совершенствовалась материальная база: строились мастерские, склады, квартиры, проведены телеграфные и телефонные линии, улучшались дороги. Росла и численность населения.

С 1935 году сельский Совет включен в состав вновь образованного Сосновского района. Поселок многонационален, общее число национальностей 17. Однако, большинство составляют русские.

## Ресурсный потенциал

### Климатическая характеристика

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым сухим летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы достигают -40…-44ºС, но возможны оттепели. Средняя температура января -16,0…-16,5ºС. Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30-35 см и в некоторых местах часто сдувается.

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +18 °С, абсолютный максимум +39 °С. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает около 400 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами.

В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и северо-западные ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней.

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. Среднегодовой радиационный баланс 35-36 ккал/см2.

По агроклиматическому районированию Челябинской области территория района относится к умеренно-теплому агроклиматическому району (II).

Вывод:

- Территория по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения.

- В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-западных и северо-западных ветров.

- При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро- и снегозащиту планировочными методами.

- По строительно-климатическому районированию территория относится к IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -33°С и -21,4°С.

- Продолжительность отопительного периода 218 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 180-200 см.

### Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена одним из самых крупных притоков реки Миасс - рекой Зюзелга (Зюзелька).

Река Зюзелга впадает в р. Миасс в 326 км от устья по левому берегу. Протяженность р. Зюзелга составляет 65 км, водосборная площадь 990 км2.

Характер реки равнинный, течение спокойное.

Русло 3юзелги на всем протяжении заросло водной растительностью, имеются перекаты и омуты, много родников. Ложе каменистое.

### Рельеф и геологическое строение

В геоморфологическом отношении территория Сосновского района представляет собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину. Разделяющие холмы и увалы пространства имеют характер пологих ложбин, которые местами заболочены.

В геологическом строении района принимают участие метаморфические, вулканогенные и осадочные отложения палеозоя: известняки, песчаники, мрамор, порфириты, диабазы и т. д. Довольно широкое распространение имеют интрузивные породы – граниты, диориты, габбро.

Коренные породы почти повсеместно перекрываются четвертичными отложениями, мощность которых редко превышает 10-15 м. На водораздельных пространствах – это делювиальные и элювиально-делювиальные осадки: суглинки, глины, дресва, сапролит; в долинах рек аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки. Озёрно-болотные отложения отмечаются в береговых частях озёр, поймах рек, понижениях в рельефе, где они представлены илами, глинами, торфом, сапропелем, мощностью 0,5-4,0 м.

С коренными породами связаны месторождения строительного камня, строительного известняка, мрамора, каолина, пылевидного кварца, строительного песка; с четвертичными осадками – кирпичных глин и строительного песка.

### Гидрогеологические условия

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя, кончая четвертичными отложениями.

Преимущественным развитием пользуются трещинные и трещинно-карстовые, в основном, безнапорные воды, связанные с породами палеозоя. Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по территории района невысокая. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5-3,0 л/сек и только карбонатные породы (закарстованные известняки) отличаются довольно значительной водообильностью. Дебиты скважин на площадях развития известняков достигают 20-40 л/сек. Кроме того, водообильными являются зоны тектонических контактов, разломов.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со смешанным составом катионов.

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения представляют подземные воды интрузивных массивов, которые представляют интерес только на ограниченных участках (на контактах, разломах).

В целом эксплуатационные ресурсы подземных вод района небольшие. Модуль эксплуатационных запасов колеблется от 0,05 до 0,5 л/сек с 1 км2, и только на отдельных площадях он характеризуется величиной 1,1 и более л/сек с 1 км2 (районы распространения известняков).

### Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые — природные минеральные образования в земной коре неорганического и органического происхождения, которые при данном уровне техники могут быть использованы в народном хозяйстве в естественном виде или после соответствующей переработки. Скопления полезных ископаемых в земной коре образуют месторождения.

В границах Есаульского сельского поселения частично располагается территория месторождения глин кирпичных Есаульское.

## Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 15.02.1995г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

На территории Есаульского сельского поселения ООПТ отсутствуют.

## Объекты культурного наследия

На территории Есаульского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия (далее – ОКН), включенные в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Есаульского сельского поселения также отсутствуют ОКН, включенные перечень выявленных ОКН Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренные ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ), и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

# Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

## Планировочная структура

Градостроительная организация территории характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории сельского поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Территория сельского поселения располагается на пересечении двух важных транспортных магистралей, являющихся его главными планировочными осями:

- с запада на юго-восток территорию пересекает участок Южноуральской железной дороги «Полдневая – Челябинск» направления «Екатеринбург – Челябинск», в населенном пункте располагается железнодорожная станция;

- вдоль северо-западной границы сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Обход города Челябинска, в том числе транспортная развязка 1,772 километра на пересечении с автодорогой Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым».

Естественной планировочной осью является река Зюзелга, на обоих берегах которой располагается населенный пункт.

На пересечениях главных планировочных осей и естественной планировочной оси располагается п. Есаульский, который является единственным населенным пунктом и главным планировочным центром сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему обслуживания населения.

Большая часть территории Есаульского сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (около 50% территории), землями населенных пунктов занято около 29% территории. На юго-западе сформирована зона производства. Незначительные территории заняты лесной растительностью и землями водного фонда.

Внутри населенного пункта сформировались зоны производства.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначены для застройки жилыми домами соответствующего типа в границах населенного пункта. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и иных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Зона сельскохозяйственных угодий – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи).

- Зона рекреационного назначения – включает береговую полосу водных объектов в границах населенных пунктов, предназначенную для общего пользования, а также прочие рекреационные территории.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) – предназначена для размещения соответствующих объектов озеленения общего пользования.

- Зона кладбищ – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

- Зона лесов – территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда.

- Зона акваторий – включает земли водного фонда.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Есаульского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны/ категории земель | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона градостроительного использования | 385,58 | 29,02 | 385,58 | 29,02 | Строительство индивидуального жилого фонда, объектов социально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры |
| 2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 690,08 | 51,93 | 690,08 | 51,93 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 57,46 | 4,32 | 57,46 | 4,32 | - |
| 4 | Производственная зона | 88,31 | 6,65 | 88,31 | 6,65 | Размещение автоматической насосной станции второго подъема |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,00 | 0,30 | 4,00 | 0,30 | - |
| 6 | Зона лесов | 101,46 | 7,63 | 101,46 | 7,63 | - |
| 7 | Зона акваторий | 2,00 | 0,15 | 2,00 | 0,15 | - |
|  | ИТОГО: | 1328,89 | 100 | 1328,89 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Есаульский

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 283,00 | 73,40 | 287,70 | 74,61 | Строительство индивидуального жилого фонда |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | 4,70 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3,33 | 0,86 | 3,33 | 0,86 | - |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 14,06 | 3,65 | 14,06 | 3,65 | Строительство спортивного стадиона |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | - |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 13,63 | 3,53 | 13,63 | 3,53 | - |
| 7 | Производственная зона | 26,28 | 6,82 | 26,28 | 6,82 | Строительство новой котельной (взамен старой) |
| 8 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | 0,59 | 0,15 | 0,59 | 0,15 | - |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,86 | 0,22 | 0,86 | 0,22 | - |
| 10 | Зона рекреационного назначения | 34,91 | 9,05 | 34,91 | 9,05 | Строительство очистных сооружений |
| 11 | Зона кладбища | 3,12 | 0,81 | 3,12 | 0,81 | - |
| 12 | Зона акваторий | 0,90 | 0,23 | 0,90 | 0,23 | - |
|  | ИТОГО | 385,58 | 100 | 385,58 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории сельского поселения отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв;

- иные зоны.

Охранные зоны.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 25 м;

- 500 кВ – 30 м.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Охранная зона магистрального трубопровода. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Охранные зоны межпоселковых газопроводов. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», установленными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 для межпоселковых газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

  - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

  - вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

При этом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* расстояние от газопровода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет:

- 2 м для газопровода низкого давления (до 0,005) МПа;

- 4 м для газопровода среднего давления (0,005 – 0,3) МПа;

- 7 м для газопровода высокого давления (0,3 – 0,6) МПа;

- 10 м для газопровода высокого давления (0,6 – 1,2) МПа.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны автомобильных дорог (придорожная полоса).

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ в зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии  с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 2.3.1 Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Есаульского сельского поселения

| Наименование объекта | Общая протяженность | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Зюзелга (Зюзелька) | 65 км | 200 | 30-50 |
| Прочие реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 |

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО).

Организуются в составе трех поясов:

Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

В настоящее время зоны санитарной охраны для источника водоснабжения в п. Есаульский не установлены. Необходимо разработать проект ЗСО источников водоснабжения.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельского поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов:

- производство асфальтобетона на стационарных заводах, места хранения битума – 500 м;

- производство кирпича (красного, силикатного), строительных керамических и огнеупорных изделий – 300 м;

- мясоперерабатывающие, консервные производства – 300 м;

объекты по обслуживанию грузовых автомобилей – 300 м;

- сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях – 150 м;

- машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской без литья – 100 м;

- автозаправочные станции – 100 м;

- склады горюче-смазочных материалов – 100 м;

- станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50 м;

- склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т. – 100 м;

- стоянки (парки) грузового междугородного автотранспорта – 100 м;

- хозяйства с содержанием животных до 50 голов – 50 м;

- производство макарон – 50 м;

- склады, перегрузка пищевых продуктов – 50 м;

- материальные склады – 50 м;

- сельские кладбища – 50 м.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарный разрыв.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с Приложениями 1–6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Иные зоны.

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

Ограничение застройки площадей залегания полезных ископаемых. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»:

- Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка таких земельных участков прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## Предложения по установлению границ населенных пунктов

В соответствии с Земельным кодексом РФ установлением границ населенного пункта Есаульского сельского поселения является утверждение генерального плана сельского поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения.

Предлагаемые границы п. Есаульский отражены на «Карте границ населенных пунктов. М 1: 25 000». При установлении границ настоящим проектом учтены данные государственного кадастра недвижимости, а также данные о границах земель лесного фонда.

Площадь п. Есаульский составила 385,58 га.

Определение местоположения границ населенного пункта осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования.

В результате таких работ подготавливается карта (план) объекта землеустройства согласно ст. 20 Федерального закона «О землеустройстве» №78-ФЗ, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621.

# Оценка демографического потенциала территории

## Население. Современное состояние

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2019 г. численность населения Есаульского сельского поселения составляет 2753 человек.

Количество жителей сельского поселения за период с 01.01.2014 по 01.01.2019 гг. сократилось на 23 человека. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются превышение уровня смертности над уровнем рождаемости и отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2014 г. представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Статистика численности населения Есаульского сельского поселения

| Год | Численность населения, на 1 января | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2753 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 2758 | 28 | 32 | -1 | 10,2 | 11,6 |
| 2017 | 2779 | 24 | 40 | -5 | 8,7 | 14,4 |
| 2016 | 2774 | 29 | 38 | 14 | 10,4 | 13,7 |
| 2015 | 2771 | 38 | 29 | -6 | 13,7 | 10,5 |
| 2014 | 2776 | 44 | 40 | -9 | 15,9 | 14,4 |

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом сельском поселении.

В Есаульском сельском поселении, как и в целом по Сосновскому району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Таблица 3.1.2. Возрастная структура населения Есаульского сельского поселения на 2019 г.

| Группа населения | Численность населения, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного (моложе 16 лет) | 552 | 20,1 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54 года, мужчины 16-59 лет) | 1556 | 56,5 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) | 645 | 23,4 |

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости низкий: средний показатель за 2014-2018 гг. составляет 11,8‰. Коэффициент имеет общую тенденцию к снижению.

Коэффициент рождаемости Есаульского сельского поселения ниже коэффициента рождаемости по Сосновскому району в целом (по данным Федеральной службы государственной статистики средний показатель за 2014 – 2018 гг. 14,5‰).

Коэффициент смертности в сельском поселении не имеет выраженной тенденции. Среднее значение за 2014-2018 гг. составляет 12,9‰ (средний).

Коэффициент смертности Есаульского сельского поселения выше коэффициента смертности по Сосновскому району в целом (по данным Федеральной службы государственной статистики средний показатель за 2014-2018 гг. 12,4‰).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

Преобладающим на территории сельского поселения в результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс естественной убыли населения. За 2014-2018 гг. естественная убыль составила 16 человек.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

За период с 2014 по 2018 гг. миграционный отток составил 35 человек.

## Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На начало 2019 г. численность экономически активного населения в Есаульском сельском поселении составляет 1996 человек.

Структура занятости по сферам экономической деятельности не предоставлена. Можно предположить, что, как и большинстве сельских населенных пунктов, значительная доля экономически активного населения занята в бюджетных учреждениях, а также промышленных предприятиях, которые составляют основу экономики сельского поселения.

Анализ безработицы. Данные по безработице на территории Есаульского сельского поселения отсутствуют. Уровень зарегистрированной безработицы в Челябинской области в целом на конец января 2019 г. составил 1,2%.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов являются слабыми сторонами Есаульского сельского поселения, они будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## Прогноз демографического развития

Предположительный прогноз демографического развития Есаульского сельского поселения разработан с учетом Стратегии социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2020 г.

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского поселения являлось предположение, что региональные демографические различия в Челябинской области в целом и в Сосновском муниципальном районе в частности существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом сельском поселении.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 3.3.1., 3.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о стабильной отрицательной миграции и о стабильно низком показателе рождаемости.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Сосновского муниципального района в целом и Есаульского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется затухание отрицательной миграции, а затем небольшой миграционный приток населения, повышение уровня рождаемости до среднерайонного. Это приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения сельского поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Челябинской области и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

Согласно «инерционному» сценарию численность населения к 2039 г. снизится на 3,4% по отношению к 2019 г. (рис. 3.3.1.).

Рисунок 3.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности 
населения Есаульского сельского поселения  в 2019–2039 гг. (на начало периода).

В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с улучшением демографической ситуации. Сценарий основывается на сохранении уровня рождаемости, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, затухании миграционного оттока населения.

При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости сохранится на уровне выше районного;

- миграционный отток населения будет постепенно затухать и к 2039 г. достигнет нуля.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2039 г. до 2750 человек или на 0,1% по отношению к 2019 г.

Рисунок 3.3.2. Оптимистический вариант прогноза динамики численности населения Есаульского сельского поселения на 2019–2039 гг. (на начало периода)

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития сельского поселения принимается оптимистический сценарий.

## Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельском поселении будет наблюдаться сокращение численности населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общей для страны ситуации в этой сфере. В активный детородный возраст вступило последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. Дальше будет происходить резкое снижение численности молодежи и лиц, вступающих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное послевоенное поколение.

Согласно оптимистическому прогнозу к 2039 г. количество жителей трудоспособного возраста сократится на 5,1% по сравнению с показателем 2019 г. и составит 1477 человек (53,7% от общей численности населения). Одновременно будет наблюдаться рост доли населения старше трудоспособного возраста. Если в 2019 г. в сельском поселении проживало 654 человек старше трудоспособного возраста (23,4%), то к 2039 г. их количество составит 809 человек – 29,4% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет будет сокращаться, и в 2039 г. достигнет уровня 464 человека или 16,9%.

Рисунок 3.4.1 Прогноз динамики численности населения
Есаульского сельского поселения в период до 2039 г. по группам возраста

С сокращением численности населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в сельском поселении в течение 2019–2039 гг. будет увеличиваться. Если в 2019 г. демографическая нагрузка составляла 77%, то к 2039 г. она достигнет уровня 86%.

В проектируемый период в Есаульском сельском поселении сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики сельского поселения.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Есаульского сельского поселения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями Местных нормативов градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг. Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре сельского поселения.

Показатели обеспеченности сельского поселения объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## Учреждения образования

По данным Администрации Сосновского муниципального района, на территории Есаульского сельского поселения располагаются следующие образовательные учреждения:

- средняя образовательная школа на 500 мест;

- детский сад на 140 мест;

- детская школа искусств;

- специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)) на 53 места.

Здания учреждений располагаются в п. Есаульский, являются типовыми благоустроенными.

Таблица 4.1.1. Характеристики образовательных учреждений Есаульского сельского поселения

| Наименование учреждения, местонахождение | Мест фактически | Мест по нормативу | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие канализации | Наличие центр. отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Есаульская средняя образовательная школа». п. Есаульский, ул. Гагарина, д. 1А | 460 | 500 | типовое | да | Нет (выгребная яма) | да |
| МДОУ «Детский сад №40 п. Есаульский». п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 4 | 181 | 140 | типовое | да | Нет (выгребная яма) | да |
| Детская школа искусств п. Есаульский (филиал МБОУДОД Детская школа искусств п. Рощино). п. Есаульский, ул. Гагарина, 50 | нет данных | типовое | да | Нет (выгребная яма) | да |
| МБОУ Есаульская СКШИ (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта)). п. Есаульский, ул. Лесная д. 7 | 62 | 53 | типовое | да | Нет (выгребная яма) | да |

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения норма обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями должна составлять 60 мест на 1000 человек населения. Норма обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями должна составлять 80 мест на 1000 человек населения.

По нормативу к расчетному сроку в сельском поселении должно быть не менее 221 места в общеобразовательных учреждениях и не менее 166 мест в детских дошкольных учреждениях.

Имеющаяся мощность образовательных учреждений удовлетворяет потребности сельского поселения в настоящее время и на перспективу.

Таблица 4.1.2. Расчет нормативного числа мест в образовательных учреждениях Есаульского сельского поселения

| Период | Численность населения, чел. | Общеобразовательные учреждения | Детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
| 2019 г. | 2753 | 460 | 221 | 181 | 166 |
| I очередь 2024 г. | 2785 |  | 223 |  | 168 |
| расч. срок 2039 г. | 2750 |  | 221 |  | 166 |

В соответствии с программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.» планируется:

- реконструкция здания МДОУ «Детский сад №40 п. Есаульский» в период 2018-2020 гг.;

- повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения в период 2017-2026 гг.

Транспортная доступность учреждений образования должна составлять: для обучающихся I ступени обучения - не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Возле здания школы имеется оборудованный остановочный пункт.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- реконструкция здания МДОУ «Детский сад №40 п. Есаульский».

## Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Есаульского сельского поселения функционируют: Есаульский сельский клуб на 400 мест, а также библиотека №22 на 6,490 тыс. экз.

Учреждения располагаются в одном здании, которое является типовым благоустроенным. Здание нуждается в капитальном ремонте.

Таблица 4.2.1. Характеристики учреждений культуры Есаульского сельского поселения

| Наименование учреждения, местонахождение | Мощность | Тип здания | Общая площадь здания, м2 | Наличие водопровода | Наличие канализации | Наличие центр. отопления | Год постройки | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК МСКО Есаульский Дом культуры, ул. Трактористов д.6 | 400 мест | типовое | 1489,7 | да | нет (выгребная яма) | да | 1971 | Удовл. |
| Библиотека № 22 МКУК МЦБС п. Есаульский (Павленковская) ул. Трактористов д.6 | 6490 томов |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения, обеспеченность учреждениями культуры должна составлять 100 мест на 1000 жителей в клубах; 5 тыс. экземпляров и 4 места в читальном зале библиотек на 1000 жителей.

Таблица 4.2.2. Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Есаульского сельского поселения

| Период | Численность населения | Посетительские клубы | Библиотеки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест при нормат. обеспеч-ти (100 мест/1000 чел.) | Фактич. кол-во тыс. томов | Миним. кол-во тыс. томов при нормат. обеспеч-ти (5 тыс./1000 чел.) |
| 2019 г. | 2753 | 400 | 275 | 6,490 | 14 |
| I очередь 2024 г. | 2785 |  | 278 |  | 14 |
| расч. срок 2039 г. | 2750 |  | 275 |  | 14 |

Уровень обеспеченности количеством экземпляров в библиотеке на территории Есаульского сельского поселения ниже нормативного.

В соответствии с программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.» к 2026 г. планируется развитие материально – технической базы учреждений культуры в течение 2017-2026 гг.

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- обновление книжного фонда библиотеки и поддержание обеспеченности населения книжным фондом на нормативном уровне;

- капитальный ремонт здания Есаульского дома культуры и библиотеки.

## Учреждения здравоохранения

Медико-санитарную помощь населению Сосновского муниципального района оказывает ГБУЗ "Районная больница с. Долгодеревенское".

На территории Есаульского сельского поселения имеется Есаульская врачебная амбулатория на 76 посещений в смену.  Здание является типовым благоустроенным и находится в хорошем состоянии.

Таблица 4.3.1. Характеристики учреждений здравоохранения Есаульского сельского поселения

| Наименование и местонахождение учреждения | Мощность (посещ. в смену) | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие телефона | Наличие канализации | Наличие центр. отопления | Общая площадь здания, м2 | Технич. сост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Есаульская врачебная амбулатория пос. Есаульский, ул. Трактористов, д. 3 | 76 | типовое | да | да | Нет (выгребная яма) | да | 303,2 | 1953 |

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

На территории Есаульского сельского поселения население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре с. Долгодеревенское и областном центре – г. Челябинск.

В проектируемый период здравоохранение на территории сельского поселения будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмотров, совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

## Объекты для занятий физической культурой и спортом

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры, возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время на территории Есаульского сельского поселения для занятий населения физической культурой и спортом могут использоваться: школьные спортивные залы общей площадью 425,65 м2, школьный стадион площадью 9000 м2 и хоккейный корт площадью 1300 м2.

Таблица 4.4.1 Сведения об объектах для занятия физической культурой и спортом на территории Есаульского сельского поселения

| № п.п. | Наименование учреждения | Местоположение | Площадь, м2 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большой Спортивный зал | При МОУ «Есаульская СОШ», ул. Гагарина, д. 1А | 276,42 | 2018 |
| 2 | Малый Спортивный зал | При МОУ «Есаульская СОШ», ул. Гагарина, д. 1А | 149,23 | 2018 |
| 3 | Стадион | При МОУ «Есаульская СОШ», ул. Гагарина, д. 1А | 9000 | 2018 |
| 4 | Хоккейный корт | ул. Трактористов | 1300 | нет данных |

Местными нормативами градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из расчета 350 м2 площади пола на 1000 жителей, обеспеченность плоскостными сооружениями из расчета 1950 м2 на 1000 жителей.

Таблица 4.4.2 Расчет нормативного количества площадей для занятий физкультурой и спортом на территории Есаульского сельского поселения

| Период | Числен. населения, чел. | Фактическая обеспеченность: | Минимальное количество при нормативной обеспеченности: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | спортивные залы, м2 | плоскостные спорт. сооружения, м2 | спортивные залы, м2 | плоскостные спорт. сооружения, м2 |
| 2019 г. | 2753 | 425,65 | 10300 | 963,6 | 5368,4 |
| I очередь 2024 г. | 2785 |  |  | 974,7 | 5430,6 |
| расч. срок 2039 г. | 2750 |  |  | 962,5 | 5362,7 |

Имеющаяся мощность объектов для занятий физкультурой и спортом удовлетворяет потребности сельского поселения в настоящее время и на перспективу.

В соответствии с программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.» планируется:

- строительство многофункциональных игровых и спортивных площадок на общественных и дворовых территориях п. Есаульский в период 2018-2022 гг.;

- строительство спортивного стадиона общего пользования с беговой дорожкой, многофункциональными спортивными площадками для игры в баскетбол, волейбол и пр., п. Есаульский в период 2022-2024 гг.

Для развития на территории Есаульского сельского поселения физической культуры и массового спорта, проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- строительство многофункциональных игровых и спортивных площадок на общественных и дворовых территориях п. Есаульский;

- строительство спортивного стадиона общего пользования с беговой дорожкой, многофункциональными спортивными площадками для игры в баскетбол, волейбол и пр., в п. Есаульский.

## Административные учреждения, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

Из административных и общественных учреждений на территории п. Есаульский находятся:

- Администрация Есаульского сельского поселения;

- Отделения ФГУП «Почта России»;

- Отделение ПАО «Сбербанк».

Таблица 4.5.1. Сведения о наличии административных учреждений на территории Есаульского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Количество сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Есаульского сельского поселения | ул. Ленина, д. 126 | 10 |
| 2 | ФГУП Почта России Есаульское отделение связи | ул. Станционная, д. 9 | 4 |
| 3 | Отделение Сбербанка — касса №8597/0246 | ул. Трактористов, д. 1 | 1 |

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории Есаульского сельского поселения функционируют 10 объектов торговли, 4 объекта общественного питания и 1 объект бытового обслуживания.

Таблица 4.5.2. Сведения о наличии учреждений общественного питания, бытового обслуживания, розничной торговли на территории Есаульского сельского поселения

| Объект | Количество объектов, единица | Площадь торгового зала объектов розничной торговли, м2 | Число мест в объектах общественного питания, место |
| --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги (техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования) | 1 | - | - |
| Магазины | 7 | 620 | - |
| Палатки и киоски | 2 | - | - |
| Аптечные киоски и пункты | 1 | - | - |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 4 | - | 280 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения, для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми объектами необходимо на 1000 человек 310 м2 торговых площадей. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест на 1000 жителей.

Таблица 4.5.3. Расчет нормативного количества предприятий обслуживания Есаульский сельского поселения

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактич./ норматив 2019 г. | Расчетный норматив 2024 г. | Расчетный норматив 2039 г. |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | операц. место | 1 операц. место на 1000 чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Объекты торговли | м2 торг.пл. | 310 м2 торговой площади на 1000 чел. | 620/ 853 | 863 | 853 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 рабочих мест на 1000 чел. | Нет данных/ 19 | 19 | 19 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 мест на 1000 чел. | 280/ 110 | 111 | 110 |

На территории сельского поселения необходимо обеспечить развитие системы бытового обслуживания населения, организацию рынка услуг строительных и транспортных организаций, создание новых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направленных на обеспечение его самодостаточности и т.д. Для выполнения этих задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

Проектом предлагается:

- в течение всего проектного срока стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

## Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

На территории Есаульского сельского поселения нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов.

В Сосновском районе функционирует ГБУ «КЦСОН Сосновского муниципального района» (с. Долгодеревенское). Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 
30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

## Организация ритуальных услуг

На территории Есаульского сельского поселения расположено 1 кладбище площадью 3,12 га, планируется его расширение.

В соответствии Местными нормативами градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения, нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Имеющиеся площади кладбища, с учетом планируемого расширения удовлетворяют нормативные потребности сельского поселения.

Таблица 4.7.1 Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь всего, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | п. Есаульский | 3,12 |

# Жилищный фонд

По данным Федеральной службы государственной статистики общая площадь жилищного фонда муниципального образования Есаульского сельского поселения составляет 68,8 тыс. м2.

В застройке преобладают одноэтажный индивидуальный жилой фонд (90%). Преобладание одноэтажного жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 25,0 м2/чел, что ниже обеспеченности по Сосновскому муниципальному району в целом (46,8 м2/чел. за 2018 г., по данным Федеральной службы государственной статистики).

Таблица 5.1. Характеристика жилищного фонда Есаульского сельского поселения

| Материал стен | индивидуальный | многоквартирный жилищный фонд (1-этажный) | многоквартирный жилищный фонд (2-этажный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число строений | площадь, м2 | число строений | площадь, м2 | число строений | площадь, м2 |
| Каменные и кирпичные | 254 | нет данных | 6 | 3065,4 | 2 | 806,1 |
| Крупнопанельные (блочные) | 285 | нет данных | 2 | 3031,6 | 0 | 0 |
| деревянные( рубленные, брусчатые) | 218 | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из прочих материалов | 85 | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 842 | 61 896,9 | 8 | 6097 | 2 | 806,1 |

По данным Есаульского сельского поселения на начало 2019 года в сельском поселении отсутствует ветхий и аварийный жилой фонд.

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства. Большая часть жилищного фонда охвачена централизованным водоснабжением и газоснабжением. Централизованным отоплением обеспечены только часть объектов социально-культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилой фонд. Централизованное водоотведение отсутствует.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В соответствии с СП 42.13330.2016 обеспеченность населения жильем эконом-класса должна составить 30 м2 жилой площади на человека.

Для определения необходимого минимального объема строительства в сельском поселении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения сельского поселения.

- В период 2019–2024 гг. средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить 26 м2 жилья на человека.

- К 2039 г. обеспеченность населения жильем составит 30 м2 жилой площади на человека.

Таблица 5.2. Расчет планируемого жилищного строительства на территории Есаульского сельского поселения

| Период | 2019 г. | Первая очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2 753 | 2 785 | 2 750 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 68 800,0 | 72 410,0 | 82 500,0 |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 25,0 | 26,0 | 30,0 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 722,0 | 672,7 |

Для достижения средней обеспеченности жилым фондом 26 м2/чел. к 2024 г. необходимо построить 3610 м2 нового жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, средние темпы жилищного строительства в период с 2019 по 2024 гг. должны составлять 722 м2 жилья в год.

Для достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2/чел. к 2039 г. дополнительно необходимо построить 10090 м2 нового жилья. Средние темпы жилищного строительства в период с 2024 по 2039 гг. должны составлять 672,7 м2 жилья в год.

Участки под жилую застройку будут выделяться на свободных от застройки территориях как в планируемых, так и в существующих зонах застройки индивидуальными жилыми домами.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей А.1 приложения А СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 5.3. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Согласно Закону Челябинской области от 6 октября 2011 года №61 отдельным категориям гражданам Российской Федерации, постоянным местом жительства которых является Челябинская область (категории граждан указаны в ст. 1 Закона), предоставляются в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков на территории сельского поселения устанавливаются в размере:

- для жилищного строительства от 0,06 га до 0,25 га;

- для личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома от 0,1 га до 0,3 га.

Проектом предлагается на территории Есаульского сельского поселения:

- на I очередь (до 2024 г.): строительство 3610 м2 нового жилья в границах п. Есаульский для достижения средней обеспеченности жилым фондом 26 м2/чел.;

- на Расчетный срок (до 2039 г.): строительство 10090 м2 нового жилья в границах п. Есаульский для достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2/чел.

# Потенциал основных отраслей экономики

Вследствие принадлежности поселения к важным транспортам магистралям, а также близости к крупному промышленному городу, ведущим из направлений экономики на территории Есаульского сельского поселения является промышленность.

На территории поселения располагается 15 промышленных предприятий, перечень их приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Перечень промышленных предприятий на территории Есаульского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Вид экономической деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Есаульское ремонтно-техническое предприятие», п. Есаульский, ул. Трактористов, д.1 | Управляющая компания |
| 2 | «УралТехпром», п. Есаульский | Склад трубопроката |
| 3 | ООО «Вира», п. Есаульский, ул. Российская, д. 15 | Изготовление металлических труб и грунтового швеллера |
| 4 | ООО «Объединение Союзпищепром», п. Есаульский, ул. Заготзерно | Производство макаронных изделий |
| 5 | ООО «Сельта», п. Есаульский, ул. Юбилейная, д. 21 | Автотранспортная компания |
| 6 | АО «Тандер», п. Есаульский, ул. Юбилейная, д. 21 | Распределительный центр |
| 7 | ООО «Уралспецстрой», п. Есаульский, ул. Юбилейная, д. 15 | Производственная база с ж/д. тупиком |
| 8 | ООО «Пельвар Есаульский», п. Есаульский, ул. Октябрьская, д. 13 | Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса |
| 9 | ООО «Метролог», п. Есаульский, ул. Российская, д. 19 | Ремонт машин и оборудования |
| 10 | ООО ПКФ «Уралмет», п. Есаульский | Розничная торговля моторным топливом |
| 11 | ООО ТТ-СЕРВИС, п. Есаульский, ул. Россий-ская, д. 17 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 12 | ООО "Есаульсксельхозхимия", п. Есаульский, ул. Российская, д. 17 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 13 | Асфальто-битумный завод, 700 м. северо-западнее пос. Есаульский | Изготовление асфальто-битумной смеси, битумохранилище. |
| 14 | ООО СМУ-7 «Есаульский цех по производству кирпича», п. Есаульский, ул. Россий-ская, д. 44 | Выпуск одинарно-полнотелого кирпича |
| 15 | ООО «ЕСАУЛЬСКАГРОПРОДСНАБ», п. Есаульский, ул. Россий-ская, д. 21 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 16 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА", п. Есаульский, ул. Российская, д. 43-Б | Складское помещение, хранение пивной продукции |

В перспективе развития предприятий — это увеличение объемов производства за счет обновления технологий, освоения новых линий по производству продукции.

Сельское хозяйство на территории поселения развито слабо. Производителем сельскохозяйственной продукции в сельском поселении являются только личные подсобные хозяйства.

По данным Администрации Есаульского сельского поселения, на начало 2019 г. в 19 личных подсобных хозяйствах граждан наибольший удельный вес занимает содержание птицы (245 голов) (см. таблицу 6.2.).

Таблица 6.2. Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан

| Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество личных подсобных хозяйств на территории поселения | единиц | 19 |
| В них содержится: |  |  |
| КРС ( в т.ч. коров) | голов | 18 |
| свиней | голов | 11 |
| птицы | голов | 245 |

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспечить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить процент занятости и уровень жизни населения.

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует конкурентную среду, смягчает социальную напряженность. Субъекты малого предпринимательства на территории Есаульского сельского поселения заняты в сфере торговли.

Таблица 6.3. Перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Есаульского сельского поселения

| № п/п | ФИО индивидуального предпринимателя | Вид экономической деятельности | Название и местонахождение объекта | Количество наемных работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Федоров Александр Викторович | торговля | пос. Есаульский, ул. Трактористов, д.6 | 2 |
| 2 | ИП Зырянов Александр Михайлович | торговля | пос. Есаульский, ул. Ленина, д. 93Б | 1 |
| 3 | ИП Топорищева Светлана Сергеевна | торговля | пос. Есаульский, ул. Гагарина, д.53А | 5 |
| 4 | ИП Шефер Андрей Андреевич | торговля | пос. Есаульский, ул. Ленина, д. 93Б | 5 |

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в сельском поселении недостаточен для формирования высокоэффективной экономики, быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.

Настоящим проектом предлагается производить поддержку и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

Для создания на территории Есаульского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается в течение всего срока проектирования:

- увеличение объемов производства промышленных предприятий за счет обновления технологий, освоения новых линий по производству продукции;

- развитие личных подсобных хозяйств, поддержка малых форм хозяйствования;

- поддержка и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

# Транспортная инфраструктура

Ближайший аэропорт расположен в г. Челябинск.

Внешние транспортно-экономические связи Есаульского сельского поселения осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

С запада на юго-восток территорию пересекает участок Южноуральской железной дороги «Полдневая – Челябинск» направления «Екатеринбург – Челябинск», в п. Есаульский располагается железнодорожная станция Есаульская.

Вдоль северо-западной границы сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Обход города Челябинска, в том числе транспортная развязка 1,772 километра на пересечении с автодорогой Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым».

Основным транспортным коридором сельского поселения является проходящая через территорию населенного пункта автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Долгодеревенское – деревня Ключевка Сосновского муниципального района – автодорога Обход города Челябинска», которая соединяет п. Есаульский с административным центром района с. Долгодеревенское.

Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Есаульского сельского поселения

| № | Наименование автодорог | Общая протяженность, км | Протяженность в границах сельсовета, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе с усовершенствованным покрытием (асфальт) |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения* |
| 1 | Обход города Челябинска, в том числе транспортная развязка 1,772 километра на пересечении с автодорогой Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым | 65,922 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Долгодеревенское – деревня Ключевка Сосновского муниципального района – автодорога Обход города Челябинска | 10,926 | 4,64 | 4,64 |

* Постановление Правительства Челябинской области от 26 марта 2019 года №122-П.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Челябинской агломерации» проектом предусматривается формирование на территории Сосновского муниципального района, в том числе на территории Есаульского сельского поселения, структурообразующей автодороги общего пользования регионального значения:

- Участок автодороги регионального или межмуниципального значения «Челябинск – Ачит Свердловской области» (протяженность в границах Сосновского района 20,39 км).

Также схемой территориального планирования Сосновского муниципального района запланировано строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по территории Есаульского сельского поселения:

- Автодорога общего пользования местного значения «Рощино —обход г. Челябинска» (общая протяженность 10,53 км).

В настоящее время на территории Челябинской области в целом объективно сформировалась потребность в создании комплекса современных транспортно-логистических центров. Это связано с развитием активности крупных оптовых и розничных торговых сетей на территории, как Челябинска, так и ближайших регионов, а также обслуживанием международных транзитных грузов.

На данный момент на территории Есаульского сельского поселения располагается логистический комплекс РЦ «Тандер».

Пассажирскими перевозками на территории сельского поселения занимается частный перевозчик. Маршрут общественного транспорта соединяет п. Есаульский с с. Долгодеревенское, п. Мирный соседнего сельского поселения. В населенном пункте имеются не оборудованные остановки общественного транспорта.

Проектом предлагается на I очередь строительство остановочных павильонов на остановках общественного транспорта.

Таблица 7.2. Маршруты общественного транспорта, проходящие по территории Есаульского сельского поселения

| № маршрута, пункты назначения | Протяженность Маршрута в границах поселения, км | Интервал движения в мин. |
| --- | --- | --- |
| 151 Мирный - Есаульский – Долгодеревенское - поворот ЧМЗ | 4,72 | 40 мин. |
| 185 Есаульский - Долгодеревенское - поворот ЧМЗ | 1,81 | 35 мин. |

Таблица 7.3. Остановки общественного транспорта, располагающиеся на территории Есаульского сельского поселения

| Местонахождение | Описание, техническое состояние |
| --- | --- |
| п. Есаульский, ул. Гагарина 3А | Отсутствие павильона, состояние удовл. |
| п. Есаульский, ул. Гагарина, д. 53А | Отсутствие павильона, состояние удовл. |
| п. Есаульский, ул. Гагарина, 34 | Отсутствие павильона, состояние удовл. |

Объекты придорожного сервиса (АЗС, станции технического обслуживания, автомобильные стоянки) предназначены для обслуживания участников дорожного движения в пути следования.

На территории Есаульского сельского поселения имеются:

- 1 АЗС общего пользования и 1 АЗС для нужд логистического комплекса;

- 1 станция технического обслуживания грузовых транспортных средств (ул. Российская, 17);

- 1 шиномонтажная мастерская (ул. Российская, 19);

- 1 открытая автостоянка грузового транспорта площадью 7000 м2 по ул. Российская, 42 (74:19:0701005:256);

- открытые парковки, автостоянки для легкового транспорта.

Таблица 7.4. Сведения об автозаправочных станциях, располагающихся на территории Есаульского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Площадь земельного участка | Вид топлива | Количество колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС п. Есаульский, ул. Юбилейная (74:19:0701005:68) | 5313 кв.м | Бензиновое, дизельное | 2 |
| 2 | АЗС п. Есаульский (Магнит) | Нет данных | Нет данных | 2 |

В настоящее время серьезной проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенного пункта.

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Есаульского сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенного пункта.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенном пункте не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счет текущего и капитального ремонта дорожного полотна.

Согласно данным Администрации Есаульского сельского поселения по состоянию на 2019 г. в сельском поселении 25,7 км улично-дорожной сети, из них 52,2% с асфальтобетонным покрытием, 47,8% с грунтовым покрытием.

Характеристика улично-дорожной сети п. Есаульский, а также мероприятия по ремонту улично-дорожной сети представлены в таблице 7.5.

На улично-дорожной сети населенного пункта имеется мост через реку Зюзелга (по ул. Лесная). Мост находится в аварийном состоянии. Проектом предлагается на I очередь произвести капитальный ремонт моста.

Таблица 7.5. Характеристики улично-дорожной сети на территории п. Есаульский

| Наименование улицы | Категория | Общая протяженность, км | Тип покрытия | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | Расчетный срок до 2039 г. |
| ул. Октябрьская | местная улица | 2,934 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Ленина | основная улица | 2,948 | грунтовое | Удовл. | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт | - |
| ул. Бердюгина | основная улица | 0,793 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| ул. Мира | местная улица | 0,44 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Юбилейная | местная улица | 0,46 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Северная | местная улица | 1,135 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Сиреневая | местная улица | 0,558 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Солнечная | местная улица | 0,863 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Рябиновая | местная улица | 0,6 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Школьная | местная улица | 0,785 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Российская | основная улица | 0,885 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| ул. Заготзерно | основная улица | 1,881 | грунтовое | Удовл. | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт | - |
| ул. Вишневая | местная улица | 0,895 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Звездная | местная улица | 0,626 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Живая Защита | местная улица | 0,759 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Нагорная | местная улица | 0,672 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Кооперативная | местная улица | 0,318 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Лесная | местная улица | 3,07 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Дружбы | местная улица | 0,573 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Луговая | местная улица | 0,631 | грунтовое | Удовл. | - | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Спортивная | местная улица | 0,248 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Молодежная | местная улица | 0,469 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Садовая | местная улица | 0,15 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Рабочая | местная улица | 0,372 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Пионерская | местная улица | 0,253 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Набережная | местная улица | 0,259 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Новая | местная улица | 0,292 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Дом Рэс | местная улица | 0,22 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| пер. Полевой | местная улица | 0,19 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Красных Партизан | местная улица | 0,468 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |
| ул. Станционная | основная улица | 0,664 | грунтовое | Удовл. | Капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт | - |
| ул. Трактористов | местная улица | 0,289 | асфальт | Удовл. | - | Капитальный ремонт |

# Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Существующее положение. В настоящее время часть жилищного фонда п. Есаульский оборудована централизованной системой водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованную систему водоснабжения сельского поселения обеспечивают две водозаборные скважины, соответственно две станции первого подъема и одна водонапорная башня.

Водоочистные сооружения отсутствуют. Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. Качество воды из водопровода по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения не установлены.

Водопроводные сети протяженностью 14 км выполнены из стали и пластика.

Население, не обеспеченное централизованной системой водоснабжения, использует индивидуальные скважины и шахтные колодцы.

Таблица 8.1.1. Характеристика системы водоснабжения п. Есаульский

| Показатели | Характеристика |
| --- | --- |
| Источник водоснабжения, его местоположение | Подземный водозабор, п. Есаульский ул. Трактористов, 1 |
| Кол-во рабочих и резервных скважин, их глубина, производительность | Рабочая скважина № 2, 27 метров, 384 м3/сут. Рабочая скважина № 107-РЭ, 70 метров, 600 м3/сут. |
| Наличие утвержденных зон санитарной охраны I-III поясов (приложить графические материалы) | нет |
| Характеристика оборудования (насосы) | 1.ЭЦВ-6-16-80 2. ЭЦВ-8-25-90 |
| Данные о водонапорных башнях: -емкость бака, -высота ствола, -тех. состояние. | 30 м3, 18 м, удовл. |
| Данные о водопроводных сетях: -диаметр, -общая протяженность, -материал труб. | 50-133 мм, 14000 м, сталь, пластик |

Проектные предложения. Настоящим проектом предполагается, что на I очередь 100% жилищного фонда п. Есаульский будет обеспечено централизованной системой водоснабжения с вводом в дом.

Основным водопотребителем в Есаульском сельском поселении является население. При расчете потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы в соответствии с СП 31.13330.2012 – 190 л/сут. на 1 жителя (табл. 8.1.2). Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Ввиду отсутствия данных фактическом водопотреблении промышленных предприятий, дополнительный расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта, принимается в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (в соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы»).

Для водоснабжения жилищного фонда п. Есаульский производительность водозабора на I очередь должна составлять не менее 827,1 м3/сут, на Расчетный срок - не менее 816,8 м3/сут. Производительность действующего водозабора удовлетворяет потребностям населенного пункта.

Таблица 8.1.2. Расчет суточного объема водопотребления п. Есаульский

| Наименование показателей | Норма водопотребления | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2039 г. |
| Водоснабжение жилищного фонда | 190 л/чел/сут | 529,2 | 522,5 |
| неучтенные расходы | 10% | 52,9 | 52,3 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 139,3 | 137,5 |
| Водоснабжение промышленных предприятий | 20% | 105,8 | 104,5 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 827,1 | 816,8 |

Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 8.1.1).

Рисунок 8.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта

Для п. Есаульский максимум водопотребления составит 69,4 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуются водонапорные башни.

Необходимый регулирующий объем составит 170,2 м3, пожарный объем составит 6 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 176,2 м3. Объем действующей водонапорной башни не удовлетворяет потребности населенного пункта.

«Схемой водоснабжения и водоотведения Есаульского сельского поселения» предложена замена водонапорной башни на автономную станцию второго подъема, т.к. реконструкция башни Рожновского при износе более 50% экономически невыгодна, кроме того, башни Рожновского имеют ряд существенных недостатков по сравнению в автоматическими насосными станциями.

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 150 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответствии с СП 8.13130.2009 – один пожар. Расчетный расход воды на пожаротушение на один пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 10 л/сек. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 384,06 м3 (с учетом работы водозабора).

Система водоснабжения предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 8.13130.2009 и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Также на следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения на основе решений генерального плана.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 предусматривается разработка и обустройство зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В целях рационального расходования питьевой воды в 100% оборудованном централизованным водоснабжением жилом секторе предлагается установка водомерных устройств.

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- разработка проектов, устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг всех водозаборов;

- замена водонапорной башни на автоматическую насосную станцию второго подъема;

- реконструкция, с полной заменой труб существующих водопроводов (в соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы»);

- строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения централизованной системой водоснабжения с вводом в дом 100% потребителей п. Есаульский;

- оборудование существующих и планируемых водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования;

- в жилом секторе провести установку водомерных устройств.

## Водоотведение

Существующее положение. Централизованная система водоотведения и очистки сточных вод на территории Есаульского сельского поселения отсутствует.

Сбор сточных вод от индивидуального жилого фонда осуществляется в индивидуальный выгреб, от многоквартирных домов – в коллективный выгреб (6 шт.). Затем с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и их транспортировка с территории поселения на ближайшие очистные сооружения.

Протяженность сетей водоотведения составляет 6000 м.

Большая часть населения использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.

Проектные предложения. Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы» предусматривается строительство в п. Есаульский централизованной канализации. Система канализации принимается полная раздельная с отведением хозяйственно-бытовых и незагрязненных производственных на проектируемые поселковые очистные сооружения канализации. Отведение стоков предусмотрено системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций, размещение которых продиктовано существующим рельефом, размещением жилых кварталов, общественных и производственных зданий и сооружений.

При невозможности отвода стоков самотеком, а также для уменьшения глубины залегания канализационных коллекторов, предусматривается строительство канализационных насосных станций. Проектируемые КНС предусматриваются комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами, средствами КИПиА.

Размещение и производительность канализационных насосных станций должны уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

Сети запроектированы подземной прокладки из пластмассовых труб. Колодцы и камеры на сетях из сборных железобетонных элементов. Диаметры и трассы проектируемых сетей должны уточняться на последующих стадиях проектирования. Напорные трубопроводы от КНС прокладываются в две нитки. Общая протяженность канализационной сети на расчетный срок строительства составит ориентировочно 26 км.

Для определения мощности очистных сооружений, требуется знать объем накопления жидких бытовых отходов. Среднесуточное водоотведение населенного пункта будет равняться расчетному среднесуточному водопотреблению, без учета полива территории и зеленых насаждений.

Согласно расчетам, объем водоотведения п. Есаульский на Расчетный срок составит 689,7 м3/сут. Неучтенные расходы составляют 10% от среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Расчет необходимой мощности очистных сооружений приведен в таблице 8.2.1. С учетом коэффициента неравномерности 1,2, мощность очистных сооружений должна составлять не менее 830 м3/сут.

Точное место расположения проектируемых очистных сооружений, а также выпусков очищенных стоков будут определяются на последующих стадиях проектирования, по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Таблица 8.2.1 Расчет необходимой мощности очистных сооружений Есаульского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Средне-суточный водоотвод, м3/сут (без учета полива территории) | Неучтенные расходы, м3/сут | Максимальный суточный водоотвод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Есаульский | 627,00 | 62,70 | 689,70 |
| Расчетная мощность очистных сооружений с учетом коэффициента неравномерности 1,2 | 827,64 |

Проектом предлагается Расчетный срок (до 2039 г.):

- Строительство очистных сооружений мощностью не менее 830 м3/сут;

- Строительство сетей водоотведения для охвата 100% территории п. Есаульский.

## Теплоснабжение

Существующее положение. В настоящее время централизованным отоплением обеспечены только часть объектов социально-культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилой фонд п. Есаульский.

В п. Есаульский находится 3 котельных. На балансе (в собственности) Сосновского муниципального района 2 котельные. На балансе (в собственности) ОАО «Есаульское РТП» 1 котельная.

Необходимо новое строительство центральной котельной взамен существующей по ул. Трактористов, 1. Также необходима замена котлов в блочной котельной по адресу Лесная, 7.

Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в пос. Есаульский - 8,465 км. Магистрали тепловых сетей капитально отремонтированы в 2010 г., что существенно увеличило безотказную работу сетей и эксплуатационные издержки на их содержание.

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Таблица 8.3.1 Характеристики объектов теплоснабжения Есаульского сельского поселения

| Объект теплоснабжения | Установл. Мощность, Гкал/час | Подключ. Нагрузка, Гкал/час | Марка и кол-во котлов | Топливо | Темп. график теплоносителя | Год ввода в экспл. | Технич. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п. Есаульский ул. Трактористов д. 1 | 16 | 4.65 | ТВГ-8М 2шт. | газ | 95-70 | 1980 | Удовл. |
| ТКУ-640. Блочная котельная Есаульской СКШИ, п. Есаульский ул. Лесная д. 7 | 0.6 | 0.45 | OLB-2000GD-R – 3 шт. | газ | 95-70 | 2006 | Удовл. |
| Котельная МОУ «Есаульская СОШ», п. Есаульский, ул. Гагарина, 1А | 1.17 | 0.95 | ICI REX 750, ICI REX 620 | газ | 95-70 | 2018 | Удовл. |

Проектные предложения. Настоящим проектом предлагается на территории сельского поселения сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные социально значимые объекты будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

С целью экономии энергоресурсов намечается оборудовать общественные здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельского поселения были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для Есаульского сельского поселения принята –34°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения (табл. 8.3.2–8.3.4). Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблице 8.3.5.

Таблица 8.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения

| Наименование объекта | Единицы измерения | Мощность | Удельный расход горячей воды, л/ч* | Расход горячей воды, в час наибольшего водопотребления на расчетный срок, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | Мест | 460 | 1,2 | 552 |
| Детские дошкольные учреждения | Мест | 181 | 8,0 | 1448 |
| Амбулатория | Посещ. в смену | 76 | 1,2 | 91 |
| Учреждения культуры | мест | 400 | 0,4 | 160 |
| Магазины | сотрудников | 31 | 5,8 | 180 |
| Учреждения общественного питания | Условных блюд | 1232 | 12,7 | 15646 |
| Общественные учреждения | сотрудников | 15 | 2,0 | 30 |
| Итого: | 18107 |

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно Приложению 3 СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

Таблица 8.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. объектов Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 72410 | 1313 | 517 | 3,733 |
| Расчетный срок | 82500 | 1303 | 517 | 3,698 |

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 8.3.4 Расчет тепловых нагрузок

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь | 72410 | 12,817 | 1,564 | 3,733 | 18,114 | 19,020 |
| Расчетный срок | 82500 | 14,603 | 1,782 | 3,698 | 20,083 | 21,087 |

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода на территории Есаульского сельского поселения составляет 233 дня, расчетная температура наружного воздуха –34°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –6,5°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность работы систем вентиляции в течение суток составляет 16 ч.

Таблица 8.3.5. Годовые затраты тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 59384 | 4831 | 11235 | 75450 |
| Расчетный срок | 67659 | 5504 | 11130 | 84293 |

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- строительство новой центральной котельной взамен существующей (ул. Трактористов, 1);

- замена котлов в блочной котельной (ул. Лесная, 7);

- оборудовать общественные здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

## Газоснабжение

Существующее положение. Газоснабжение пос. Есаульский осуществляется от ГРС с-за «Россия». К системе централизованного газоснабжения подключены большая часть жилых домов, а также котельные.

Проектные предложения. Настоящим проектом предполагается, что на I очередь к системе централизованного газоснабжения будет подключено 100% потребителей п. Есаульский. Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Проектом предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно ГОСТ Р 51617 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3 согласно СП 42-101-2003);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/2050;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3);

- расчет выполнен при условии 100% охвата жилищного фонда сельского поселения сетевым газом.

Таблица 8.4.1 Тепловые нагрузки для сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь | 72410 | 11,571 | 1,412 | 3,371 | 16,354 |
| Расчетный срок | 82500 | 13,184 | 1,609 | 3,339 | 18,132 |

Таблица 8.4.2 Максимальный часовой расход газа

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь | 1702 | 208 | 496 | 120 | 2525 |
| Расчетный срок | 1939 | 237 | 491 | 240 | 2906 |

Таблица 8.4.3. Годовые расходы тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 59384 | 4831 | 11235 | 75450 |
| Расчетный срок | 67659 | 5504 | 11130 | 84293 |

Таблица 8.4.4. Годовой расход газа для сельского поселения

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь | 8,73 | 0,71 | 1,65 | 0,50 | 11,59 |
| Расчетный срок | 9,95 | 0,81 | 1,64 | 0,49 | 12,89 |

Согласно проведенным расчетам на первую очередь максимальный часовой расход газа в Есаульском сельском поселении составит 2525 м3/час, общий годовой расход достигнет 11,59 млн. м3, к расчетному сроку максимальный часовой расход газа составит 2906 м3/час, общий годовой расход – 12,89 млн. м3 (табл. 8.4.1–8.4.4).

Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы» запланировано строительство новых распределительных сетей газоснабжения для обеспечения новых потребителей услугами по газоснабжению в период 2019 по 2024гг.

## Электроснабжение

Существующее положение. Электроснабжение п. Есаульский осуществляется по распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» через ПС «Есаулка» 110/35/10 кВ 2x10 мВА.

По территории сельского поселения проходят питающие ВЛ 10 кВ.

В населенном пункте установлены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, от которых подача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

Основным потребителем электроэнергии на территории поселения является население, что свидетельствует о социальной значимости.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии сельского поселения (жилые дома, административные здания, водозаборные станции) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Детские учреждения, медицинские учреждения (приложение 2 РД 34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, питание электроприемников II категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития промышленного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения.

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электрические нагрузки: 0,35 кВт/чел на I очередь 0,41 кВт/чел и на расчетный срок.

Таблица 8.5.1. Расчетные показатели электропотребления

| № | Показатели | Единица измерения | I очередь строительства 2024 г. | II очередь строительства 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 2785 | 2750 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 950,0 | 950,0 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт. ч/год | 2645,75 | 2612,5 |
| 4 | Электрическая нагрузка | кВт | 986,3 | 1123,8 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические сети 0,4 кВ для перспективной жилищной застройки разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах.

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ 32144-2013 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организацией.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей сельского поселения.

Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы» запланировано:

- Реконструкция сетей электроснабжения протяженностью 56,0 км в 2020 г.;

- Установка уличного освещения - замена существующих ламп на светодиодные в кол-ве 1260 шт. в период 2022-2025 гг.; строительство новых электросетей наружного освещения в период 2019-2025 г.;

- Строительство КТП – 250 в кол-ве 4 шт. в период 2020-2023 гг.

Также схемой территориального планирования Сосновского муниципального района запланировано закольцовывание электроподстанций напряжением 110 кВ, в том числе размещение первого кольца на территории Есаульского сельского поселения.

Проектом также предлагается на Расчетный срок (до 2039 г.):

  - проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки;

  - замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).

## Средства связи и коммуникаций

Существующее положение. По данным Администрации Есаульского сельского поселения, на территории п. Есаульский отсутствуют автоматические телефонные станции. Услуги телефонной связи предоставляют АТС в с. Долгодеревенское.

Радиоусилительные станции, радиоточки на территории сельского поселения отсутствуют.

Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что в последние годы количество домашних телефонов снизилось. Территория сельского на 100% охвачена сетью сотовой связи. Действующими операторами являются «Теле2», «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Услугой «интернет» охвачена вся территория сельского поселения, операторами являются ПАО «Ростелеком» и «Интерсвязь». Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Проектные предложения. Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельского поселения в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;

- доступ в интернет по технологии 3G.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## Санитарная очистка

Существующее положение. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) являются нормативы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от многоквартирного жилищного фонда осуществляется контейнерным способом.

В большей части вывоз отходов от частного сектора осуществляется жителями самостоятельно, что приводит к возникновению несанкционированных свалок.

В Есаульском сельском поселении отсутствуют объекты для размещения ТКО.

Проектные предложения. Нормативы накопления ТКО от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения установлены Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 августа 2017 г. №42/1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых коммунальных отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год. Примем за 1% рост объемов накопления ТКО в год.

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Есаульского сельского поселения представлен в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1. Расчет объемов образования ТКО от объектов социально-бытового назначения Есаульского сельского поселения

| № п.п. | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТКО, м3/год | Объем годового накопления ТКО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| 1 | дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 181 | 0,65 | 0,68 | 0,79 | 117,11 | 123,08 | 142,89 |
| 2 | общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 460 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 97,06 | 102,01 | 118,43 |
| 3 | поликлиники | 1 посещение | 76 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 27,66 | 29,08 | 33,76 |
| 4 | клубы | 1 место | 400 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 102,40 | 107,62 | 124,95 |
| 5 | супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр торговой площади | 620 | 0,67 | 0,71 | 0,82 | 416,64 | 437,89 | 508,38 |
| 6 | предприятия общественного питания | 1 место | 280 | 2,05 | 2,15 | 2,50 | 573,44 | 602,69 | 699,71 |
| 7 | отделения связи | 1 сотрудник | 4 | 1,97 | 2,07 | 2,40 | 7,88 | 8,29 | 9,62 |
| 8 | административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 11 | 1,47 | 1,54 | 1,79 | 16,13 | 16,95 | 19,68 |
| 9 | кладбища | 1 га | 3,122 | 1,75 | 1,84 | 2,14 | 5,48 | 5,76 | 6,68 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 1363,80 | 1433,36 | 1664,09 |

Расчет объемов общего накопления ТКО и КГО Есаульского сельского поселения в настоящее время и на расчетный срок представлен в таблице 8.7.2. К расчетному сроку общий объем образования ТКО на территории сельского поселения составит 7233,5 м3 в год.

Таблица 8.7.2. Объемы накопления ТКО и КГО сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения

| № п.п. | Показатель | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, чел. | 276 | 279 | 276 |
| 2 | Численность населения, проживающего в индивидуальном жилом фонде, чел. | 2477 | 2506 | 2474 |
| 3 | Норма накопления ТКО, для проживающих в многоквартирных домах, м3/год | 2,088 | 2,19 | 2,55 |
| 4 | Норма накопления ТКО для проживающих в индивидуальном жилом фонде, м3/год | 1,612 | 1,69 | 1,97 |
| 5 | Объем годового накопления ТКО от жилищного фонда, м3 | 4569,21 | 4858,00 | 5569,41 |
|  | в т.ч. объем годового накопления КГО, м3 | 228,46 | 242,90 | 278,47 |
| 6 | Объем годового накопления ТКО от объектов СКБ, м3 | 1363,80 | 1433,36 | 1664,09 |
|  | ВСЕГО: | 5933,01 | 6291,37 | 7233,50 |

Проектом предлагается внедрение на территории поселения контейнерной системы сбора ТКО. К расчетному сроку минимальное необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м3 будет составлять 32 шт.

Также на территории населенного пункта возможна установка нескольких специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья (отходов бумаги и картона, пластмасс, стекла, металла, текстиля). Специализированные контейнеры должны быть оборудованы загрузочными отверстиями и крышками, предотвращающими складирование в контейнеры обычных отходов и намокание вторичных ресурсов в контейнерах.

В Челябинской области действует «Территориальная схема в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области», утвержденная Приказом Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. №1562.

В соответствии со Схемой в настоящее время отходы Сосновского муниципального района (в т.ч. отходы Есаульского сельского поселения) принимает полигон ТКО в д. Урефты после их сортировки на МСК в п. Полетаево (в случае отсутствия мощностей по размещению отходов на этом полигоне, отказа организации, эксплуатирующей полигон, отходы от Сосновского муниципального района размещаются на полигоне в п. Полетаево).

В период с 2020 по 2027 г. отсортированные на МСК отходы, не подлежащие утилизации, будет принимать полигон ТКО в п. Полетаево (после его реконструкции).

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТКО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается:

- до 2024 г.: организовать регулярный сбор ТКО с использованием контейнерного способа сбора (не менее 32 контейнеров объемом 0,75 м3);

- установка специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья;

- в течение всего срока проектирования: вывоз ТКО с территории п. Есаульский осуществлять на полигон ТКО в д. Урефты (после их сортировки на МСК в п. Полетаево); после реконструкции полигона ТКО п. Полетаево вывоз ТКО осуществлять на полигон ТКО в п. Полетаево (после их сортировки на МСК);

- осуществлять своевременную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок.

# Охрана окружающей среды

## Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения на территории сельского поселения. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от вы соты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Исследования атмосферного воздуха на территории сельского поселения не проводятся. Ближайшим местом исследования атмосферного воздуха является г. Челябинск (удаленность от административного центра сельского поселения 50 км), где, по данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2018 году», зафиксирован уровень превышения ПДК определяемых веществ.

В 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) по ряду химических примесей, определяемых в атмосферном воздухе, наблюдалось увеличение проб с превышением ПДК взвешенных веществ, сероводорода, оксида углерода и регистрировалось снижение доли проб с превышением ПДК фенола, бенз/а/пирена, нафталина, марганца.

В настоящий момент на состояние загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения оказывают влияние транспортные потоки автодорог, объекты теплоэнергетики со стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, промышленные предприятия.

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды. Увеличение количества автотранспортных средств приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечнососудистую систему, вызывают болезни крови.

На рассматриваемой территории также располагается ряд объектов, влияние которых на состояние атмосферного воздуха оценивается по санитарно-защитным зонам: промышленные предприятия, газовые котельные.

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест сельского поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем настоящим проектом предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельского поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных, сельскохозяйственных предприятий;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Все мероприятия по капитальному строительству и реконструкции животноводческих ферм, реализация которых предполагает увеличение поголовья скота, необходимо реализовывать только после разработки и согласования проектов санитарно-защитных зон.

## Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Есаульском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы, сохранения биоразнообразия и повышения устойчивости экологических систем необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

- Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений.

- Улучшение качества естественных лугов и пастбищ путем агромелиоративных работ и регулирования выпаса скота.

- Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами.

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы производства и потребления.

В целях снижения загрязненности территории Есаульского сельского поселения отходами производства и потребления предлагается проведение мероприятий, включающих:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенного пункта; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- регулярный вывоз твердых коммунальных отходов с территории населенного пункта;

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- регулярное проведение инвентаризации несанкционированных свалок ТКО и своевременная их ликвидация.

Архитектурно-планировочные мероприятия предусматривают:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий жилого фонда и других объектов сельского поселения;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора.

Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от неблагоприятных природных и геологических процессов и явлений включают:

- противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра и включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв путем осуществления почвозащитных приемов обработки почв и посевов растений, корневые системы которых укрепляют почву;

- проведение инженерных работ по закреплению склонов (путем посадки деревьев);

- планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока;

- благоустройство территории.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- соблюдение установленных режимов использования земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного назначения, деградированных и загрязненных земель;

- соблюдение установленных норм и правил, обеспечивающих предотвращение загрязнения почв химическими и радиоактивными веществами, сточными водами, а также захламление земель производственными и бытовыми отходами.

Также в качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории. Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## Охрана водных ресурсов

К потенциальным источникам загрязнения водоемов относятся свалки твердых коммунальных отходов, стоки с территории населенного пункта, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов. Вносят свою долю в загрязнении водных объектов и бытовые стоки населения, причем эта доля постоянно растет и практически не учитывается.

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории Есаульского сельского поселения не производится. Централизованной системы канализации нет. Очистных сооружений на территории сельского поселения также не имеется.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения сельского поселения осуществляется из артезианских скважин. Подземные воды могут иметь как природное загрязнение (обусловленное несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов), так и техногенное загрязнение, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства. Даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение проникает по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин и колодцев; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В сфере охраны водных ресурсов проектом предлагается:

- строительство очистных сооружений на территории сельского поселения;

- строительство сетей водоотведения для охвата 100% территории п. Есаульский;

- соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- регулярно производить очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- правильная эксплуатация и своевременный ремонт скважин и колодцев; своевременный тампонаж выведенных из эксплуатации скважин; выносы водозаборов из загрязненных мест.

## Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельского населенного пункта значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т.е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Нормативный размер площади зеленых насаждений общего пользования составляет 10 м2 на человека (в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения).

Расчетные площади озеленения общего пользования для каждого населенного пункта приведены в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Площадь зеленых насаждений общего пользования на территории Есаульского сельского поселения

| Населенные пункты | Численность жителей, чел. | Норматив, м2/чел. | Минимальный размер площади озеленения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Есаульский | 2750 | 10 | 2,75 |

В настоящий момент в границах населенного пункта располагаются зоны рекреационного назначения общей площадью 35,5 га, что является достаточным в настоящее время и на перспективу. Проектом предлагается благоустройство зон рекреационного назначения.

Проектом предлагается:

- Благоустройство зон рекреационного назначения на территории населенного пункта.

- Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель).

- Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории

Соблюдение санитарно-защитных зон (СЗЗ). В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельского поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду.

В настоящее время нарушается режим СЗЗ ряда объектов (в границах СЗЗ располагается жилая застройка):

- ООО «Пельвар Есаульский»;

- ООО «Объединение Союзпищепром»;

- производственная база (Российская, 21).

С целью охраны атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных ресурсов, а также соблюдения ограничений зон с особыми условиями использования согласно действующим нормам и правилам, проектом предлагаются следующие мероприятия до 2024 г.:

- Разработка проектов санитарно-защитных зон с целью сокращения их размера и исключения воздействия на жилую застройку для следующих объектов: ООО «Пельвар Есаульский», ООО «Объединение Союзпищепром», производственная база (Российская, 21).

# Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.

## Факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления и процессы.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями, характерными для территории сельского поселения являются:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Есаульского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Негативное воздействие вод.

Процесс подтопления - затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к озерам, а также к рекам и ручьям, протекающим по территории Челябинской области.

На территории Есаульского сельского поселения отсутствует опасность затопления и подтопления территории.

Опасные геологические явления.

Карстовые явления не имеют широкого развития на территории Сосновского района.

Подземный карст представлен пустотами, кавернами, которые обнаруживаются при бурении скважин. Размеры каверн от нескольких мм до 2-3 см, каверны обычно полностью или частично выполнены продуктами выветривания известняков.

Сейсмические условия.

Сосновский муниципальный район (отдельные участки района) расположен в зоне 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий. При строительстве многоэтажных объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

Природные пожары.

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Основными видами природных пожаров являются лесные, торфяные и степные.

Наличие лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Основными источниками возникновения природных пожаров являются природные источники возгорания (молния, самовозгорание) и антропогенный фактор (неосторожное обращение с открытым огнем, разведение костров на торфяниках, бесконтрольные сельхозпалы).

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. Леса на территории Есаульского сельского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Степные пожары – стихийное, неконтролируемое распространение огня по растительному покрову степей. По механизму распространения огня схож с низовым лесным пожаром, но скорость распространения степного пожара выше из-за большей горючести сухих степных трав и большой скорости приземного ветра в степи.

Основой причиной степных пожаров являются антропогенные факторы (небрежное обращение с открытым огнем, проведение сельхозпалов без соблюдения необходимых норм безопасности, аварии наземного и воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники). Молнии и другие естественные факторы сравнительно редко являются причиной степных пожаров.

Степные пожары приводят к ветровой эрозии степных почв, а также деградации травяного покрова. Наносят урон естественной среде (растительному покрову и животному миру), могут представлять опасность для людей и объектов экономики, хотя и в меньшей степени, чем лесные пожары.

Населенные пункты, подверженные угрозе природных пожаров, на территории Есаульского сельского поселения отсутствуют.

## Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Эпидемиологические заболевания.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2018 году», на территории Челябинской области сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по некоторым инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики (грипп, внебольничная пневмония), природно-очаговым инфекциям (клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз), социально-обусловленным инфекциям (ВИЧ-инфекция).

Эпизоотия. На территории сельского поселения имеется опасность заболевания сельскохозяйственных животных такими болезнями как бруцеллез, туляремия, бешенство.

Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства
проводится путем вывоза их в безопасную зону, а также за счет герметизации складских помещений, в объемах, вызывающих необходимость при каждой конкретной аварии (катастрофе).

В целях минимизации потенциальной угрозы от объектов размещения биологических отходов, их техническое состояние должно строго соответствовать ветеринарно-санитарным правилам. В границах санитарно-защитной зоны от таких объектов не допускается размещать жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ, коттеджную застройку, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Эпифитотии. Появление в большом количестве вредителей сельскохозяйственных растений может нанести сельхозпроизводству значительный материальный ущерб.

Из заболеваний основных сельскохозяйственных растений наибольшую опасность представляют собой колорадский жук, тля, клубеньковый долгоносик, крестоцветная блошка и серая зерновая совка. Из болезней: ржавчина, пыльная головка, мучнистая роса, кормовые гнили, септориоз.

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо - и нефте - и продуктопроводы.

Основным пожароопасным и взрывоопасным объектом на территории сельского поселения является межпоселковый газопровод, АЗС и газовые котельные в п. Есаульский.

Аварии на транспорте.

Потенциальными местами возникновения аварий на транспорте являются проходящие по территории сельского поселения железная дорога и автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте в Есаульском сельском поселении являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

На территории сельского поселения отсутствуют стационарные посты ДПС по причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Наибольшую опасность для населения и территории сельского поселения представляют аварии с участием автотранспорта, перевозящего опасные вещества. При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах оформляются специальные разрешения и уполномоченными органами определяются маршруты и время перевозок.

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются:

- неисправности пути;

- неисправности подвижного состава;

- неисправности средств сигнализации;

- неисправности централизации и блокирования;

- ошибки диспетчеров;

- невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Существующая железная дорога по территории сельского поселения проходит по территории п. Есаульский на удалении 70 м и более от жилой застройки.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Ведущими факторами аварийности в ЖКХ является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Аварии на объектах ЖКХ создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения сельского поселения: прорыв водопровода, остановка котельных, разрушения и разрывы газопровода.

Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

Наибольшую опасность представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях промышленных предприятий и жилых домов. Аварии на компрессорных и газораспределительных станциях происходят реже. Основные причины разрывов газопроводов – деформация почвы различного происхождения, а также их ветхость. Нередки взрывы в жилых домах по причине утечки газа и грубых нарушений при его использовании.

Пожарная безопасность.

По данным Администрации Есаульского сельского поселения, на территории сельского поселения в период с 2014 по 2018 гг. зафиксировано 10 бытовых пожаров, погибших и пострадавших нет. Причинами пожаров стали – неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

На территории сельского поселения отсутствует пожарное депо. Территория обслуживается пожарным подразделением с. Долгодеревенское. Время прибытия подразделения по территории сельского поселения не превышает нормативное.

Для целей пожаротушения используются 4 пожарных гидранта на водопроводной сети п. Есаульский.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности Администрации Есаульского сельского поселения, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС Администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по муниципальному району.

Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014г.).

Мероприятия по борьбе с опасными геологическими явлениями.

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований. Строительство здесь должно осуществляться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также   в соответствии с территориальными строительными нормами для Челябинской области.

Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве:

  - устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

  - заполнение карстовых полостей;

  - искусственное формирование карстовых проявлений;

  - создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

  - закрепление и уплотнение грунтов;

  - водопонижение и регулирование режима подземных вод;

  - организацию поверхностного стока;

  - применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей
среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

-   улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-    устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

-    комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-    укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-    регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-    очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах.

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В сельском поселении необходимо обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

На I очередь планируется оборудование существующих и планируемых водопроводных сетей п. Есаульский пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009. Расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования.

Органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В сельском населенном пункте имеется большое количество зданий 5 степени огнестойкости.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Требования пожарной безопасности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Администрация сельского поселения должна обеспечивать:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

Также необходимо оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2019 г. | I очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га | 1328,89 | 1328,89 | 1328,89 |
|  | в том числе в границах населённых пунктов | га | 385,58 | 385,58 | 385,58 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Есаульского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона градостроительного использования | га | 385,58 | 385,58 | 385,58 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 690,08 | 690,08 | 690,08 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 57,46 | 57,46 | 57,46 |
|  | Производственная зона | га | 88,31 | 88,31 | 88,31 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Зона лесов | га | 101,46 | 101,46 | 101,46 |
|  | Зона акваторий | га | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.3. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Есаульский, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 283,00 | 287,70 | 287,70 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | га | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
|  | Производственная зона | га | 26,28 | 26,28 | 26,28 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 34,91 | 34,91 | 34,91 |
|  | Зона кладбища | га | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Зона акваторий | га | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 2753 | 2785 | 2750 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 207 | 210 | 207 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 552 | 542 | 464 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 1556 | 1504 | 1477 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 645 | 740 | 809 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 68800 | 72410 | 82500 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 25,0 | 26,0 | 30,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 181/166 | 168 | 166 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, мощность: существующая / нормативная | мест | 460/221 | 223 | 221 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 76 | 76 | 76 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 400/275 | 278 | 275 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы), мощность: существующая / нормативная | м2 | 425,65/ 963,6 | 974,7 | 962,5 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения (плоскостные сооружения), мощность: существующая / нормативная | м2 | 10300 /5368,4 | 5430,6 | 5362,7 |
| 4.8. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 620/853 | 863 | 853 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 280/110 | 111 | 110 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 5.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – основных улиц | км | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
|  | – местных улиц | км | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | – проездов | км | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 817,64 | 827,15 | 816,75 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 190 | 190 | 190 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | 830 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | нет данных | 2645,8 | 2612,5 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | нет данных | 950,0 | 950,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | нет данных | 75450 | 84293 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | нет данных | 11,59 | 12,89 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | нет данных | 100,0 | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения сетью сотовой связи | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов | м3/год | 5933,01 | 6291,37 | 7233,50 |
| 6.7.2. | Наличие мест размещения ТКО на территории поселения, | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. санкционированных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 1/3,122 | 1/3,122 | 1/3,122 |

# Список используемых нормативных актов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469.

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 492.

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

- СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

- СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. 
№ 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами коммунальные услуги. Общие требования.

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утверждена Минтопэнерго РФ 07 июля 1994 года, РАО «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.) (с изменениями от 29 июня 1999 г.).

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданный Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».