ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(корректировка)
Теченского сельского поселения
Сосновского муниципального района
Челябинской области

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

г. Екатеринбург

2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Шадрина |
| Инженер проекта |  | О.И. Ибрагимова |

# Содержание

Введение	5

1	Общие сведения о Теченском сельском поселении	7

1.1	Экономико-географическое положение	7

1.2	Историческая справка	7

1.3	Ресурсный потенциал	8

1.3.1	Климатическая характеристика	8

1.3.2	Гидрографическая характеристика	9

1.3.3	Рельеф и геологическое строение	9

1.3.4	Гидрогеологические условия	10

1.3.5	Минерально-сырьевые ресурсы	10

1.4	Особо охраняемые природные территории	11

1.5	Объекты культурного наследия	11

2	Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	13

2.1	Планировочная структура	13

2.2	Функциональное зонирование	14

2.3	Зоны с особыми условиями использования территории	20

2.4	Предложения по установлению границ населенных пунктов	27

3	Оценка демографического потенциала территории	29

3.1	Население. Современное состояние	29

3.2	Трудовые ресурсы. Современное состояние	31

3.3	Прогноз демографического развития	31

3.4	Прогноз занятости населения	34

4	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	36

4.1	Учреждения образования	36

4.2	Учреждения культуры	38

4.3	Учреждения здравоохранения	39

4.4	Объекты для занятий физической культурой и спортом	40

4.5	Административные учреждения, предприятия торговли,  общественного питания и бытового обслуживания	42

4.6	Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	44

4.7	Организация ритуальных услуг	45

5	Жилищный фонд	48

6	Потенциал основных отраслей экономики	51

7	Транспортная инфраструктура	54

8	Инженерная инфраструктура	58

8.1	Водоснабжение	58

8.2	Водоотведение	61

8.3	Теплоснабжение	63

8.4	Газоснабжение	65

8.5	Электроснабжение	67

8.6	Средства связи и коммуникаций	69

8.7	Санитарная очистка	71

9	Охрана окружающей среды	74

9.1	Охрана атмосферного воздуха	74

9.2	Охрана почвенного покрова	75

9.3	Охрана водных ресурсов	77

9.4	Озеленение территории	78

9.5	Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории	80

10	Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	81

10.1	Факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного характера	81

10.2	Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	83

10.3	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	84

10.4	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	86

Технико-экономические показатели генерального плана	92

Список используемых нормативных актов	97

# Введение

Проект генерального плана Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 0169300005019000252_63485 от 07.10.2019 г., заключенным между Администрацией Сосновского муниципального района и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Теченского сельского поселения в границах, определенных Законом Челябинской области от 9 июля 2004 г. № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области, Местных нормативов градостроительного проектирования Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Челябинской области, схемы территориального планирования Сосновского муниципального района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней, в том числе:

- Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2020 г., утвержденная решением Совета депутатов Сосновского муниципального района от 01 июля 2015 г. №1008;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года, утвержденная постановлением Администрации Теченского сельского поселения от 27.04.2017 г. №9;

- Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Теченского сельского поселения на 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации Теченского сельского поселения от 22.11. 2016 г. №25;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года, утвержденная постановлением Администрации Теченского сельского поселения от 22.11. 2016 г. №26.

Основной целью генерального плана Теченского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:2000 и 1:10000 (в электронном виде), переданные Администрацией Сосновского муниципального района.

Проект генерального плана Теченского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2019 г.,

I этап (первая очередь) – 2024 г.;

II этап (расчетный срок) – 2039 г.

# Общие сведения о Теченском сельском поселении

## Экономико-географическое положение

Теченское сельское поселение – муниципальное образование, находящееся в границах территории муниципального образования Сосновского района Челябинского области, располагается в северо-восточной части района в горнолесной зоне на ее равнинно-заболоченной части. Северной, восточной и южной границей Теченского сельского поселения является граница Сосновского муниципального района.

Теченское сельское поселение граничит с: Саккуловским сельским поселением на западе, Кунашакским муниципальным районом Челябинской области на севере и востоке, Красноармейским муниципальным районом Челябинской области на юго-востоке и юге.

Площадь сельского поселения определена картометрическим методом и равна 95,7 км2, что составляет 4,6% от площади Сосновского муниципального района. Административным центром муниципального образования является поселок Теченский, который располагается в 35 км от районного центра с. Долгодеревенское и в 50 км от областного центра г. Челябинск.

На территории сельского поселения расположены 2 населенных пункта: п. Теченский и д. Киржакуль, в которых по состоянию на 01.01.2019 г. проживает 1226 человек (по данным Федеральной службы государственной статистики). Плотность населения – 13 человек на км2.

Основным транспортным коридором сельского поселения является автомобильная дорога «Железнодорожная станция Муслюмово Кунашакского муниципального района - Саккулово - автодорога М-5 «Урал» Подъезд к городу Екатеринбургу», которая связывает населенные пункты сельского поселения между собой, а также дает выход в западном направлении на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал», в северо-восточном направлении – на Кунашакский муниципальный район.

По северной границе сельского поселения протекает река Теча. Также в центральной части поселения имеется озеро Киржакуль, вблизи которого располагаются населенные пункты поселения.

На территории поселения достаточно благоприятные природно-климатические условия для производства сельскохозяйственной продукции. Современный экономический потенциал сельского поселения базируется на сельскохозяйственном производстве.

## Историческая справка

Теченский сельсовет был образован 23 марта 1990 года.

В 1957 году после аварии на ПО «Маяк» территория реки Теча оказалась заражена и людей, живущих в долине Течи, пришлось эвакуировать на новые земли. Во вновь созданный посёлок Теченский переселили людей из деревни Исаево, с фермы № 3, треста 42 и деревни Боевка. Первоначально построенный поселок относился к Кунашакскому району и считался восьмым отделением совхоза «Муслюмовский» (8-ой фермой), а с 1985 года - центральной усадьбой вновь организованного совхоза «Нива».

Первого апреля 1985 года на базе Северного и Калининского отделений совхоза «Муслюмовский» был организован новый совхоз, получивший название «Нива», ставший одним из лучших совхозов области.

В 2003 году установлен обелиск памяти погибшим в Великой Отечественной войне. На северном и южном берегах озера Киржакуль обнаружены поселения людей эпохи бронзы. В двух километрах севернее деревни Киржакуль находится курган эпохи раннего железа.

После ликвидации основного градообразующего предприятия - АОЗТ «Нива» - поселение переживало трудные времена, отсутствие работы негативно сказывалось на социально-экономической ситуации поселения. В 2007-м году на земли бывшего сельхозпредприятия в качестве инвестора зашел Вишневогорский ГОК. Создание сельхозпредприятия ООО «Нива» стало для местных жителей гарантом достойной работы, стабильных доходов и налаженного быта. Благодаря поддержке из районного бюджета решены проблемы с водоснабжением Теченского и Киржакуля. Теченское поселение первым заявило о полной газификации объектов социальной сферы и частного сектора.

## Ресурсный потенциал

### Климатическая характеристика

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым сухим летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы достигают -40…-44ºС, но возможны оттепели. Средняя температура января -16,0…-16,5ºС. Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30-35 см и в некоторых местах часто сдувается.

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +18 °С, абсолютный максимум +39 °С. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает около 400 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами.

В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и северо-западные ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней.

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. Среднегодовой радиационный баланс 35-36 ккал/см2.

По агроклиматическому районированию Челябинской области территория района относится к умеренно-теплому агроклиматическому району (II).

Вывод:

- Территория по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения.

- В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-западных и северо-западных ветров.

- При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро- и снегозащиту планировочными методами.

- По строительно-климатическому районированию территория относится к IВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -33°С и -21,4°С.

- Продолжительность отопительного периода 218 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 180-200 см.

### Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена притоком р. Исеть - р. Теча и озером Киржакуль.

Река Теча впадает в р. Исеть в 353 км от устья. Протяженность р. Теча составляет 243 км, водосборная площадь 7600 км2. Река протекает в широкой до 5 км долине, пойма реки односторонняя, левобережная шириной 2-3,5 км, в сужениях – до 0,1-0,8 км, заболоченная, кочковатая, ежегодно затапливается слоем воды 0,2-1,0 м до 2 м в очень высокие половодья.

Русло реки умеренно извилистое, разветвленное, прослеживается отдельными потоками среди заболоченной низины. Глубины – 0,5-1,0 до 5,0 м на плесах. Скорость течения 0,1-0,4 м/с.

Озеро Теча располагается в центральной части сельского поселения, между п. Теченский и д. Киржакуль. Озеро относится к котловинному типу. Котловинные озера отличаются округлой формой, незначительной глубиной, не превышающей 6 м, пологими, часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины блюдцеобразной формы с постепенным понижением к середине. Почти все озера бессточные. Вода в них может быть пресная, но чаще соленая и даже горько-соленая.

### Рельеф и геологическое строение

В геоморфологическом отношении территория Сосновского района представляет собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину. Разделяющие холмы и увалы пространства имеют характер пологих ложбин, которые местами заболочены. На крайнем северо-востоке района, где располагается Теченское сельское поселение, холмисто-увалистая равнина переходит в пологоволнистую, почти плоскую озёрно-морскую равнину с абсолютными отметками 190-210 м.

В геологическом строении района принимают участие метаморфические, вулканогенные и осадочные отложения палеозоя: известняки, песчаники, мрамор, порфириты, диабазы и т. д. Довольно широкое распространение имеют интрузивные породы – граниты, диориты, габбро.

Коренные породы почти повсеместно перекрываются четвертичными отложениями, мощность которых редко превышает 10-15 м. На водораздельных пространствах – это делювиальные и элювиально-делювиальные осадки: суглинки, глины, дресва, сапролит; в долинах рек аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки. Озёрно-болотные отложения отмечаются в береговых частях озёр, поймах рек, понижениях в рельефе, где они представлены илами, глинами, торфом, сапропелем, мощностью 0,5-4,0 м.

С коренными породами связаны месторождения строительного камня, строительного известняка, мрамора, каолина, пылевидного кварца, строительного песка; с четвертичными осадками – кирпичных глин и строительного песка.

### Гидрогеологические условия

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя, кончая четвертичными отложениями.

Преимущественным развитием пользуются трещинные и трещинно-карстовые, в основном, безнапорные воды, связанные с породами палеозоя. Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по территории района невысокая. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5-3,0 л/сек и только карбонатные породы (закарстованные известняки) отличаются довольно значительной водообильностью. Дебиты скважин на площадях развития известняков достигают 20-40 л/сек. Кроме того, водообильными являются зоны тектонических контактов, разломов.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со смешанным составом катионов.

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения представляют на востоке водоносный комплекс карбонатных отложений палеозоя, а на остальной территории – подземные воды интрузивных массивов. Последние представляют интерес только на ограниченных участках (на контактах, разломах).

В целом эксплуатационные ресурсы подземных вод района небольшие. Модуль эксплуатационных запасов колеблется от 0,05 до 0,5 л/сек с 1 км2, и только на отдельных площадях он характеризуется величиной 1,1 и более л/сек с 1 км2 (районы распространения известняков).

### Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые — природные минеральные образования в земной коре неорганического и органического происхождения, которые при данном уровне техники могут быть использованы в народном хозяйстве в естественном виде или после соответствующей переработки. Скопления полезных ископаемых в земной коре образуют месторождения.

На территории Теченского сельского поселения отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

## Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 15.02.1995г. регулирует отношения в области организации, охраны и использования ООПТ.

На территории Теченского сельского поселения ООПТ отсутствуют.

## Объекты культурного наследия

На территории Тенченского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия (далее – ОКН), включенные в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Теченского сельского поселения расположено 4 объекта культурного наследия, включенных в перечень выявленных ОКН Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность.

Границы территории указанных объектов не установлены.

Таблица 1.5.1. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Теченского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Вид объекта культурного наследия | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Поселение Киржакуль 1 | Эпоха бронзы | памятник | на восточном берегу оз. Киржакуль в 0,6 км к юго-западу от окраины п. Теченский |
| 2. | Поселение Киржакуль 2 | Эпоха бронзы | памятник | на западном берегу оз. Киржакуль в 0,5 км к востоку от восточной окраины д. Киржакуль |
| 3. | Одиночный курган Киржакуль 3 | Ранний железный век | памятник | В 1,6 км к северо-западу от д. Киржакуль, на вершине господствующей возвышенности (отм. 238,1 м.), под тригопунктом |
| 4. | Могильник Киржакуль 4 | Эпоха бронзы | памятник | д. Киржакуль, ул. Школьная, дом 3, усадьба Р.А. Тухватулина |

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренные ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ), и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

# Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

## Планировочная структура

Градостроительная организация территории характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории сельского поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси образуют пространственный каркас территории, который оказывает определяющее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных дорог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группируются населенные пункты, зоны экономической активности.

Большая часть территории Теченского сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (около 81% территории). Зоны сельскохозяйственного производства сформировалась в границах населенных пунктов и вблизи населенных пунктов. Земли населенных пунктов относятся к зоне градостроительного использования.

Главной планировочной осью, а также основным транспортным коридором сельского поселения является автомобильная дорога «Железнодорожная станция Муслюмово Кунашакского муниципального района - Саккулово - автодорога М-5 «Урал» Подъезд к городу Екатеринбургу», которая связывает населенные пункты сельского поселения между собой, а также дает выход в западном направлении на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал», в северо-восточном направлении – на Кунашакский муниципальный район.

В проектируемый период и в перспективе главная планировочная ось сохранит свои функции, являясь связующим звеном населенных пунктов друг с другом.

Поселок Теченский является главным планировочным центром сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения.

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы.

В проектируемый период основу системы расселения муниципального образования Теченского сельского поселения должен составить, как и в настоящее время, п. Теченский. Населенный пункт наиболее удачно расположен к местам приложения труда, имеет сложившуюся инфраструктуру обслуживания. В д. Киржакуль практически отсутствуют места приложения труда и учреждения обслуживания по причине малочисленности населения.

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют базу для дальнейшего экономического развития ввиду удачного расположения относительно мест приложения труда и более развитой социальной инфраструктуры.

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена.

Таблица 2.1.1. Развитие населенных пунктов Теченского сельского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Планируемое развитие |
| --- | --- | --- |
|  | п. Теченский | развиваемый |
|  | д. Киржакуль | сохраняемый |

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначены для застройки жилыми домами соответствующего типа в границах населенного пункта. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и иных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Коммунально-складская зона предназначена для размещения объектов, обеспечивающих потребности населения в складах, коммунальных услугах, а также связанных с ними вспомогательных учреждений.

- Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Зона сельскохозяйственных угодий – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи).

- Зона рекреационного назначения – включает береговую полосу водных объектов в границах населенных пунктов, предназначенную для общего пользования, а также прочие рекреационные территории.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) – предназначена для размещения соответствующих объектов озеленения общего пользования.

- Зона кладбищ – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

- Зона лесов – территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда.

- Зона акваторий – включает земли водного фонда.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Теченского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны/ категории земель | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона градостроительного использования** | 150,91 | 1,58 | 168,78 | 1,76 | Строительство индивидуальных жилых домов. Размещение объектов общественного, социально-бытового назначения |
| 2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 7841,89 | 81,93 | 7824,02 | 81,74 | Строительство очистных сооружений |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 50,92 | 0,53 | 50,92 | 0,53 | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | - |
| 5 | Зона кладбищ | 14,99 | 0,16 | 14,99 | 0,16 | - |
| 6 | Зона лесов | 1295,43 | 13,53 | 1295,43 | 13,53 | - |
| 7 | Зона акваторий | 217,00 | 2,27 | 217,00 | 2,27 | - |
|  | ИТОГО: | 9571,37 | 100 | 9571,37 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом.

** - Включает все функциональные зоны, расположенные в границах населенных пунктов.

Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Теченский

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 61,24 | 55,50 | 74,61 | 57,99 | Строительство индивидуальных жилых домов |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | 1,77 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 5,19 | 4,70 | 5,19 | 4,03 | - |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 4,96 | 4,50 | 6,59 | 5,12 | Строительство досугового центра с музеем, спортивного стадиона, мечети, остановочного пункта для школьной остановки |
| 5 | Общественно-деловые зоны планируемые | 1,63 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | - |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 6,84 | 6,20 | 6,84 | 5,32 | - |
| 8 | Коммунально-складская зона | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,24 | Размещение пожарного депо V типа на 2 машины |
| 9 | Коммунально-складская зона планируемая | 0,31 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7,43 | 6,73 | 7,43 | 5,77 | - |
| 11 | Зона сельскохозяйственных угодий | 13,26 | 12,02 | 19,98 | 15,53 | - |
| 12 | Зона рекреационного назначения | 3,96 | 3,59 | 3,96 | 3,08 | - |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,18 | - |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) планируемая | 0,23 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Зона кладбища | 2,53 | 2,29 | 2,53 | 1,97 | - |
| 16 | Зона акваторий | 0,94 | 0,85 | 0,94 | 0,73 | - |
|  | ИТОГО | 110,34 | 100 | 128,66 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.3. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Киржакуль

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,97 | 72,21 | 28,97 | 72,21 | Строительство индивидуальных жилых домов |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | Введение в эксплуатацию магазина |
| 3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,44 | 11,07 | 4,44 | 11,07 | - |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,63 | 4,06 | 1,63 | 4,06 | - |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | - |
| 6 | Производственная зона | 2,00 | 4,99 | 2,00 | 4,99 | - |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 3,00 | 7,48 | 3,00 | 7,48 | - |
|  | ИТОГО | 40,12 | 100 | 40,12 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории сельского поселения отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв;

- иные зоны.

Охранные зоны.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Охранные зоны межпоселковых газопроводов. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», установленными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 для межпоселковых газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

  - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

  - вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

При этом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* расстояние от газопровода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет:

- 2 м для газопровода низкого давления (до 0,005) МПа;

- 4 м для газопровода среднего давления (0,005 – 0,3) МПа;

- 7 м для газопровода высокого давления (0,3 – 0,6) МПа;

- 10 м для газопровода высокого давления (0,6 – 1,2) МПа.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны автомобильных дорог (придорожная полоса).

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ в зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии  с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 2.3.1 Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных на территории Теченского сельского поселения

| Наименование объекта | Общая протяженность | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Теча | 243 км | 200 | 30-50 |
| Прочие реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 |
| оз. Киржакуль | - | 50 | 30-50 |

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО).

Организуются в составе трех поясов:

Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

В настоящее время зоны санитарной охраны для источника водоснабжения в п. Теченский не установлены. Необходимо разработать проект ЗСО источников водоснабжения.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельского поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов:

- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов – 300 м;

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники – 300 м;

- сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки производительностью более 0,2 до 5,0 тыс. м3 в сут. – 200 м;

- хозяйства с содержанием животных менее 100 голов – 100 м;

- хранилища картофеля – 50 м;

- сельские кладбища – 50 м.

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарный разрыв.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с Приложениями 1–6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Иные зоны.

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

## Предложения по установлению границ населенных пунктов

В соответствии с Земельным кодексом РФ установлением границ населенных пунктов Теченского сельского поселения является утверждение генерального плана сельского поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения.

Настоящим проектом определены существующие границы населенных пунктов в соответствии с границами участков земель населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН, а также в соответствии с фактическим расположением земель населенных пунктов по данным топографических съемок масштаба 1:2000.

Проектом предлагается включение в границу п. Теченский участка земель сельскохозяйственного назначения для застройки индивидуальными жилыми домами.

Также проектом предлагается включение в границу п. Теченский участка земель сельскохозяйственного назначения для размещения очистных сооружений.

Согласно ФЗ №172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предлагается перевести указанные участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 18,32 га в земли населенных пунктов.

Таблица 2.4.1. Перечень участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов Теченского сельского поселения

| № п.п. | Местоположение | Категория земель | Площадь, га | Кадастровый номер участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточнее п. Теченский | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,60 | Сведения об участке не внесены в ЕГРН |
| 2 | Севернее п. Теченский | Земли сельскохозяйственного назначения | 6,72 | Сведения об участке не внесены в ЕГРН |
|  | ИТОГО: |  | 18,32 |  |

Границы п. Теченский и д. Киржакуль отражены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000».

Таблица 2.4.2. Площади населенных пунктов Теченского сельского поселения

| № п.п. | Наименование | Площадь в существующих границах, га | Площадь в предлагаемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Теченский | 110,34 | 128,66 |
| 2 | д. Киржакуль | 40,12 | 40,12 |

# Оценка демографического потенциала территории

## Население. Современное состояние

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2019 г. численность населения Теченского сельского поселения составляет 1226 человек.

Количество жителей сельского поселения за период с 01.01.2014 по 01.01.2019 гг. сократилось на 79 человек. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущим из которых является отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2014 г. представлена в таблице 3.1.1.

Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1. Статистика численности населения Теченского сельского поселения

| Год | Численность населения, на 1 января | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1226 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1240 | 23 | 18 | -19 | 18,7 | 14,6 |
| 2017 | 1292 | 17 | 26 | -43 | 13,4 | 20,5 |
| 2016 | 1285 | 21 | 12 | -2 | 16,3 | 9,3 |
| 2015 | 1277 | 28 | 9 | -11 | 21,9 | 7,0 |
| 2014 | 1305 | 28 | 14 | -42 | 21,7 | 10,8 |

Таблица 3.1.2. Показатели численности населения в разрезе населенных пунктов Теченского сельского поселения

| Тип населенного пункта | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2019 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| от 201 до 1000 чел. | п. Теченский | 858 |
|  | д. Киржакуль | 368 |

Расселение. Крупных населенных пунктов на территории Теченского сельского поселения нет. Основная масса жителей сосредоточена в административном центре п. Теченский (70% населения). В д. Киржакуль проживает 30% населения. Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 613 человека.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом сельском поселении.

В Теченском сельском поселении, как и в целом по Сосновскому району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Таблица 3.1.3. Возрастная структура населения Теченского сельского поселения на 2019 г.

| Группа населения | Численность населения, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного (моложе 16 лет) | 244 | 19,9 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54 года, мужчины 16-59 лет) | 694 | 56,6 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) | 288 | 23,5 |

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости ниже среднего: средний показатель за 2014-2018 гг. составляет 18,4‰. Коэффициент имеет тенденцию к снижению.

Коэффициент рождаемости Теченского сельского поселения выше коэффициента рождаемости по Сосновскому району в целом (по данным Федеральной службы государственной статистики средний показатель за 2014 – 2018 гг. 14,5‰).

Коэффициент смертности в сельском поселении не имеет выраженной тенденции. Среднее значение за 2014-2018 гг. составляет 12,4‰ (средний).

Коэффициент смертности Теченского сельского поселения находится на уровне коэффициента смертности по Сосновскому району в целом (по данным Федеральной службы государственной статистики средний показатель за 2014-2018 гг. 12,4‰).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

Преобладающим на территории сельского поселения в результате превышения уровня рождаемости над уровнем смертности является процесс естественного прироста населения. За 2014-2018 гг. естественный прирост составил 38 человек.

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

За период с 2014 по 2018 гг. миграционный отток составил 125 человек.

## Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На начало 2019 г. численность экономически активного населения в Теченском сельском поселении составляет 890 человек.

Структура занятости по сферам экономической деятельности не предоставлена. Можно предположить, что, как и большинстве сельских населенных пунктов, основная доля экономически активного населения занята в сферах сельского хозяйства и в бюджетных учреждениях.

Анализ безработицы. Данные по безработице на территории Теченского сельского поселения отсутствуют. Уровень зарегистрированной безработицы в Челябинской области в целом на конец января 2019 г. составил 1,2%.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов являются слабыми сторонами Теченского сельского поселения, они будут ограничивать развитие территории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

## Прогноз демографического развития

Предположительный прогноз демографического развития Теченского сельского поселения разработан с учетом Стратегии социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2020 г.

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского поселения являлось предположение, что региональные демографические различия в Челябинской области в целом и в Сосновском муниципальном районе в частности существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом сельском поселении.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 3.3.1., 3.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о стабильной отрицательной миграции и о снижении показателя рождаемости до районного уровня.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Сосновского муниципального района в целом и Теченского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется затухание отрицательной миграции до нуля, сохранение уровня рождаемости на прежнем уровне. Это приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения сельского поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Челябинской области и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

Согласно «инерционному» сценарию численность населения к 2024 г. сократится примерно на 8,8%. К 2039 г. численность населения снизится на 46,6% по отношению к 2019 г. (рис. 3.3.1.).

Рисунок 3.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности 
населения Теченского сельского поселения  в 2019–2039 гг. (на начало периода).

В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза медленной стабилизации демографических показателей с улучшением демографической ситуации. Сценарий основывается на сохранении уровня рождаемости, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, затухании миграционного оттока населения.

При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости сохранится на уровне выше районного;

- миграционный отток населения будет постепенно затухать и к 2039 г. достигнет нуля.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2024 г. до 1133 человек или на 7,6%; и к 2039 г. до 1040 человек или на 15,2% по отношению к 2019 г.

Рисунок 3.3.2. Оптимистический вариант прогноза динамики численности населения Теченского сельского поселения на 2019–2039 гг. (на начало периода)

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития сельского поселения принимается оптимистический сценарий.

## Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельском поселении будет наблюдаться сокращение численности населения, демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общей для страны ситуации в этой сфере. В активный детородный возраст вступило последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. Дальше будет происходить резкое снижение численности молодежи и лиц, вступающих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное послевоенное поколение.

Согласно оптимистическому прогнозу к 2039 г. количество жителей трудоспособного возраста сократится на 26,3% по сравнению с показателем 2019 г. и составит 512 человек (49,2% от общей численности населения). Одновременно будет наблюдаться рост доли населения старше трудоспособного возраста. Если в 2019 г. в сельском поселении проживало 288 человек старше трудоспособного возраста (23,5%), то к 2039 г. их количество составит 326 человек – 31,4% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет будет также сокращаться, и в 2039 г. достигнет уровня 202 человека или 19,5%.

Рисунок 3.4.1 Прогноз динамики численности населения
Теченского сельского поселения в период до 2039 г. по группам возраста

С сокращением численности населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в сельском поселении в течение 2019–2039 гг. будет увеличиваться. Если в 2019 г. демографическая нагрузка составляла 77%, то к 2039 г. она достигнет уровня 103%.

В проектируемый период в Теченском сельском поселении сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики сельского поселения.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Теченского сельского поселения объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями Местных нормативов градостроительного проектирования Теченского сельского поселения и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения в сельском поселении выполнено с учетом категорий населенных пунктов по степени перспективности. Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг. Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического предусматривается в административном центре сельского поселения.

Показатели обеспеченности сельского поселения объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

## Учреждения образования

По данным Администрации Сосновского муниципального района, на территории Теченского сельского поселения располагаются два образовательных учреждения: МОУ Теченская СОШ на 320 мест, а также МДОУ Детский сад №36 на 140 мест. Учреждения располагаются в п. Теченский, здания учреждений являются типовыми благоустроенными и находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 4.1.1. Характеристики образовательных учреждений Теченского сельского поселения

| Наименование учреждения, местонахождение | Мест фактически | Мест по нормативу | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие канализации | Наличие центр. отопления | Общая площадь здания, м2 | Год постройки | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Теченская СОШ п. Теченский, ул. Школьная д.17 | 170 | 320 | типовое | да | да | да | 1994,6 | 1988 | Удовл. |
| МДОУ Детский сад №36 п. Теченский, ул. Школьная д.15 | 79 | 140 | типовое | да | да | да | 1287,4 | 1988 | Удовл. |

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Теченского сельского поселения норма обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями должна составлять 60 мест на 1000 человек населения. Норма обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями должна составлять 80 мест на 1000 человек населения.

Согласно демографическому прогнозу численность населения в Теченском сельском поселении к 2039 году сократится. По нормативу к расчетному сроку в сельском поселении должно быть не менее 84 мест в общеобразовательных учреждениях и не менее 63 мест в детских дошкольных учреждениях.

Имеющаяся мощность образовательных учреждений удовлетворяет потребности сельского поселения в настоящее время и на перспективу.

Таблица 4.1.2. Расчет нормативного числа мест в образовательных учреждениях Теченского сельского поселения

| Период | Численность населения, чел. | Общеобразовательные учреждения | Детские дошкольные учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
| 2019 г. | 1226 | 320 | 99 | 140 | 74 |
| I очередь 2024 г. | 1133 |  | 91 |  | 68 |
| расч. срок 2039 г. | 1040 |  | 84 |  | 63 |

В соответствии с «Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года» планируется:

- реконструкция здания МДОУ Детский сад №36 в 2022 г.;

- реконструкция здания МОУ Теченская СОШ в 2023 г.

Транспортная доступность учреждений образования должна составлять: для обучающихся I ступени обучения - не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту учебы и обратно. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

В Теченском сельском поселении остановки школьного автобуса располагаются в п. Теченский (у ворот МОУ Теченская СОШ) и д. Киржакуль (ул. Школьная, между домами 17 и 19). Планируется строительство остановочного пункта для школьной остановки в п. Теченский.

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- реконструкция здания МДОУ Детский сад №36;

- реконструкция здания МОУ Теченская СОШ;

- строительство остановочного пункта для школьной остановки в п. Теченский.

## Учреждения культуры

В системе культурного обслуживания населения Теченского сельского поселения функционируют: Теченский сельский клуб на 100 мест, а также библиотека №21 на 5,092 тыс. экз.

Здания располагаются в п. Теченский, являются приспособленными благоустроенными.

Таблица 4.2.1. Характеристики учреждений культуры Теченского сельского поселения

| Наименование учреждения, местонахождение | Мощность | Тип здания | Общая площадь здания, м2 | Наличие водопровода | Наличие канализации | Наличие центр. отопления | Год постройки | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теченский сельский клуб, п. Теченский, ул. Центральная, д.20 | 100 мест в зрительном зале | Приспос. | 309,6 | да | да | Нет. (ОГВ котел) | 1989 | Хор. |
| Библиотека №21 п. Теченский, ул. Центральная, д.19 | 5,092 тыс. томов, 4 посадочных места | Приспос. | 248,7 | да | да | Нет. (ОГВ котел) | 1985 | Хор. |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Теченского сельского поселения, обеспеченность учреждениями культуры должна составлять 150 мест на 1000 жителей в клубах; 5 тыс. экземпляров и 4 места в читальном зале библиотек на 1000 жителей.

Таблица 4.2.2. Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Теченского сельского поселения

| Период | Числен-ность населения | Посетительские клубы | Библиотеки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест при нормат. обеспеч-ти (100 мест/1000 чел.) | Фактич. кол-во мест / тыс. томов | Миним. кол-во тыс. томов при нормат. обеспеч-ти (5 тыс./1000 чел.) | Миним. кол-во мест при нормат. обеспеч-ти (4 места/1000 чел.) |
| 2019 г. | 1226 | 100 | 184 | 5,092 | 6,130 | 5 |
| I очередь 2024 г. | 1133 |  | 170 | / | 5,665 | 5 |
| расч. срок 2039 г. | 1040 |  | 156 | 4 | 5,201 | 4 |

Уровень обеспеченности местами в посетительских клубах и количеством экземпляров в библиотеке на территории Теченского сельского поселения ниже нормативного.

В соответствии с «Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года» к 2026 г. планируется строительство досугового центра с музеем в п. Теченский.

Проектом предлагается:

- На I очередь (до 2024 г.) обновление книжного фонда библиотеки и поддержание обеспеченности населения книжным фондом на нормативном уровне;

- на Расчетный срок (до 2039 г.) строительство досугового центра с музеем в п. Теченский.

## Учреждения здравоохранения

Медико-санитарную помощь населению Сосновского муниципального района оказывает ГБУЗ "Районная больница с. Долгодеревенское".

На территории Теченского сельского поселения имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенный в п. Теченский.  Здание ФАП является благоустроенным и находится в хорошем состоянии.

Таблица 4.3.1. Характеристики учреждений здравоохранения Теченского сельского поселения

| Наименование и местонахождение учреждения | Мощность (посещ. в смену) | Тип здания | Наличие водопровода | Наличие телефона | Наличие канализации | Наличие центр. отопления | Общая площадь здания, м2 | Технич. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП п. Теченский, ул. Зеленая, д. 2 | 15 | приспос. | да | да | да | нет | 305,6 | Хор. |

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

На территории Теченского сельского поселения население получает в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в районном центре с. Долгодеревенское и областном центре – г. Челябинск.

В проектируемый период здравоохранение на территории сельского поселения будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмотров, совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного оборудования.

В соответствии с «Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года» в 2024 г. планируется реконструкция здания ФАП в п. Теченский.

Проектом предлагается на Расчетный срок (до 2039 г.):

- Реконструкция здания ФАП в п. Теченский.

## Объекты для занятий физической культурой и спортом

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физической культуры, возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время на территории Теченского сельского поселения для занятий населения физической культурой и спортом может использоваться школьный спортивный зал площадью 175,1 м2 и школьные спортивные площадки общей площадью 3550 м2.

Таблица 4.4.1 Сведения об объектах для занятия физической культурой и спортом на территории Теченского сельского поселения

| № п.п. | Наименование и местонахождение учреждения | Тип здания | Пло-щадь, м2 | Год постройки | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал МОУ Теченская СОШ п. Теченский, ул. Школьная, д.17 | при школе | 175,1 | 1986 | удовл. |
| 2 | Спортивные площадки МОУ Теченская СОШ п. Теченский, ул. Школьная, д.17 | при школе | 3550 | 1986 | удовл. |

Местными нормативами градостроительного проектирования Теченского сельского поселения предусмотрена обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из расчета 350 м2 площади пола на 1000 жителей, обеспеченность плоскостными сооружениями из расчета 1950 м2 на 1000 жителей.

Таблица 4.4.2 Расчет нормативного количества площадей для занятий физкультурой и спортом на территории Теченского сельского поселения

| Период | Числен. населения, чел. | Фактическая обеспеченность: | Минимальное количество при нормативной обеспеченности: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | спортивные залы, м2 | плоскостные спорт. сооружения, га | спортивные залы, м2 | плоскостные спорт. сооружения, га |
| 2019 г. | 1226 | 175,1 | 3550 | 429,1 | 2390,7 |
| I очередь 2024 г. | 1133 |  |  | 396,6 | 2209,4 |
| расч. срок 2039 г. | 1040 |  |  | 364,1 | 2028,4 |

Имеющаяся мощность объектов для занятий физкультурой и спортом удовлетворяет потребности сельского поселения в настоящее время и на перспективу.

В соответствии с «Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года» к 2022 г. в п. Теченский планируется строительство спортивного стадиона с беговой дорожкой, а также многофункциональными спортивными площадками для игры в баскетбол, волейбол и пр.

Для развития на территории Теченского сельского поселения физической культуры и массового спорта, проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- строительство спортивного стадиона с беговой дорожкой, а также многофункциональными спортивными площадками для игры в баскетбол, волейбол и пр. на территории п. Теченский.

## Административные учреждения, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

Из административных и общественных учреждений на территории Теченского сельского поселения находятся:

- Администрация Теченского сельского поселения;

- Участковый пункт полиции;

- Отделение связи;

- Отделения ФГУП «Почта России»;

- ООО «Теченское ЖКХ»;

- Административное здание ООО «Нива».

Здания административных учреждений располагаются в п. Теченский и находятся в хорошем состоянии.

В п. Теченский также планируется строительство мечети.

По данным Администрации Теченского сельского поселения, по состоянию на начало 2019 г. в сельском поселении функционируют 3 объекта торговли и 1 школьная столовая. Предприятия бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют.

В д. Киржакуль планируется введение в эксплуатацию магазина по ул. Школьная.

Таблица 4.5.1. Сведения о наличии административных учреждений на территории Теченского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения, местонахождение | Кол-во сотрудников | Занимаемая площадь, м2 | Год постройки | Технич. состояние | Меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Теченского сельского поселения, п. Теченский ул. Центральная д.19 | 6 | 125,3 | 1980 | хор. | - |
| 2 | ГУ МВД России по Челябинской области ОМВД по Сосновскому району, Участковый пункт полиции, п. Теченский ул. Центральная д.19 | 1 | 14,6 | 1980 | хор. | - |
| 3 | Отделение связи АТС., п. Теченский ул. Центральная д.19 | 1 | 24,1 | 1980 | хор. | косм. ремонт помещения |
| 4 | Почта России, п. Теченский ул. Центральная д.19 | 2 | 31,4 | 1980 | хор. | - |
| 5 | ООО «Теченское ЖКХ», п. Теченский ул. Центральная д.19 | 16 | 24,6 | 1980 | хор. | - |
| 6 | ООО «Нива», ул. Зеленая, д.1 | 72 | 252,3 | 1989 | хор. | - |

Таблица 4.5.2. Сведения о наличии учреждений общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания Теченского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения, местонахождение | Ведомствен-ная принад-лежность | Мощность, торг. площ /мест | Общая площадь здания, м2 | Технич. состояние | Меропри-ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли |
| 1 | Магазин п. Теченский ул. Строителей д.2 | ИП Кондраев | 401,4 | 501,8 | хор. | косм. ремонт |
| 2 | Магазин п. Теченский ул. Центральная д. 23 | ИП Овчинников | 191,5 | 239,4 | хор. | косм. ремонт |
| 3 | Магазин д. Киржакуль ул. Школьная д. 21 | ИП Кондраев | 77,0 | 96,2 | хор. | косм. ремонт |
| Объекты общественного питания |
| 1 | Столовая п. Теченский ул. Школьная д. 17 | МОУ Теченская СОШ | 80 | 156,09 | хор. | - |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Теченского сельского поселения, для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми объектами необходимо на 1000 человек 310 м2 торговых площадей. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест на 1000 жителей.

Таблица 4.5.3. Расчет нормативного количества предприятий обслуживания Теченского сельского поселения

| Наименование учреждения | Ед. изм. | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактич./ норматив 2019 г. | Расчетный норматив 2024 г. | Расчетный норматив 2039 г. |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения банков | операц. место | 1 операц. место на 1000 чел. | 0/1 | 1 | 1 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1/1 | 1 | 1 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Объекты торговли | м2 торг.пл. | 310 м2 торговой площади на 1000 чел. | 669,9/ 380 | 351 | 322 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 рабочих мест на 1000 чел. | 0/9 | 8 | 7 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 мест на 1000 чел. | 80/49 | 45 | 42 |

На территории сельского поселения необходимо обеспечить развитие системы бытового обслуживания населения, организацию рынка услуг строительных и транспортных организаций, создание новых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направленных на обеспечение его самодостаточности и т.д. Для выполнения этих задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

Проектом предлагается:

- на I очередь (до 2024 г.) косметический ремонт помещений отделения связи АТС и торговых объектов в п. Теченский;

- строительство мечети в п. Теченский;

- введение в эксплуатацию магазина в д. Киржакуль (ул. Школьная);

- в течение всего проектного срока стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг.

## Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

На территории Теченского сельского поселения нет специализированных объектов, предназначенных для проживания, обслуживания и лечения инвалидов.

В Сосновском районе функционирует ГБУ «КЦСОН Сосновского муниципального района» (с. Долгодеревенское). Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 
30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

## Организация ритуальных услуг

На территории Теченского сельского поселения расположено 11 кладбищ общей площадью 14,99 га, из них действующими являются 7 кладбищ, 2 кладбища используются для нужд д. Сураково Кунашакского района. Свободные площади для захоронения составляют 3,2 га.

В соответствии Местными нормативами градостроительного проектирования Теченского сельского поселения, нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Имеющиеся площади кладбищ удовлетворяют нормативные потребности сельского поселения.

Таблица 4.7.1 Перечень существующих кладбищ

| № п/п | Наименование объекта | Статус | Местоположение | Площадь всего, га | Свободные площади для захоронений, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Христианское кладбище п. Теченский | Действующее | п. Теченский, окончание улиц Парковая и Свободы | 1,0775 | 0,6 |
| 2 | Мусульманское кладбище п. Теченский | Действующее | п. Теченский, окончание улиц Парковая и Свободы | 1,235 | 1 |
| 3 | Христианское кладбище д. Киржакуль | Действующее | примерно 1,7 км на юго-запад от центра д. Киржакуль | 1 | 0,8 |
| 4 | Мусульманское кладбище д. Киржакуль (ранее была д. Ахуново) | Действующее | примерно 3,4 км на юг от центра д. Киржакуль | 1 | 0,8 |
| 5 | Мусульманское кладбище (ранее была д. Исаево) | Действующее | 4 км на север от центра д. Киржакуль | 1,5 | - |
| 6 | Мусульманское кладбище (ранее была д. Муртазино) | Случаются редкие захоронения | примерно 5,5 км на юг от центра п. Теченский | 1,2 | - |
| 7 | Мусульманское кладбище (ранее была д. Киапкулово) | Случаются редкие захоронения | примерно 4 км на юг от ориентира п. Теченский | 1,02 | - |
| 8 | Христианское кладбище, (ранее был Трест №42), | С 1980-х годов нет захоронений | примерно 5 км на север от центра п. Теченский | 0,8 | - |
| 9 | Мусульманское кладбище (ранее была д. Нугаево) | С 1972-х годов нет захоронений | примерно 5 км на север от центра д. Киржакуль | 2,5 | - |
| 10 | Христианское кладбище (граница с д. Сураково, разъезд №5) | Действующее. Производятся захоронения жителями д. Сураково | 5,5 км на юго-восток от центра п. Теченский | 2,62 | - |
| 11 | Мусульманское кладбище (граница с д. Сураково) | Действующее. Производятся захоронения жителями д. Сураково | 3,3 км на юго-восток от центра п. Теченский | 1,04 | - |

# Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Теченского сельского поселения на начало 2019 г. составляет 28800 м2 (см. таблицу 5.1.). В застройке преобладают одноэтажные жилые дома, построенные в основном из дерева. Преобладание одноэтажного жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании составляет 23,5 м2/чел, что ниже обеспеченности по Сосновскому муниципальному району в целом (46,8 м2/чел. за 2018 г., по данным Федеральной службы государственной статистики).

Таблица 5.1. Характеристика жилищного фонда Теченского сельского поселения

| Материал стен | индивидуальный | многоквартирный жилищный фонд (1-этажный) | многоквартирный жилищный фонд (2-этажный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число строений | площадь, м2 | число строений | площадь, м2 | число строений | площадь, м2 |
| Каменные и кирпичные | 8 | 400 | 141 | 10985 | 6 | 3515 |
| в т.ч. крупнопанельные (блочные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3515 |
| Деревянные (рубленные, брусчатые) | 103 | 7300 | 28 | 3000 | 0 | 0 |
| из прочих материалов | 28 | 1400 | 34 | 2200 | 0 | 0 |

Таблица 5.2. Обеспеченность жилищным фондом Теченского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Площадь жилищного фонда, м2 | Средняя обеспеченность жилой площадью на 1 человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Теченский | 858 | 20155,3 | 23,5 |
| д. Киржакуль | 368 | 8644,7 | 23,5 |
| Всего: | 1226 | 28 800,0 | 23,5 |

Таблица 5.3. Характеристика жилищного фонда Теченского сельского поселения по степени износа

| Износ строений | Общая площадь, м2 | Кол-во строений |
| --- | --- | --- |
| 0-30% | 2200 | 15 |
| 31-60% | 18200 | 75 |
| более 61% | 6900 | 35 |

По данным Теченского сельского поселения на начало 2019 года в сельском поселении отсутствует ветхий и аварийный жилой фонд.

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства. Централизованным водоснабжением и газоснабжением охвачено 100% жилого фонда.  Централизованное водоотведение отсутствует. Централизованным отоплением обеспечены только часть объектов социально-культурно-бытового назначения, а также многоквартирный двухэтажный жилой фонд.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В соответствии с СП 42.13330.2016 обеспеченность населения жильем эконом-класса должна составить 30 м2 жилой площади на человека.

Для определения необходимого минимального объема строительства в сельском поселении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения сельского поселения.

- В период 2019–2024 гг. средняя обеспеченность населения жилищным фондом должна составить 26 м2 жилья на человека.

- К 2039 г. обеспеченность населения жильем составит 30 м2 жилой площади на человека.

Таблица 5.4. Расчет планируемого жилищного строительства на территории Теченского сельского поселения

| Период | 2019 г. | Первая очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1 226 | 1 133 | 1 040 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 28 800,0 | 29 458,0 | 31 200,0 |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 23,5 | 26,0 | 30,0 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 131,6 | 116,1 |

Для достижения средней обеспеченности жилым фондом 26 м2/чел. к 2024 г. необходимо построить 658 м2 нового жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, средние темпы жилищного строительства в период с 2019 по 2024 гг. должны составлять 131,6 м2 жилья в год.

Для достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2/чел. к 2039 г. дополнительно необходимо построить 1742 м2 нового жилья. Средние темпы жилищного строительства в период с 2024 по 2039 гг. должны составлять 116,1 м2 жилья в год.

Настоящим проектом выделены зоны перспективной жилой застройки в п. Теченский. Участки под жилую застройку будут выделяться на свободных от застройки территориях как в планируемых, так и в существующих зонах застройки индивидуальными жилыми домами.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей А.1 приложения А СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 5.5. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Согласно Закону Челябинской области от 6 октября 2011 года №61 отдельным категориям гражданам Российской Федерации, постоянным местом жительства которых является Челябинская область (категории граждан указаны в ст. 1 Закона), предоставляются в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков на территории сельского поселения устанавливаются в размере:

- для жилищного строительства от 0,06 га до 0,25 га;

- для личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома от 0,1 га до 0,3 га.

Проектом предлагается на территории Теченского сельского поселения:

- на I очередь (до 2024 г.): строительство 658 м2 нового жилья в границах населенных пунктов для достижения средней обеспеченности жилым фондом 26 м2/чел.;

- на Расчетный срок (до 2039 г.): строительство 1742 м2 нового жилья в границах населенных пунктов для достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2/чел.;

- в течение всего срока проектирования: освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах существующих и перспективных зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

# Потенциал основных отраслей экономики

Сельское хозяйство.

По данным Администрации Теченского сельского поселения, производителем сельскохозяйственной продукции в сельском поселении являются ООО «Нива» и КФХ Мамажанов, специализирующие в области животноводства. Сведения о предприятии приведены в таблице 6.1.-6.3.

Привлечение инвесторов в отрасль является первоочередной задачей, т.к. сельское хозяйство играет большую роль в жизни поселения и обладает значительным потенциалом для развития. Развитие сельского хозяйства должно основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства, а также на основе повышения конкурентоспособности продукции.

Таблица 6.1. Сведения о сельскохозяйственных предприятиях

| Название предприятия | С какого времени функционирует | Специализация | Численность работающих | Площадь земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Нива» | 2000 | Животноводство | 72 | 1200 |
| КФХ Мамажанов | 2014 | Животноводство | 1 | 2 |

Таблица 6.2. Посевные площади в сельскохозяйственных предприятиях

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая посевная площадь | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | зерновых культур, га | многолетних трав, га |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| ООО «Нива» | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 200 |

Таблица 6.3. Численность скота в сельскохозяйственных предприятиях

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общее поголовье скота | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поголовье коров |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| ООО «Нива» | 1066 | 1116 | 1045 | 420 | 430 | 430 |
| КФХ «Мамажанов» | 60 | 70 | 97 | 35 | 35 | 35 |

По данным Администрации Теченского сельского поселения, на начало 2019 г. в 442 личных подсобных хозяйствах граждан наибольший удельный вес занимает содержание птицы (300 голов), коз и овец (295 голов). Посевные площади составляют 39 га, из них большая часть занята под картофелем (29 га) (см. таблицу 6.4.).

Таблица 6.4. Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан

| Наименование показателя | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество личных подсобных хозяйств на территории поселения | единиц | 442 |
| В них содержится: |  |  |
| КРС ( в т.ч. коров) | голов | 100 |
| свиней | голов | 70 |
| коз и овец | голов | 295 |
| кроликов | голов | 150 |
| птицы | голов | 300 |
| лошадей | голов | 167 |
| Посевные площади в личных подсобных хозяйствах, всего | га | 39 |
| в т.ч. под картофелем | га | 29 |
| овощными культурами | га | 10 |

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспечить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить процент занятости и уровень жизни населения.

Малое предпринимательство является важнейшей составляющей современной рыночной системы хозяйствования, решает задачи занятости населения, формирует конкурентную среду, смягчает социальную напряженность. Субъекты малого предпринимательства на территории Теченского сельского поселения заняты в сфере торговли и сельского хозяйства.

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в сельском поселении недостаточен для формирования высокоэффективной экономики, быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных источников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

Таблица 6.5 Перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Теченского сельского поселения

| № п/п | ФИО индивидуального предпринимателя | Вид экономической деятельности | Название и местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Кондраев | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Магазин п. Теченский ул. Строителей д.2; Магазин д. Киржакуль ул.Школьная д. 21 |
| 2 | ИП Овчинников | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | Магазин п. Теченский ул. Центральная д.23 |
| 3 | КФХ Мамажанов Р.И. | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | д. Киржакуль, ул. Молодежная, участок № 1, КФХ (74:19:0202003:92) |
| 4 | КФХ Николаенко Д.А. (базируется в Рощинском сельском поселении) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | д. Киржакуль, КФХ (74:19:0202003:94) |

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, создавая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, на которые существует повышенный спрос.

Настоящим проектом предлагается производить поддержку и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

Для создания на территории Теченского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается в течение всего срока проектирования:

- развитие личных подсобных хозяйств, поддержка малых форм хозяйствования;

- поддержка и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

# Транспортная инфраструктура

Ближайший аэропорт расположен в г. Челябинск.

Восточнее границы Теченского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль Челябинск - Каменск-Уральский (Свердловская обл.), ближайшей железнодорожной станцией является станция Муслюмово (удаленность 10 км от п. Теченский).

Внешние транспортно-экономические связи Теченского сельского поселения осуществляются только автомобильным транспортом.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Железнодорожная станция Муслюмово Кунашакского муниципального района - Саккулово - автодорога М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу», «Теченский - железнодорожная станция Муслюмово Кунашакского муниципального района - Саккулово».

Автомобильные дороги соединяют населенные пункты сельского поселения между собой, а также дают выход в западном направлении на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал», в северо-восточном направлении – на Кунашакский муниципальный район.

Характеристика существующей автодорожной сети представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Теченского сельского поселения

| № | Наименование автодорог | Общая протяженность, км | Протяженность в границах сельского поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе с усовершенствованным покрытием (асфальт) |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения* |
| 1 | Железнодорожная станция Муслюмово Кунашакского муниципального района - Саккулово - автодорога М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу | 21,8 | 13,53 | 13,53 |
| 2 | Теченский - железнодорожная станция Муслюмово Кунашакского муниципального района - Саккулово | 1,517 | 1,517 | 1,517 |

* Постановление Правительства Челябинской области от 26 марта 2019 года №122-П.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Челябинской агломерации» проектом предусматривается формирование на территории Сосновского муниципального района, в том числе на территории Теченского сельского поселения, структурообразующей автодороги общего пользования регионального значения:

- «Большое кольцо агломерации», удаленностью от центра г. Челябинска на 35 – 40 км (IV техническая категория) объединяет центры муниципальных образований, центры локальных агропромышленных комплексов (протяженность в границах Сосновского района 61,78 км).

Также схемой территориального планирования Сосновского муниципального района запланировано строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории Теченского сельского поселения:

- Автодорога общего пользования местного значения «Чишма – Киржакуль» (общая протяженность 10,5 км);

- Участок автодороги общего пользования местного значения «Теченский – Суракова» (общая протяженность 2,97 км);

- Автодорога общего пользования местного значения «Теченский – Б. Баландино» (общая протяженность 14,42 км).

Пассажирскими перевозками на территории сельского поселения занимается частный перевозчик. Маршрут общественного транспорта соединяет населенные пункты сельского поселения с областным центром – г. Челябинск. В п. Теченский и д. Киржакуль имеются оборудованные остановки общественного транспорта.

Таблица 7.2. Маршруты общественного транспорта, проходящие по территории Теченского сельского поселения

| № маршрута, пункты назначения | Организация-перевозчик | Протяженность маршрута, км | Интервал движения в мин. | Занятые на маршруте машины (кол-во мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 199 п. Теченский – пов. ЧМК (Автовокзал «Северные ворота») | ООО «МЕГААВТО» | 50 км. | 1 ч. | 18-20 человек |

Таблица 7.3. Остановки общественного транспорта, располагающиеся на территории Теченского сельского поселения

| Местонахождение | Описание, техническое состояние |
| --- | --- |
| п. Теченский | крытый павильон, состояние удовл. |
| д. Киржакуль | крытый павильон, состояние удовл. |

Объекты придорожного сервиса (АЗС, станции технического обслуживания, автомобильные стоянки) на территории Теченского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая АЗС располагается в соседнем Саккуловском сельском поселении, ближайшая СТО – в с. Долгодеревенское.

В настоящее время серьезной проблемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенных пунктов.

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Теченского сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах сельского поселения не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счет текущего и капитального ремонта дорожного полотна.

Согласно данным Администрации Теченского сельского поселения по состоянию на 2019 г. в сельском поселении 11,12 км улично-дорожной сети, из них 95,5% с асфальтобетонным покрытием, 4,5% с грунтовым покрытием.

Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения представлена в таблице 7.4. Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов изложены в соответствии с Программой «Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Теченского сельского поселения на 2016-2026 гг.».

Таблица 7.4. Характеристики улично-дорожной сети на территории населенных пунктов Теченского сельского поселения

| Наименование улицы | Категория | Общая протяженность, км | Тип покрытия | Техническое состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | Расчетный срок до 2039 г. |
| п. Теченский |  |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | основная улица | 0,76 | асфальт | Удовл. | - | - |
| ул. Школьная | основная улица | 0,6 | асфальт | Удовл. | - | - |
| ул. Лесная | местная улица | 0,12 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| ул. Парковая | местная улица | 0,6 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ул. Свободы | местная улица | 0,36 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| ул. Солнечная | местная улица | 0,22 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ул. Зеленая | местная улица | 0,68 | асфальт | Удовл. | - | - |
| ул. Строителей | местная улица | 0,42 | асфальт | Удовл. | - | - |
| ул. Производственная | местная улица | 0,88 | асфальт | Удовл. | - | - |
| ул. Западная | местная улица | 0,38 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| пер. Новый | проезд | 0,2 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| ул. Окружная | местная улица | 0,2 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | - |
| Объездная дорога | местная дорога | 2,5 | асфальт | Удовл. | - | - |
| д. Киржакуль |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мира | местная улица | 0,4 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ул. Труда | основная улица | 0,7 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ул. Школьная | основная улица | 0,8 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ул. Молодежная | местная улица | 0,8 | асфальт | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |
| ул. Степная | местная улица | 0,5 | грунтовая | Удовл. | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт |

# Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Существующее положение. На территории Теченского сельского поселения функционирует 2 централизованные системы водоснабжения: в п. Теченский и д. Киржакуль. Водозабор осуществляется из артезианских скважин:

- скважина п. Теченский – 240 м3/час (74:19:0202002:38 примерно в 1,2 км по направлению на восток от п. Теченский), насос ЭЦВ 6-10-110, водонапорная башня емкостью 20 м3;

- скважина д. Киржакуль – 240 м3/час (д. Киржакуль).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Качество подземной воды в действующих скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протяженность водопроводных сетей в п. Теченский и д. Киржакуль составляет 11,8 км и 2,48 км соответственно. Существующие водопроводные сети в п. Теченский исполнены полиэтиленовыми трубами диаметром от 63 до 110 мм. В д. Киржакуль водопроводные сети так же исполнены полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм. Общий износ трубопроводов системы холодного водоснабжения составляет 35%.

Необходимо отметить, что аварийность на сетях централизованного водоснабжения ежегодно снижается. Наблюдаемое снижение аварийности достигнуто путем капитального ремонта и реконструкции линейных объектов

В многоквартирных жилых домах (МКД) п. Теченский 100% абонентов оснащено приборами учёта холодной воды и приборами учёта горячей воды. В частном секторе 57% индивидуальных жилых домов оснащено приборами учета. В д. Киржакуль процент оснащенности приборами учета составляет 65% от общего числа абонентов.

В целом систему водоснабжения сельского поселения можно считать в должной степени надежной и обеспечивающей качественное водоснабжение потребителей.

Проектные предложения. Настоящим проектом предполагается, что на I очередь 100% жилищного фонда п. Теченский и д. Киржакуль будет обеспечено централизованной системой водоснабжения с вводом в дом.

Основным водопотребителем в Теченском сельском поселении является население. При расчете потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы в соответствии с СП 31.13330.2012 – 165 л/сут. на 1 жителя (табл. 8.1.1, 8.1.2).

п. Теченский

Для водоснабжения жилищного фонда п. Теченский производительность водозабора на I очередь должна составлять не менее 183,6 м3/сут, на Расчетный срок - не менее 168,5 м3/сут. Производительность действующего водозабора удовлетворяет потребностям населенного пункта.

Таблица 8.1.1. Расчет суточного объема водопотребления п. Теченский

| Наименование показателей | Норма водопотребления | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2039 г. |
| Водоснабжение жилищного фонда | 165 л/чел/сут | 130,8 | 120,1 |
| неучтенные расходы | 10% | 13,1 | 12,0 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 39,7 | 36,4 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 183,6 | 168,5 |

Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 8.1.1).

Для п. Теченский максимум водопотребления составит 14,3 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуются водонапорные башни.

Рисунок 8.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта

Необходимый регулирующий объем составит 35,1 м3, пожарный объем составит 3 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 38,1 м3. Объем действующей водонапорной башни удовлетворяет потребности населенных пунктов.

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответствии с СП 8.13130.2009 – один пожар. Расчетный расход воды на пожаротушение на один пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 132,3 м3 (с учетом работы водозабора).

д. Киржакуль

Для водоснабжения жилищного фонда д. Киржакуль производительность водозабора на I очередь должна составлять не менее 78,7 м3/сут, на Расчетный срок - не менее 72,2 м3/сут. Производительность действующего водозабора удовлетворяет потребностям населенного пункта на перспективу.

Таблица 8.1.2. Расчет суточного объема водопотребления д. Киржакуль

| Наименование показателей | Норма водопотребления | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2039 г. |
| Водоснабжение жилищного фонда | 2,5 м3/чел/мес. | 56,1 | 51,5 |
| неучтенные расходы | 10% | 5,6 | 5,1 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 17,0 | 15,6 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 78,7 | 72,2 |

Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час (рис. 8.1.1).

Для д. Киржакуль максимум водопотребления составит 6,1 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуются водонапорные башни.

Необходимый регулирующий объем составит 15,0 м3, пожарный объем составит 3 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 18,0 м3.

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 75 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответствии с СП 8.13130.2009 – один пожар. Расчетный расход воды на пожаротушение на один пожар принят по СП 8.13130.2009 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 99,8 м3 (с учетом работы водозабора).

Система водоснабжения предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 8.13130.2009 и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Также на следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения на основе решений генерального плана.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 предусматривается разработка и обустройство зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В целях рационального расходования питьевой воды в 100% оборудованном централизованным водоснабжением жилом секторе предлагается установка водомерных устройств.

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- Разработка проектов, устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг водозаборов п. Теченский и д. Киржакуль;

- реконструкция изношенных и строительство новых водопроводных сетей для водоснабжения 100% жилищного фонда п. Теченский и д. Киржакуль;

- оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования;

- в жилом секторе провести установку водомерных устройств.

## Водоотведение

Существующее положение. Централизованная система водоотведения и очистки сточных вод на территории Теченского сельского поселения отсутствует.

Сбор сточных вод на территории поселения осуществляется за счет накопительных емкостей, индивидуально установленных у каждого жилого здания и организации. Затем с помощью специализированной техники осуществляется откачка данных вод и их транспортировка с территории населенных пунктов поселения.

Наружные канализационные сети, в настоящее время, проложены только в п. Теченский, представляют собой чугунный трубопровод для водоотведения от многоквартирных домов до выгребных ям, общей протяженностью 700 м.  В остальной части поселения (п. Теченский и д. Киржакуль) используются надворные уборные и выгребные ямы. Выгребные ямы находятся у каждого жилого дома, в том числе многоквартирные дома - 3 ямы на 6 многоквартирных домов. Сточные воды из выгребных ям вывозятся ассенизационными машинами в карьер для сброса сточных вод.

Проектные предложения. «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года» запланировано строительство:

- локальных очистных сооружений для организации централизованной системы водоотведения в течение 2021-2022 гг.;

- строительство канализационной сети общей протяженностью 13 км в течение 2021-2023 гг.

Настоящим проектом предполагается, что бытовые стоки от многоквартирного жилого фонда в п. Теченский будут поступать на очистные сооружения посредством сетей водоотведения. Бытовые стоки от прочих потребителей, в т.ч. д. Киржакуль, будут отводится в индивидуальные септики с последующим вывозом их на очистные сооружения.

Для определения мощности очистных сооружений, требуется знать объем накопления жидких бытовых отходов. Среднесуточное водоотведение населенных пунктов будет равняться расчетному среднесуточному водопотреблению, без учета полива территории и зеленых насаждений. Неучтенные расходы составляют 10% от среднесуточного водоотведения населенных пунктов.

Таблица 8.2.1 Расчет необходимой мощности очистных сооружений Теченского сельского поселения.

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Кол-во населения, чел. | Удельное водопот-ребление, л/сут | Средне-суточный водоотвод, м3/сут | Неучтен-ные расходы, м3/сут | Максимальный суточный водоотвод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Теченский | 793 | 165 | 130,85 | 13,08 | 143,93 |
| 2 | д. Киржакуль | 340 | 165 | 56,10 | 5,61 | 61,71 |
|  | Всего: | 1133 |  | 186,95 |  | 205,64 |
|  | Расчетная мощность очистных сооружений с учетом коэффициента неравномерности 1,2 | 246,77 |

Расчет необходимой мощности очистных сооружений приведен в таблице 8.2.1. С учетом коэффициента неравномерности 1,2, мощность очистных сооружений должна составлять не менее 247 м3/сут.

Трассировка сети водоотведения, места расположения проектируемых очистных сооружений, а также выпусков очищенных стоков будут уточняться на последующих стадиях проектирования, по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектом предлагается на I очередь (до 2024 г.):

- Строительство очистных сооружений мощностью не менее 247 м3/сут;

- Строительство сетей водоотведения в п. Теченский (протяженность 13 км).

## Теплоснабжение

Существующее положение. Централизованное теплоснабжение осуществляется только в поселке Теченский.

На территории п. Теченский расположена 1 центральная газовая котельная, обеспечивающая тепловой энергией многоквартирную жилую застройку и бюджетные учреждения. Основным топливом является газ, резервным – дизель. Суммарная мощность 2-х котлов составляет 1,86 МВт.  Протяженность сетей централизованного теплоснабжения в 2-х трубном исполнении – 870 метров, ветхие нуждающиеся в замене сети, отсутствуют.

Таблица 8.3.1 Характеристики объектов теплоснабжения Теченского сельского поселения

| Объект теплоснабжения | Установл. мощность, Гкал/час (Мвт) | Подключ. Нагрузка, Гкал/ час (Мвт) | Резерв мощности, Гкал/ час (Мвт) | Марка и кол-во котлов | Топливо | Темп. график теплоносителя | Год ввода в экспл. | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочная транспортабельная котельная, п. Теченский, ул. Школьная 15А | 1,6 (1,86) | 0,74 (0,86) | 0,86 (1,0) | 2 котла RielloRTQ 800 | Газ | 95-70 град. С | 2010 | хор |

Теплоснабжение потребителей, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Проектные предложения. Настоящим проектом предлагается на территории сельского поселения сохранить систему децентрализованного теплоснабжения. Отдельные социально значимые объекты будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением жителей частного сектора будут применяться индивидуальные отопительные системы.

С целью экономии энергоресурсов намечается оборудовать общественные здания приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельского поселения были выполнены следующим образом:

- расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-бытового назначения определены согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий;

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (домов);

- расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового назначения приняты согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий.

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла в тепловых сетях. Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура наружного воздуха для Теченского сельского поселения принята –34°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов социально-бытового назначения (табл. 8.3.2–8.3.4). Расчет годовых затрат тепла на теплоснабжение представлен в таблице 8.3.5.

Таблица 8.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового назначения

| Наименование объекта | Единицы измерения | Мощность | Удельный расход горячей воды, л/ч* | Расход горячей воды, в час наибольшего водопотребления на расчетный срок, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | Мест | 320 | 1,2 | 384 |
| Детские дошкольные учреждения | Мест | 140 | 8,0 | 1120 |
| ФАП | Посещ. в смену | 15 | 1,2 | 18 |
| Учреждения культуры | мест | 100 | 0,4 | 40 |
| Магазины | сотрудников | 33 | 5,8 | 191 |
| Учреждения общественного питания | Условных блюд | 80 | 12,7 | 1016 |
| Общественные учреждения | сотрудников | 98 | 2,0 | 196 |
| Итого: | 2965 |

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно Приложению 3 СНиП 2-04-01-85 «Внутренний водопровод и канализация»

Таблица 8.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Расчетное число домов | Эквивалентное количество квартир по НМ 37-81 для объектов социально-бытового назначения* | Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение жилья и соц. объектов Qhmax, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 28800 | 409 | 85 | 1,303 |
| Расчетный срок | 28800 | 382 | 85 | 1,233 |

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10)

Таблица 8.3.4 Расчет тепловых нагрузок

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, МВт на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q | Итого, Q с учетом потерь 5% |
| Первая очередь | 28800 | 5,098 | 0,622 | 1,303 | 7,022 | 7,373 |
| Расчетный срок | 28800 | 5,098 | 0,622 | 1,233 | 6,952 | 7,300 |

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», продолжительность отопительного периода на территории Теченского сельского поселения составляет 233 дня, расчетная температура наружного воздуха –34°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –6,5°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность работы систем вентиляции в течение суток составляет 16 ч.

Таблица 8.3.5. Годовые затраты тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 23619 | 1922 | 3920 | 29461 |
| Расчетный срок | 23619 | 1922 | 3710 | 29251 |

## Газоснабжение

Существующее положение. Газоснабжение п. Теченский и д. Киржакуль осуществляется от ГРС совхоза «Муслюмовский».

От ГРС совхоза «Муслюмовский», запитанной от магистрального газопровода по газопроводу-отводу, очищенный от механических примесей и одорированный газ подается в межпоселковый газопровод давлением 2,5 на п. Теченский и д. Киржакуль. В поселение газ поступает от этого газопровода через головной газорегуляторный пункт. В ГГРП давление газа снижается до 0,6 МПа, и он поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, котельной, бытовым газорегуляторным пунктам, где далее осуществляется снижение давления до 3000 Па для подачи потребителям.

Обеспеченность газоснабжением составляет 100% от общего числа абонентов.

Проектные предложения. Настоящим проектом предполагается, что теплоснабжение и горячее водоснабжение жилищного фонда, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Проектом предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год (согласно ГОСТ Р 51617 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3 согласно СП 42-101-2003);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/1800;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теплового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3);

- расчет выполнен при условии 100% охвата жилищного фонда сельского поселения сетевым газом.

Таблица 8.4.1 Тепловые нагрузки для сельского поселения

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 5%, Гкал на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление, Qomax | вентиляцию, Qvmax | горячее водоснабжение, Qhmax | Всего, Q |
| Первая очередь | 28800 | 4,602 | 0,562 | 1,176 | 6,340 |
| Расчетный срок | 28800 | 4,602 | 0,562 | 1,113 | 6,277 |

Таблица 8.4.2 Максимальный часовой расход газа

| Очередь строительства | Максимальный часовой расход газа, м3/час на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь | 677 | 83 | 173 | 122 | 1054 |
| Расчетный срок | 677 | 83 | 164 | 103 | 1026 |

Таблица 8.4.3. Годовые расходы тепла

| Очередь строительства | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь | 23619 | 1922 | 3920 | 29461 |
| Расчетный срок | 23619 | 1922 | 3710 | 29251 |

Таблица 8.4.4. Годовой расход газа для сельского поселения

| Очередь строительства | Годовой расход газа, млн. м3 на |
| --- | --- |
|  | отопление | вентиляцию | горячее водоснаб-жение | пищеприго-товление | Всего |
| Первая очередь | 3,47 | 0,28 | 0,58 | 0,20 | 4,54 |
| Расчетный срок | 3,47 | 0,28 | 0,55 | 0,19 | 4,49 |

Согласно проведенным расчетам на первую очередь максимальный часовой расход газа в Теченском сельском поселении составит 1054 м3/час, общий годовой расход достигнет 4,54 млн. м3, к расчетному сроку максимальный часовой расход газа составит 1026 м3/час, общий годовой расход – 4,49 млн. м3 (табл. 8.4.1–8.4.4).

«Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года» запланирована модернизация газопровода высокого давления от ГРС до п. Теченский в период 2023 по 2026 гг.

## Электроснабжение

Существующее положение. Энергосбытовой компанией, поставляющей электроэнергию в Теченское сельское поселение, является Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго»

Источниками электроснабжения являются:

- ПС «Муслюмово» 35/10 кВ, 1×5,6 мВА;

- ПС «Муслюмово-Тяга» 110/10 кВ.

По территории сельского поселения проходят питающие ВЛ 10 кВ.

В населенных пунктах установлены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, от которых подача электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным линиям 0,4 кВ.

Основным потребителем электроэнергии на территории поселения является население (62,1%), что свидетельствует о социальной значимости.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии сельского поселения (жилые дома, административные здания, водозаборные станции) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от одного источника питания.

Детские учреждения, медицинские учреждения (приложение 2 РД 34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, питание электроприемников II категории допускается предусматривать от однотрансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток.

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребления сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Теченского сельского поселения.

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электрические нагрузки: 0,35 кВт/чел на I очередь 0,41 кВт/чел и на расчетный срок.

Таблица 8.5.1. Расчетные показатели электропотребления

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. | I очередь строительства 2024 г. | II очередь строительства 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 1226 | 1133 | 1040 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 3 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт. ч/год | 1164,7 | 1076,35 | 988 |
| 4 | Электрическая нагрузка | кВт | 392,3 | 401,3 | 425,0 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические сети 0,4 кВ для перспективной жилищной застройки разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах.

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ 32144-2013 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организацией.

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию электрических сетей сельского поселения.

«Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года» запланировано:

- Реконструкция линий ВЛ - 0,4кВ, общая протяженность 12,3 км в период 2019-2022 гг.;

- Реконструкция ЗТП №1426 в 2023 г.;

- Реконструкция и модернизация: ЗТП №1308 в 2024 г.;

- Реконструкция ТП №1320 в 2025 г.;

- Реконструкция ТП №1529 в 2026 г.;

- Реконструкция ТП №1357 в 2024 г.;

- Модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения на энергосберегающие в период 2021-2026 гг.;

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда в период 2020-20205 гг.;

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетного сектора в период 2015-2020 гг.;

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения в 2020 г.;

- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения в период 2018-2020 гг.

Также схемой территориального планирования Сосновского муниципального района запланировано закольцовывание электроподстанций напряжением 110 кВ, в том числе размещение первого кольца на территории Теченского сельского поселения.

Проектом также предлагается на Расчетный срок (до 2039 г.):

  - проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки;

  - замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).

## Средства связи и коммуникаций

Существующее положение. По данным Администрации Теченского сельского поселения, на территории п. Теченский расположена автоматическая телефонная станция.

Радиоусилительные станции, радиоточки на территории сельского поселения отсутствуют.

Возможность пользования альтернативной связью – сотовой, привела к тому, что в последние годы количество домашних телефонов снизилось. Территория населенных пунктов на 100% охвачена сетью сотовой связи.

Организацией пунктов коллективного доступа в сеть Интернет занимается ПАО «Ростелеком» и Теле-2. Перспективы расширения сети Интернет в сельской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг.

Таблица 8.6.1 Сведения о системе связи на территории Теченского сельского поселения

| Показатель | Характеристика |
| --- | --- |
| Характеристика АТС (по каждой станции): -тип станции, -общее количество номеров -свободных номеров -местоположение | - цифровая - 192 - 90 п. Теченский, ул. Центральная д.19 (в здании администрации) |
| Характеристика линий связи между АТС и абонентами | Медь |
| Процент охвата жилищного фонда телефонной связью | 100% |
| Процент охвата населенных пунктов сотовой связью, действующие операторы | 100%, Теле-2 |
| Характеристика опорных усилительных станций: -тип станции -тип сооружения -высота сооружения -местоположение | 1 сотовая станция 1 радиорелейная мачта Около 25 метров п. Теченский, между зданиями на ул. Центральная 19 и 23 |
| Телевидение: -местоположение ретранслятора | г. Челябинск |
| Процент охвата населения услугой «интернет», действующие операторы | 70%, ПАО «Ростелеком» 100%, Теле-2 |

Проектные предложения. Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельского поселения в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;

- доступ в интернет по технологии 3G.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## Санитарная очистка

Существующее положение. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) являются нормативы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от многоквартирного жилищного фонда осуществляется контейнерным способом.

В большей части вывоз отходов от частного сектора осуществляется жителями самостоятельно, что приводит к возникновению несанкционированных свалок.

В Теченском сельском поселении отсутствуют объекты для размещения ТКО.

Проектные предложения. Нормативы накопления ТКО от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения установлены Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 августа 2017 г. №42/1.

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых коммунальных отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5–1,5% в год. Примем за 1% рост объемов накопления ТКО в год.

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-бытового назначения Теченского сельского поселения представлен в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1. Расчет объемов образования ТКО от объектов социально-бытового назначения Теченского сельского поселения

| № п.п. | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Норма накопления ТКО, м3/год | Объем годового накопления ТКО, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| 1 | дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 140 | 0,65 | 0,68 | 0,79 | 90,58 | 95,20 | 110,52 |
| 2 | общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 320 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 67,52 | 70,96 | 82,39 |
| 3 | поликлиники | 1 посещение | 15 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 5,46 | 5,74 | 6,66 |
| 4 | клубы | 1 место | 100 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 25,60 | 26,91 | 31,24 |
| 5 | библиотеки | 1 место | 4 | 0,37 | 0,38 | 0,45 | 1,46 | 1,54 | 1,79 |
| 6 | супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр торговой площади | 669,92 | 0,67 | 0,71 | 0,82 | 450,19 | 473,15 | 549,31 |
| 7 | предприятия общественного питания | 1 место | 80 | 2,05 | 2,15 | 2,50 | 163,84 | 172,20 | 199,92 |
| 8 | отделения связи | 1 сотрудник | 3 | 1,97 | 2,07 | 2,40 | 5,91 | 6,21 | 7,21 |
| 9 | административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 95 | 1,47 | 1,54 | 1,79 | 139,27 | 146,37 | 169,94 |
| 10 | кладбища | 1 га | 11,6125 | 1,75 | 1,84 | 2,14 | 20,37 | 21,41 | 24,85 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 970,20 | 1019,69 | 1183,83 |

Расчет объемов общего накопления ТКО и КГО Теченского сельского поселения в настоящее время и на расчетный срок представлен в таблице 8.7.2. К расчетному сроку общий объем образования ТКО на территории сельского поселения составит 3303,15 м3 в год.

Таблица 8.7.2. Объемы накопления ТКО и КГО сельского поселения от жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения

| № п.п. | Показатель | 2019 г. | 2024 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, чел. | 150 | 138 | 127 |
| 2 | Численность населения, проживающего в индивидуальном жилом фонде, чел. | 1076 | 995 | 913 |
| 3 | Норма накопления ТКО, для проживающих в многоквартирных домах, м3/год | 2,088 | 2,19 | 2,55 |
| 4 | Норма накопления ТКО для проживающих в индивидуальном жилом фонде, м3/год | 1,612 | 1,69 | 1,97 |
| 5 | Объем годового накопления ТКО от жилищного фонда, м3 | 2047,51 | 1988,71 | 2119,32 |
|  | в т.ч. объем годового накопления КГО, м3 | 102,38 | 99,44 | 105,97 |
| 6 | Объем годового накопления ТКО от объектов СКБ, м3 | 970,20 | 1019,69 | 1183,83 |
|  | ВСЕГО: | 3017,71 | 3008,40 | 3303,15 |

В соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года», учитывая плотность застройки и уровень благоустройства отдаленных малонаселенных населенных пунктов, использование контейнерной схемы в них не эффективно, что ведет к удорожанию услуги по сбору и транспортировку ТКО. Следовательно, для данных населенных пунктов целесообразно применение бесконтейнерной системы сбора бытовых отходов.

Также на территориях населенных пунктов возможна установка нескольких специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья (отходов бумаги и картона, пластмасс, стекла, металла, текстиля). Специализированные контейнеры должны быть оборудованы загрузочными отверстиями и крышками, предотвращающими складирование в контейнеры обычных отходов и намокание вторичных ресурсов в контейнерах.

В Челябинской области действует «Территориальная схема в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области», утвержденная Приказом Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. №1562.

В соответствии со Схемой в настоящее время отходы Сосновского муниципального района (в т.ч. отходы Теченского сельского поселения) принимает полигон ТКО в д. Урефты после их сортировки на МСК в п. Полетаево (в случае отсутствия мощностей по размещению отходов на этом полигоне, отказа организации, эксплуатирующей полигон, отходы от Сосновского муниципального района размещаются на полигоне в п. Полетаево).

В период с 2020 по 2027 г. отсортированные на МСК отходы, не подлежащие утилизации, будет принимать полигон ТКО в п. Полетаево (после его реконструкции).

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, для вывоза ТКО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов раскрываются в генеральной схеме санитарной очистки.

Проектом предлагается:

- до 2024 г.: организовать регулярный сбор ТКО с использованием бесконтейнерного способа сбора во всех населенных пунктах сельского поселения; установка специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья;

- в течение всего срока проектирования: вывоз ТКО с территорий населенных пунктов осуществлять на полигон ТКО в д. Урефты (после их сортировки на МСК в п. Полетаево); после реконструкции полигона ТКО п. Полетаево вывоз ТКО осуществлять на полигон ТКО в п. Полетаево (после их сортировки на МСК);

- осуществлять своевременную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок;

- производить обезвреживание биологических отходов согласно действующим ветеринарным правилам.

# Охрана окружающей среды

Несмотря на близость к г. Челябинску, населенные пункты Теченского сельского поселения располагаются в зоне относительно благополучной экологической ситуации, с низкой техногенной нагрузкой на природную среду, ввиду отдаленности от опасных производств.

## Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения на территории сельского поселения. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Исследования атмосферного воздуха на территории сельского поселения не проводятся. Ближайшим местом исследования атмосферного воздуха является г. Челябинск (удаленность от административного центра сельского поселения 50 км), где, по данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2018 году», зафиксирован уровень превышения ПДК определяемых веществ.

В 2018 г. (по сравнению с 2017 г.) по ряду химических примесей, определяемых в атмосферном воздухе, наблюдалось увеличение проб с превышением ПДК взвешенных веществ, сероводорода, оксида углерода и регистрировалось снижение доли проб с превышением ПДК фенола, бенз/а/пирена, нафталина, марганца.

В настоящий момент на состояние загрязнения атмосферного воздуха сельского поселения оказывают влияние транспортные потоки автодорог, объекты теплоэнергетики со стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сельскохозяйственные предприятия.

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды. Увеличение количества автотранспортных средств приводит к увеличению концентраций диоксида азота, стойких органических загрязнений и оксида углерода в атмосфере.

Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечнососудистую систему, вызывают болезни крови.

Среди сельскохозяйственных организаций можно выделить ООО «Нива». Влияние объекта определяется по зонам распространения сильных запахов аммиака.

На рассматриваемой территории также располагается ряд объектов, влияние которых на состояние атмосферного воздуха оценивается по санитарно-защитным зонам: газовая котельная, несанкционированные свалки.

В целом, в результате отсутствия на территории вредных производств, фактическое загрязнение воздуха населенных мест сельского поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем настоящим проектом предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельского поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных, сельскохозяйственных предприятий;

- проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Все мероприятия по капитальному строительству и реконструкции животноводческих ферм, реализация которых предполагает увеличение поголовья скота, необходимо реализовывать только после разработки и согласования проектов санитарно-защитных зон.

## Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Теченском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных земель обусловлена недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению плодородия почв. В запущенном состоянии находятся естественные кормовые угодья. Негативные процессы в землепользовании усугубляются возрастающим загрязнением от транспорта.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы, сохранения биоразнообразия и повышения устойчивости экологических систем необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- Сохранение сложившейся структуры земельных угодий.

- Посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- Повышение плодородности почв за счет внесения удобрений.

- Улучшение качества естественных лугов и пастбищ путем агромелиоративных работ и регулирования выпаса скота.

- Проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами.

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы производства и потребления.

В целях снижения загрязненности территории Теченского сельского поселения отходами производства и потребления предлагается проведение мероприятий, включающих:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- регулярный вывоз твердых коммунальных отходов с территорий населенных пунктов;

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- регулярное проведение инвентаризации несанкционированных свалок ТКО и своевременная их ликвидация.

Архитектурно-планировочные мероприятия предусматривают:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий жилого фонда и других объектов сельского поселения;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора.

Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от неблагоприятных природных и геологических процессов и явлений включают:

- противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра и включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия;

- повышение противоэрозионной устойчивости почв путем осуществления почвозащитных приемов обработки почв и посевов растений, корневые системы которых укрепляют почву;

- проведение инженерных работ по закреплению склонов (путем посадки деревьев);

- планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока;

- благоустройство территории.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- соблюдение установленных режимов использования земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного назначения, деградированных и загрязненных земель;

- соблюдение установленных норм и правил, обеспечивающих предотвращение загрязнения почв химическими и радиоактивными веществами, сточными водами, а также захламление земель производственными и бытовыми отходами.

Также в качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории. Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## Охрана водных ресурсов

Основным загрязнителем природных вод Теченского сельского поселения являются сельскохозяйственные предприятия. Способствует загрязнению неправильная технология внесения в почву удобрений и ядохимикатов, в результате чего они смываются талыми и дождевыми водами. К потенциальным источникам загрязнения водоемов относятся также свалки твердых коммунальных отходов, территории населенных пунктов, оказывающие влияние на качество воды открытых водоемов. Вносят свою долю в загрязнении водных объектов и бытовые стоки населения, причем эта доля постоянно растет и практически не учитывается.

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории Теченского сельского поселения не производится. Централизованной системы канализации нет. Очистных сооружений на территории сельского поселения также не имеется.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения сельского поселения осуществляется из артезианских скважин. Подземные воды могут иметь как природное загрязнение (обусловленное несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов), так и техногенное загрязнение, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства. Даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение проникает по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин и колодцев; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В сфере охраны водных ресурсов проектом предлагается:

- строительство очистных сооружений на территории сельского поселения;

- строительство сетей водоотведения для охвата 100% территории п. Теченский и д. Киржакуль;

- соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- регулярно производить очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- правильная эксплуатация и своевременный ремонт скважин и колодцев; своевременный тампонаж выведенных из эксплуатации скважин; выносы водозаборов из загрязненных мест.

## Озеленение территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие населенный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т.е. служить для обеспечения различных форм и уровней досуга.

Нормативный размер площади зеленых насаждений общего пользования составляет 10 м2 на человека (в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Теченского сельского поселения).

Расчетные площади озеленения общего пользования для каждого населенного пункта приведены в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Площадь зеленых насаждений общего пользования на территории Теченского сельского поселения

| Населенные пункты | Численность жителей, чел. | Норматив, м2/чел. | Минимальный размер площади озеленения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Теченский | 858 | 10 | 0,858 |
| д. Киржакуль | 368 | 10 | 0,368 |

В настоящий момент в границах населенных пунктов располагаются зоны рекреационного назначения общей площадью 11,45 га, что является достаточным в настоящее время и на перспективу. Проектом предлагается благоустройство зон рекреационного назначения.

Проектом предлагается:

- Благоустройство зон рекреационного назначения на территориях населенных пунктов.

- Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель).

- Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

- Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории

Соблюдение санитарно-защитных зон (СЗЗ). В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории сельского поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. В настоящее время не соблюдается режим санитарно-защитных зон ряда объектов:

- в СЗЗ машинного двора ООО «Нива» располагается жилищный фонд п. Теченский;

- в СЗЗ картофелесклада располагается жилищный фонд д. Киржакуль;

- в СЗЗ КФХ «Мамажанов» располагается жилищный фонд д. Киржакуль.

С целью охраны атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных ресурсов, а также соблюдения ограничений зон с особыми условиями использования согласно действующим нормам и правилам, проектом предлагаются следующие мероприятия до 2024 г.:

- Разработка проектов санитарно-защитных зон с целью сокращения их размера и исключения воздействия на жилую застройку для следующих объектов: машинного двора ООО «Нива», КФХ «Мамажанов», картофелесклада в д. Киржакуль.

# Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением сельского поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений.

## Факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные метеорологические явления и процессы.

Наиболее опасными метеорологическими явлениями, характерными для территории сельского поселения являются:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Теченского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», 
СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Негативное воздействие вод.

Процесс подтопления - затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к озерам, а также к рекам и ручьям, протекающим по территории Челябинской области.

На территории Теченского сельского поселения отсутствует опасность затопления и подтопления территории.

Опасные геологические явления.

Карстовые явления не имеют широкого развития на территории Сосновского района. Карст отмечается на площади развития карбонатных пород (известняков, мраморов) палеозоя, в том числе в районе оз. Киржакуль.

Карст, в основном, древний, т. е. неактивный. Карстовые формы в рельефе выражены в виде блюдцеобразных понижений – воронок, размеры которых невелики – до 4-10 м в диаметре. Борта таких воронок сглажены. Крупные карстовые провалы, воронки единичны. Таким примером может послужить оз. Киржакуль – длиной около 2 км и шириной 500 м.

Подземный карст представлен пустотами, кавернами, которые обнаруживаются при бурении скважин. Размеры каверн от нескольких мм до 2-3 см, каверны обычно полностью или частично выполнены продуктами выветривания известняков.

Сейсмические условия.

Сосновский муниципальный район (отдельные участки района) расположен в зоне 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий. При строительстве многоэтажных объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

Природные пожары.

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Основными видами природных пожаров являются лесные, торфяные и степные.

Наличие лесопокрытых площадей на территории сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Основными источниками возникновения природных пожаров являются природные источники возгорания (молния, самовозгорание) и антропогенный фактор (неосторожное обращение с открытым огнем, разведение костров на торфяниках, бесконтрольные сельхозпалы).

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств. Леса на территории Теченского сельского поселения в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

Степные пожары – стихийное, неконтролируемое распространение огня по растительному покрову степей. По механизму распространения огня схож с низовым лесным пожаром, но скорость распространения степного пожара выше из-за большей горючести сухих степных трав и большой скорости приземного ветра в степи.

Основой причиной степных пожаров являются антропогенные факторы (небрежное обращение с открытым огнем, проведение сельхозпалов без соблюдения необходимых норм безопасности, аварии наземного и воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники). Молнии и другие естественные факторы сравнительно редко являются причиной степных пожаров.

Степные пожары приводят к ветровой эрозии степных почв, а также деградации травяного покрова. Наносят урон естественной среде (растительному покрову и животному миру), могут представлять опасность для людей и объектов экономики, хотя и в меньшей степени, чем лесные пожары.

Населенные пункты, подверженные угрозе природных пожаров, на территории Теченского сельского поселения отсутствуют.

## Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Эпидемиологические заболевания.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябинской области в 2018 году», на территории Челябинской области сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по некоторым инфекционным заболеваниям, управляемым средствами специфической профилактики (грипп, внебольничная пневмония), природно-очаговым инфекциям (клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз), социально-обусловленным инфекциям (ВИЧ-инфекция).

Эпизоотия. На территории сельского поселения имеется опасность заболевания сельскохозяйственных животных такими болезнями как бруцеллез, туляремия, бешенство.

Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства
проводится путем вывоза их в безопасную зону, а также за счет герметизации складских помещений, в объемах, вызывающих необходимость при каждой конкретной аварии (катастрофе).

В целях минимизации потенциальной угрозы от объектов размещения биологических отходов, их техническое состояние должно строго соответствовать ветеринарно-санитарным правилам. В границах санитарно-защитной зоны от таких объектов не допускается размещать жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ, коттеджную застройку, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Эпифитотии. Появление в большом количестве вредителей сельскохозяйственных растений может нанести сельхозпроизводству значительный материальный ущерб.

Из заболеваний основных сельскохозяйственных растений наибольшую опасность представляют собой колорадский жук, тля, клубеньковый долгоносик, крестоцветная блошка и серая зерновая совка. Из болезней: ржавчина, пыльная головка, мучнистая роса, кормовые гнили, септориоз.

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо - и нефте - и продуктопроводы.

Основным пожароопасным и взрывоопасным объектом на территории сельского поселения является межпоселковый газопровод и газовая котельная в п. Теченский.

Аварии на транспорте.

Потенциальными местами возникновения аварий на транспорте являются проходящие по территории сельского поселения автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте в Теченском сельском поселении являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

На территории сельского поселения отсутствуют стационарные посты ДПС по причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД.

Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Наибольшую опасность для населения и территории сельского поселения представляют аварии с участием автотранспорта, перевозящего опасные вещества. При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах оформляются специальные разрешения и уполномоченными органами определяются маршруты и время перевозок.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Ведущими факторами аварийности в ЖКХ является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Аварии на объектах ЖКХ создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения сельского поселения: прорыв водопровода, остановка котельных, разрушения и разрывы газопровода.

Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

Наибольшую опасность представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях промышленных предприятий и жилых домов. Аварии на компрессорных и газораспределительных станциях происходят реже. Основные причины разрывов газопроводов – деформация почвы различного происхождения, а также их ветхость. Нередки взрывы в жилых домах по причине утечки газа и грубых нарушений при его использовании.

Пожарная безопасность.

По данным Администрации Теченского сельского поселения, на территории сельского поселения в период с 2014 по 2018 гг. зафиксировано 4 бытовых пожара, погибших и пострадавших нет. Причинами пожаров стали – Неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

На территории сельского поселения отсутствует пожарное депо. Территория обслуживается пожарным подразделением с. Долгодеревенское. Время прибытия подразделения по территории сельского поселения превышает нормативное.

Для целей пожаротушения используются пожарные гидранты в п. Теченский (7 шт. ул. Зеленая 2, 3, 9; ул. Производственная 1Б, 6; ул. Школьная 15, 17) и д. Киржакуль (4 шт.: ул. Школьная 6, пересечение ул. Труда и Школьная, ул. Молодежная у водонапорной башни, пересечение ул. Мира и Труда), которые являются исправными.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности Администрации Теченского сельского поселения, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС Администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по муниципальному району.

Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014г.).

Мероприятия по борьбе с опасными геологическими явлениями.

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований. Строительство здесь должно осуществляться в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также   в соответствии с территориальными строительными нормами для Челябинской области.

Проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве:

  - устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

  - заполнение карстовых полостей;

  - искусственное формирование карстовых проявлений;

  - создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

  - закрепление и уплотнение грунтов;

  - водопонижение и регулирование режима подземных вод;

  - организацию поверхностного стока;

  - применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей
среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Мероприятия при эпизоотиях и эпифитотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- обследование посевов сельскохозяйственных растений и леса;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- создание необходимых запасов средств борьбы с болезнями и
вредителями сельскохозяйственных растений;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям
поголовья сельскохозяйственных животных;

- профилактическая обработка посевов сельскохозяйственных растений;

- огораживание животноводческих ферм, оборудование ветеринарно-санитарных пропусков;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

Защита сельскохозяйственных животных и растений.

Для защиты сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства проводится:

( герметизация животноводческих помещений и укрытие в них животных с созданием 5-7 суточного запаса кормов и воды;

( на территории ферм создается укрытый запас грубых кормов, не менее чем на 7-10 суток;

( перевод животных, находящихся на пастбищах, на стойловое содержание;

( развертывание площадок для ветеринарной обработки и сортировки животных;

( развертывание убойных пунктов для вынужденного убоя зараженных животных. Для проведения экспертизы мяса и мясопродуктов привлекаются ветеринарные специалисты хозяйств и районной ветеринарной лаборатории, для засолки мяса заготавливается тара и соль.

Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

-   улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-    устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

-    комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-    укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-    регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-    очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах.

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В сельском поселении необходимо обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района на территории сельского поселения планируется размещение пожарного депо V типа на 2 машины. Таким образом, нормативное время прибытия пожарного подразделения на территории сельского поселения будет обеспечено.

В настоящее время централизованное водоснабжение осуществляется в п. Теченский и д. Киржакуль, планируется оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009. Расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования.

Органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В сельских населенных пунктах сельского поселения имеется большое количество зданий 5 степени огнестойкости.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Требования пожарной безопасности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Администрация сельского поселения должна обеспечивать:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

Также необходимо оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2019 г. | I очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га | 9571,37 | 9571,37 | 9571,37 |
|  | в том числе в границах населённых пунктов | га | 150,91 | 168,78 | 168,78 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Теченского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона градостроительного использования | га | 150,91 | 168,78 | 168,78 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 7841,89 | 7824,02 | 7824,02 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Зона кладбищ | га | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
|  | Зона лесов | га | 1295,43 | 1295,43 | 1295,43 |
|  | Зона акваторий | га | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 1.3. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Теченский, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 61,24 | 74,61 | 74,61 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | га | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 4,96 | 6,59 | 6,59 |
|  | Общественно-деловые зоны планируемые | га | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
|  | Коммунально-складская зона планируемая | га | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 13,26 | 19,98 | 19,98 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) планируемая | га | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона кладбища | га | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Зона акваторий | га | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 1.4. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Киржакуль, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 28,97 | 28,97 | 28,97 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Производственная зона | га | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 1226 | 1133 | 1040 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 13 | 12 | 11 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 244 | 235 | 202 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 694 | 580 | 512 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 288 | 318 | 326 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 28800 | 29458 | 31200 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 23,5 | 26,0 | 30,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 140/ 74 | 68 | 63 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, мощность: существующая / нормативная | мест | 320/ 99 | 91 | 84 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 15 | 15 | 15 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 100/ 184 | 170 | 156 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы), мощность: существующая / нормативная | м2 | 175,1/ 429,1 | 396,6 | 364,1 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения (плоскостные сооружения), мощность: существующая / нормативная | м2 | 3550/ 2390,7 | 2209,4 | 2028,4 |
| 4.8. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 669,92/ 380 | 351 | 322 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 80/ 49 | 45 | 42 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – основных улиц | км | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
|  | – местных улиц | км | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | – проездов | км | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 283,82 | 262,29 | 240,76 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 165 | 165 | 165 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 268 | 268 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 1164,7 | 1076,4 | 988,0 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | нет данных | 29461 | 29251 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | нет данных | 4,54 | 4,49 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телефонной сетью общего пользования | телеф. на 100 чел. | 15,7 | 16,9 | 18,5 |
| 6.6.2. | Охват населения сетью сотовой связи | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов | м3/год | 3017,71 | 3008,40 | 3303,15 |
| 6.7.2. | Наличие мест размещения ТКО на территории поселения, | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. санкционированных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 11/14,99 | 11/14,99 | 11/14,99 |

# Список используемых нормативных актов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469.

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 492.

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

- СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

- СП 8.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. 
№ 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами коммунальные услуги. Общие требования.

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утверждена Минтопэнерго РФ 07 июля 1994 года, РАО «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.) (с изменениями от 29 июня 1999 г.).

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданный Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».