Приложение 1

Задание

на разработку документации по планировке территории

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления к аэропортовому комплексу международного аэропорта Челябинск (Баландино)».

1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории: проект   планировки   территории,   содержащий   проект    межевания территории.

2. Основные  цели  и  задачи,  для  достижения   которых   осуществляется подготовка документации по планировке территории: обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе для выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3. Соответствие  документации   по   планировке   территории   документам территориального планирования:

3.1. Сосновский муниципальный район:

- постановление администрации Сосновского муниципального района от 26.05.2017 г. № 1511 «О подготовке проекта (произведение градостроительства) «Корректировка Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области»;

- письмо первого заместителя главы Сосновского муниципального района И.М. Азархина  от 16.08.2018 г. № 1715, подтверждающее учёт подводящего газопровода высокого давления к аэропортовому комплексу международного аэропорта Челябинск (Баландино) при корректировке схемы территориального планирования Сосновского муниципального района.

3.2. Челябинский городской округ:

- постановление администрации г. Челябинска от 18.04.2017 г. № 146-п «О подготовке проекта генерального плана города Челябинска»;

- письмо председателя Комитета градостроительства и архитектуры г.Челябинска С.В. Репринцева от 08.08.2018 г. № 1265/гп-18-1, подтверждающее учёт подводящего газопровода высокого давления к аэропортовому комплексу международного аэропорта Челябинск (Баландино) при разработке Генерального плана г. Челябинска.

4. Инициатор подготовки документации по планировке территории:  Акционерное общество «Челябинское авиапредприятие» (АО «ЧАП»), ОГРН 1027402816671, дата внесения в реестр 05.12.2002 г.

5. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: собственные средства АО «ЧАП».

6. Вид и наименование  планируемого  к  размещению  объекта  капитального строительства, его основные характеристики: линейный объект – подземный газопровод высокого давления, диаметр 160 мм, материал – полиэтилен, общая протяженность 5300 п.м. (уточняется проектом).

7. Населённые пункты, поселения, городские округа, муниципальные  районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации  по планировке территории: Сосновский муниципальный район Челябинской области, Солнечное сельское поселение; г. Челябинск, Металлургический район.

8. Состав документации по планировке территории (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»):

I. Проект планировки территории. Основная часть проекта планировки территории.

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть».

- «Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта». М 1:2000.

Раздел 2. «Положение о размещении линейного объекта».

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Раздел 3. «Материалы по обоснованию». Графическая часть:

- «Схема расположения элементов планировочной структуры».

- «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки» М 1:2000.

- «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий»    М 1:2000.

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

II. Проект межевания территории. Основная часть проекта межевания территории. «Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная записка».  «Основная часть проекта межевания территории».

Чертежи:

- «Чертеж межевания территории линейного объекта (основная часть)»  М 1:2000.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Чертежи:

- «Чертеж межевания территории линейного объекта (материалы по обоснованию)». М 1:2000.

9. Требования к содержанию, количеству и форме предоставляемых материалов.

9.1. Требования к XML-документам:

Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 27.03.2017 г.  № П/0152 «Об организации работ по размещению на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML - схемы, используемой для формирования XML-документа - схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.

Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе. Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в местной системе координат Челябинской области.

9.2. На бумажном носителе материалы предоставляются в количестве 2 экз.:

- графические цветные схемы в читаемых масштабах;

- текстовые на листах формата А4, в том числе пояснительная записка по структуре и составу данных, содержащихся в электронной версии графических материалов.

9.3. Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), или USB Flash память) - 4 экз.

9.4. Графические материалы формируются в формате файлов *dwg или аналогичных.

Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка, формируются в формате файлов *doc, *docx,*pdf.

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Министр строительства и инфраструктуры

Челябинской области

______________________ В.А. Тупикин

«  22   »                    08                2018 г.